滁州雪华商贸有限公司

年产6000吨环保塑料项目

环境影响报告书

安徽中禹环境工程技术有限公司

二〇二〇年四月

目   录

1   概  述	1

1.1建设项目特点	1

1.2环境影响评价的工作过程	2

1.3主要关注的环境问题	3

1.4环境影响主要结论	4

2   总  则	5

2.1编制依据和参考资料	5

2.2评价因子与评价标准	7

2.3评价工作等级和评价范围	10

2.4评价重点	14

2.5环境保护目标	14

2.6相关规划及环境功能规划	17

2.7产业政策及规划选址符合性分析	20

3   建设项目工程分析	27

3.1建设项目概况	27

3.2工程分析	32

3.3污染源分析	37

3.4风险源项识别	43

3.5总量控制指标	45

4   评价区域环境概况	46

4.1自然环境概况	46

4.2环境质量现状调查与评价	49

5  运营期环境影响预测评价	59

5.1 环境空气影响预测分析	59

5.2 地表水环境影响分析	72

5.3 声环境影响预测	72

5.4 固体废弃物环境影响分析	74

5.5地下水环境影响分析	78

5.6环境风险源项分析及后果分析	80

6   污染防治措施及合理性分析	86

6.1废气处理方案可行性分析	86

6.2水污染物防治措施分析	93

6.3噪声防治方案可行性分析	93

6.4固体废物污染防治方案可行性分析	94

6.5地下水污染防治措施	96

6.6环境风险防范措施	99

6.7环保投资估算	103

7   环境经济效益分析	105

7.1建设项目经济效益评价	105

7.2环境效益分析	105

7.3工程环境经济损益指标分析	106

7.4环境效益	107

7.5社会效益分析	107

7.6环境经济损益分析小结	107

8   环境管理与监测计划	109

8.1运营期环境管理及要求	109

8.2 环境监测计划	110

8.3 排污口规范化	112

8.4污染物排放清单	113

9  结论与建议	116

9.1结论	116

9.2 建议	121

9.3建设项目环境保护设施“三同时”验收一览表	122

附件：

附件1：项目委托书

附件2：项目备案文件

附件3：企业营业执照

附件4：厂房租赁协议

附件5：厂房土地证

附件6：环境现状检测报告

附件7：原料供货协议

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 1   概  述

## 1.1建设项目特点

塑料颗粒是塑料以半成品形态进行储存、运输和加工成型的原料。利用机械再生颗粒，属废旧塑料再生利用的一条开发新途径，属低投资、快收入、无污染，是家庭投资、中小企业转产的理想项目，无投资风险。

我国再生塑料行业起步较早，为资源节约和环境保护做出了巨大贡献，成绩是主要的，而且前景巨大，但现状并不容乐观。我国废旧塑料资源丰富，蕴藏巨大财富，但流通环节不畅，开发利用严重不足。本行业基本上是以小作坊为主，从业人员各自为政，缺乏交流合作，设备落后，技术匮乏，管理不善，新观念、新技术、新工艺、新设备普及乏力，难以向现实生产力转化。但是仍有少数地区行业起步较早，从业人员较多，自然形成了一定的规模，当地政府因势利导，培植出年产值数亿元的再生塑料工业园，前景可观。

废旧塑料的再生利用分为直接再生利用和改性再生利用。直接再生利用是将回收的废旧塑料制品经过分类、清洗、破碎、造粒后直接加工成型，其工艺比较简单。改性再生利用是指将再生塑料通过物理或化学方法改性（如复合、增强、接枝）后，再加工成型，工艺较复杂，需特定的机械设备，再生制品性能好。目前废旧塑料的再生利用技术已经广泛应用于农业、渔业、建筑业、工业和日用品等领域。

滁州雪华商贸有限公司根据市场需求，拟在琅琊区铜陵西路1号，租赁已建厂房投资建设“年产6000吨环保塑料颗粒项”目。本项目利用废塑料进行挤出造粒生产塑料颗粒，属于废旧塑料直接再生利用。

琅琊区发展改革委于2019年12月30日同意本项目备案，项目编码为：2019-341102-42-03-033367。该项目总投资100万元，租赁厂房面积1000m2作为生产场所，项目生产规模为：年产6000吨环保塑料颗粒。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）的有关要求，本项目应当进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月）及2018年修改单的相关规定，本项目为废旧塑料加工，属于《名录》中的第三十项、86条：“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，因此，应编制环境影响报告书。为此，滁州雪华商贸有限公司于2020年1月1日委托安徽中禹环境工程技术有限公司承担本项目的环境影响报告书的编制工作。接受委托后，环评单位及时组织有关专业技术人员赴现场踏勘、调研，收集了与项目有关的工程技术资料，并进行了工程分析和环境影响预测，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，于2020年4月编制了《滁州雪华商贸有限公司年产6000吨环保塑料颗粒项目环境影响报告书（送审本）》，呈报环境保护行政主管部门审查。

在本报告书编制过程中，得到滁州市生态环境局、滁州市琅琊区生态环境分局、监测单位和项目建设单位滁州雪华商贸有限公司的大力支持和协助，在此表示衷心感谢！

## 1.2环境影响评价的工作过程

◆2020年1月1日，安徽中禹环境工程技术有限公司受滁州雪华商贸有限公司委托，承担《滁州雪华商贸有限公司年产6000吨环保塑料颗粒项目环境影响报告书》的编制工作；

◆2020年1月2日，该项目环境影响第一次网络公示在滁州市生态环境局公开网上进行了发布（http://sthjj.chuzhou.gov.cn/8131147/167006966.html）；

◆2020年3月9日~15日，安徽国晟检测技术有限公司对项目区域环境质量现状进行了监测；

◆2020年3月20日，该项目环境影响第二次网络公示在滁州市生态环境局公开网上进行了发布；

◆2020年4月10日，该项目环境影响报告书进入安徽中禹环境工程技术有限公司内审程序，经校核、审核、审定后定稿。

本次评价技术路线见下图。

图1.2-1  环境影响评价工作程序流程图

## 1.3主要关注的环境问题

本项目可能存在的主要环境问题有：

（1）施工期

本项目系租赁新建厂房进行建设，施工期主要为设备安装，施工期影响较小。

（2）营运期

①废水：主要为生产废水和生活污水。

②废气：主要为塑料破碎工序产生的颗粒物以及挤出工序产生的有机废气。

③噪声：主要为生产设备、风机、空压机等设备噪声。

④固体废物：生产过程中产生的残余物、废滤网、废气处理产生的废过滤棉、废活性炭等，另外还有生活垃圾和除尘灰。

## 1.4环境影响主要结论

滁州雪华商贸有限公司年产6000吨环保塑料项目符合琅琊区总体规划，车间内部布局较为合理，项目具有较明显的社会效益、经济效益与环境效益。

本工程在建设期及建成投入使用后将产生一定的废水、废气、噪声和固废等。经评价分析，采用科学的管理和适当的环保治理手段，可控制环境污染。在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，从环境影响角度来看，本项目的建设是可行的。

2   总  则

## 2.1编制依据和参考资料

### 2.1.1依据的环保法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日起施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日修订，2016年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（7）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，2017年10月1日发布施行；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部44号令)，2017年9月1日起施行；

（9）《安徽省环境保护条例》，2010年11月1日起施行；

（10）《环境保护公众参与办法》，环境保护部令第35号，2015年9月1日起施行；

（11）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（14）关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办[2013]103号）；

（15）《“十三五”生态环境保护规划》（国发〔2016〕65号，2016.11.24）

（16）《安徽省环境保护厅建设项目社会稳定环境风险评估暂行办法》（环法[2010]193号）；

（17）安徽省环境保护局环评[2006]113号《印发<加强建设项目环境影响报告书编制规范化的规定（试行）>的通知》（2006.6.6）；

（18）《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年）》皖经产业〔2007〕240号；

（19）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），2013年9月10日；

（20）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015年4月2日；

（21）《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号）；

（22）《安徽省大气污染防治条例》，2015年3月1日起实施；

（23）《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》（安徽省大气污染防治联席会议办公室，2014年7月16日）；

（24）《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）；

（25）《安徽省水环境功能区划》，安徽省环境保护局，2004年；

（26）《安徽省水污染防治工作方案》，安徽省人民政府，2015年12月29日；

（27）滁州市人民政府关于印发《滁州市大气污染防治行动计划实施方案的通知》，2014年3月4日。

（28）《滁州市水污染防治工作方案》，滁州市人民政府，2015年12月28日。

（29）《滁州市土壤污染防治工作方案》，滁政〔2016〕112号，2017年1月20日。

### 2.1.2 依据的评价技术规范

（1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护部；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），（2018.12.1起实施）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），（2019.3.1起实施）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），环境保护部；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016），环境保护部；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），（2019.3.1起实施）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 2026-2013)，2013年7月1日实施。

（9）《环境噪声与振动控制工程技术导则（HJ 2034-2013）》（2013年12月1日起实施）；

（10）《固体废物处理处置工程技术导则（HJ 2035-2013）》（2013年12月1日起实施）；

（11）《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007），2007年12月1日起实施。

（12）《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），（2011年3月1日起实施）；

（13）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012），（2012年6月1日起实施）；

（14）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），（2009年12月1日起实施）；

（15）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010），（2011年1月1日起实施）。

### 2.1.3项目依据

(1) 年产6000吨环保塑料项目环评委托书，2020年1月1日；

(2) 本项目备案文件，项目编码为：2019-341102-42-03-033367；

(3)《滁州雪华商贸有限公司年产6000吨环保塑料项目环境质量现状监测报告》，2020年3月；

## 2.2评价因子与评价标准

### 2.2.1环境影响因素识别

根据建设项目的工程内容及污染源分析，建设项目环境要素识别表见下表：

表2.2-1  建设项目环境要素识别表

| 项目 | 污染因子 | 生产运行 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 运输 | 储存 | 生产单元 | 生活排放 |
| 大气 | 非甲烷总烃 |  |  | ▲ |  |
| 水 | pH |  |  |  | △ |
|  | COD |  |  |  | △ |
|  | BOD5 |  |  |  | △ |
|  | SS |  |  |  | △ |
|  | 氨氮 |  |  |  | △ |
| 噪声 | 设备噪声 | △ |  | ▲ |  |
| 固废 | 固废 |  |  | △ | △ |

说明：▲显著影响，△一般影响。

### 2.2.2环境影响评价因子

根据本工程排污特点及工程污染源分析，在对工程运行期环境影响初步识别的基础上，对环境影响因子进行初步筛选，确定建设项目环境影响评价因子，具体见下表：

表2.2-2    环境影响评价因子表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、氨氮、石油类 | COD、氨氮 |
| 地下水环境 | pH、氨氮、硫酸盐、总硬度、氯化物、六价铬、铬、砷、铜、氟化物、总大肠菌群等 | -- |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |

### 2.2.3评价标准

2.2.3.1环境质量标准

（1）地表水环境质量评价标准

清流河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。各项目执行的标准值见下表。

表2.2-3   地表水环境执行标准值    单位：mg/L（pH除外）

| GB3838-2002中 IV类标准 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6～9 | ≤30 | ≤6 | ≤1.5 | ≤60 | ≤0.3 |

（2）大气环境质量评价标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。非甲烷总烃质量标准参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，苯乙烯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度。详见下表：

表2.2-4    环境空气质量标准

| 污染物 | 年平均 | 24小时均值 | 1小时均值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 70 | 150 | / | ug/m3 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的二级标准 |
| PM2.5 | 35 | 75 | / |  |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |  |  |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |  |
| 非甲烷总烃 | / | / | 2.0 （短期浓度） | mg/m3 | 参照《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 苯乙烯 | / | / | 0.01 （一次值） | mg/m3 | TJ36—79中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |

（3）声环境质量评价标准

项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

表2.2-5        声环境质量标准       单位：dB(A)

| 区域 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 |  |
| 项目所在地 | 65 | 55 | （GB3096－2008）3类 |

（4）地下水质量评价标准

项目所在区域地下水水质执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，具体指标见下表：

表2.2-6 地下水质量分类指标    单位：mg/L

| 污染物 | 浓度值mg/L | 污染物 | 浓度值mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 | 铅 | ≤0.05 |
| 氨氮 | ≤0.2 | 砷 | ≤0.05 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 铜 | ≤1.0 |
| 总硬度 | ≤450 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 氯化物 | ≤250 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |
| 六价铬 | ≤0.05 |  |  |

2.2.3.2污染物排放标准

（1）废水排放标准

本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池收集预处理后，达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入开发区管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河。

表2.2-7  项目污水排放标准

| 污染因子 | 单位 | 接管标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
| COD | mg/L | 500 |  |
| SS | mg/L | 400 |  |
| BOD5 | mg/L | 300 |  |
| 动植物油 | mg/L | 100 | 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级 |
| 氨氮 | mg/L | 45 |  |
| 总磷 | mg/L | 8 |  |
| 总氮 | mg/L | 70 |  |

（2）废气污染物排放标准

破碎工序产生的粉尘、塑料挤出成型工序产生的非甲烷总烃和苯乙烯最高允许排放浓度执行《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表4和表9中相关标准，苯乙烯排放速率执行《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)中的排放标准；，具体标准值见下表：

表2.2-8   大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 非甲烷总烃 | 100 | / | / | 无组织排放监控点 | 4.0 |
| 苯乙烯 | 50 | 15 | 6.5 |  | 5.0 |
| 颗粒物 | 30 | / | / |  | 1.0 |

注：《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表4中规定单位产品非甲烷总烃排放量限值为0.5kg/t产品；

（3）噪声排放标准

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准如下。

表2.2-9   噪声排放标准   单位：dB(A)

| 序号 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 |  |
| 1 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |

（4）固废

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定。危险废物鉴别执行《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-5085.3-2007），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中有关规定。

## 2.3评价工作等级和评价范围

### 2.3.1评价工作等级

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）、HJ2.2-2018、HJ2.3-2018、HJ2.4-2009、HJ19-2011、HJ169-2018、HJ610-2016）要求，并根据拟建项目的排污特征、污染物排放量及项目所在地的环境区划要求，确定评价工作等级如下：

（1）大气评价等级的确定

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），计算各污染物的最大地面浓度占标率Pi（下标i为第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。Pi的定义为：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；

表2.3-1  大气评价级别判据(一、二、三级)

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据工程分析，本项目废气污染物为非甲烷总烃和苯乙烯。本次评价采用《环境影响评价技术导则—环境空气（HJ 2.2-2018）》推荐的大气估算模式的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。

表2.3-2   预评估得出的各因子的Pmax值一览表

| 点源/面源 | 污染源 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 下风向最大预测浓度mg/m3 | 最大浓度占标率% | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 挤出熔融工序排气筒 | 非甲烷总烃 | 0.0873 | 0.004602 | 0.23 | 三级 |
|  |  | 苯乙烯 | 0.00257 | 0.0001355 | 1.36 | 二级 |
|  | 破碎废气排气筒 | 颗粒物 | 0.236 | 0.03217 | 7.15 |  |
| 无组织废气 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.0459 | 0.06591 | 3.30 |  |
|  |  | 苯乙烯 | 0.00052 | 0.0007467 | 7.46 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.2625 | 0.0609 | 6.67 |  |

由上表可知，Pmax=7.46%，1%＜Pmax＜10%，按《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中的分级判据划分，环境空气评价等级为二级。

（2）地表水环境评价工作等级

本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池收集预处理后，接入开发区污水管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)规定“不排放到外环境或间接排放废水的建设项目评价等级为三级B”，因此，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

（3）噪声评价工作等级

本项目生产过程中，噪声主要来源于各类设备运转的噪声。项目拟建厂址位于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类功能区域，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中相关规定，确定本次声环境评价工作等级为二级。

（4）地下水评价工作等级

本项目为废旧塑料加工，属于废旧资源加工再生利用，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的划分依据，该项目地下水环境影响评价项目类别是Ⅲ类。评价工作等级的划分根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，地下水环境敏感程度分级表见下表。

表2.3-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：a：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表：

表2.3-4   地下水评价等级判定依据

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中Ⅲ类项目。项目地下水评价区域不属于集中式饮用水水源准保护区及其以外的补给径流区，不属于国家设定的地下水环境相关的其他保护区，不属于环境敏感区，区域内环境保护目标饮用水水源来自城镇自来水厂，不取用地下水，综上，项目地下水环境敏感程度为不敏感。

因此，项目地下水环境评价等级执行三级。

（5）环境风险评价等级

报告根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录一和《重大危险源辨识》（GB18218-2009）确定风险评价等级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表2..3-5及2.3-6确定建设项目环境风险潜势和评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。根据项目分析结果，本项目属于轻度危害，且项目位于城北新区，周围以工业企业为主，属于低敏感区域，因此本项目风险评价确定为简单分析。

表2.3-5   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |

表2.3-6   建设项目环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

### 2.3.2评价范围

根据建设项目污染物排放特点及当地气象条件、自然环境状况，确定各环境要素评价范围，具体见下表：

表2.3-6  评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 评价范围边长取5km的矩形区域作为大气评价范围 |
| 地表水环境 | 项目不直接排放废水，本次对废水循环利用，不外排的可行性进行论证 |
| 声环境 | 项目厂界外1m，以及厂区周围200m以内声环境敏感点。 |
| 地下水环境 | 以地块中心为中心2km×2km的矩形区域 |
| 风险评价 | 本次风险评价范围定为以风险源为源点，半径为3km的范围内。 |

图2.3-1   评价范围图

## 2.4评价重点

（1）工程分析：调查分析生产工艺技术、原辅材料及公用工程消耗，污染物排放源强、污染物毒性和排放特征。

（2）大气环境影响评价：评价本项目产生的废气可能对周围环境带来的影响。

（3）污染物处理处置技术方案论证：对本项目所采用的各种污染物处理处置方案进行论证分析，论证其污染物处理达标的可行性。

（4）环境风险分析，根据化学品使用的种类、数量、储运条件，分析事故状态下对环境影响范围和程度。

## 2.5环境保护目标

使评价区声环境质量能够满足环境功能区相应的环境质量标准，环境空气保护目标的居民不因该项目建设所排放的废气而使现有环境空气质量有所下降，项目废水不会给地表水体带来明显的不利影响。本项目环境保护目标见下表及下图：

表2.5-1    环境保护目标情况一览表

| 环境要求 | 环境保护目标名称 | 功能 | 坐标 | 方位 | 距离项目距离(m) | 规模 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 环境空气 | 1 | 金燕小区 | 居民住宅、师生 | 0 | -1590 | S | 1590 | 861户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 2 | 宋竹园 |  | -525 | -1351 | SW | 1447 | 212户 |  |
|  | 3 | 萃华园 |  | -1083 | -909 | SW | 550 | 500户 |  |
|  | 4 | 菱溪苑 |  | -427 | -1684 | SW | 1698 | 512户 |  |
|  | 5 | 银花尚城 |  | -428 | -2065 | SW | 2132 | 300户 |  |
|  | 6 | 官塘冲 |  | 315 | -2129 | SE | 2167 | 81户 |  |
|  | 7 | 十里庙 |  | -297 | -261 | SW | 396 | 24户 |  |
|  | 8 | Ⅲ |  | -1405 | 814 | NW | 1614 | 95户 |  |
|  | 9 | 官山村 |  | 518 | 1356 | NE | 1340 | 70户 |  |
|  | 10 | 公租房 |  | 355 | -259 | SE | 432 | 600户 |  |
|  | 11 | 滁州市第九中学 |  | -311 | -542 | SW | 628 | 1600人 |  |
|  | 12 | 何郢古遗址 |  | 0 | -800 | S | 800 | / |  |
| 地表水环境 | 清流河 | 纳污水体 | -1770 | -4550 | SW | 4787 | 小型 | GB3838-2002中的Ⅳ类水体功能 |
| 声环境 | 厂界外 | / | / | / | 四周 | 1m | / | GB3096-2008中2类标准 |
| 地下水 | 6km2范围内 | 《地下水环境质量标准GB/T14848-2017》Ⅲ类 |

## 2.6相关规划及环境功能规划

### 2.6.1 安徽滁州琅琊经济开发区总体规划

2.6.1.1开发区基本情况

安徽滁州琅琊经济开发区属于省级开发区，位于滁州市区北部，是滁州市“大滁城”发展战略的重要组成部分，是以工业为主的城市新区。由2010年11月3日，安徽省人民政府以皖政秘[2010]359号“安徽省人民政府关于筹建安徽滁州琅琊经济开发区的批复”，同意了安徽滁州琅那经济开发区筹建，规划面积4.1km²，规划范围为西至永阳路，南至世纪大道，北至淮北路，东到上海路，开发区主要发展电气电工、新材料、汽车零部件等产业，努力建成产业特色鲜明、综合配套能力较强的产业集聚区。 2012年6月，安徽滁州琅琊经济开发区管理委员会委托安徽省科学技术咨询中心开展滁州琅琊经济开发区总体规划的环境影响评价工作，并于2013年2月4日取得安徽省环保厅《关于安徽滁州琅琊经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]154号)。 2018年，安徽滁州琅琊经济开发区管理委员会委托江苏圣泰环境科技股份有限公司开展安徽滁州琅琊经济开发区跟踪环境影响评价工作，并于2018年9月19日取得安徽省环保厅《关于安徽滁州琅那经济开发区规划环境影响跟踪评价审查意见的函》（皖环函〔2018〕1264号）。

2.6.1.2开发区规划内容

- 规划范围：

安徽滁州琅琊经济开发区位于宁洛高速入口附近，规划范围为：西至永阳路，南至世纪大道，北至淮北路，东到上海路，规划用地面积415.5公顷。

- 规划年限

规划期限：2012~2020年。

- 产业定位

电气电工、新材料和汽车零部件。

- 规划布局

安徽滁州琅琊经济开发区重点发展电气装备和新材料产业。

电气装备产业：布局于世纪大道、永阳路、铜陵路之间，总用地面积139公顷。 新材料产业：布局于永阳路、六安路、蚌埠路、铜陵路之间，总用地面积276公顷。

5、基础设施

①供电

规划：新建的1座220KV红桥变，I座110KV十里变电所。

现状：规划变电所未建，园区供电现状依托托区外110KV石庙变电所和220KV宝桥变电所，可以满足区内用电需求。

②供水

规划：员工水源来自滁州市第四自来水厂。

现状：滁州市第四自来水厂位于104国道西侧，取水口位于沙河集水库，目前管网已全部覆盖开发区，设计规模为20万m³/d，现状已建成5万m³/d，目前开发区用水量为0.6万m²/d

③排水

开发区内废水经企业预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4中三级标准后接管于滁州市第二污水处理水厂集中处理。

滁州市第二污水处理厂位于城东工业园区范围内，规划规模为20万吨/日处理能力，现状已建成10万吨/日处理能力，其中一期5万吨/日、二期5万吨/日，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBI8918-2002)表1中的一级A标准。

位置：滁州市第二污水处理厂位于城东工业区内，新安江路与苏州路交口东南侧。

设计规模：总设计规模为20万m³/d。其中一期于2013年底建成并投入使|用，处理能力为5万m³/d，二期扩建和提标改造于2018年5月建成投产，二期扩建规模为5万m³/d。目前污水处理厂基本情况见下表。

2017年4月11日，滁州市发展改革委《关于滁州市第二污水处理厂提标改造工程立项的批复》(滁发改审批〔2017〕34号)，明确滁州市第二污水处理厂进行提标改造，出水从《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准提升至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，现已建成出水可稳定达标排放。

表2.6-1  污水处理厂基本情况一览表

| 厂名 | 规划规模 | 目前建成量 | 实际处理能力 | 现状处理量 | 服务片区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滁州市第二污水处理厂 | 20万m3/d | 10万m3/d | 10万m3/d | 7万m3/d | 城东工业区城北工业区、琅琊新区、示范开发区 |

### 2.6.2 环境功能区划

根据《滁州市"十三五"环境保护和生态建设规划》，环境功能区划如下：

（1）大气环境

项目所在区域属于环境空气二类区，空气环境质量执行《环境空气质量标准》GB3095-2012）中二级标准.

- 地面水环境

项目所在区域涉及到的地表水体主要为清流河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中Ⅳ类标准。

- 声环境

项目所在区域为工业区，属于环境噪声3类区。

- 地下水

项目所在区域地下水环境属于《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类。

表2.6-2  建设项目所属环境功能区划划分一览表

| 编号 | 项目 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 项目所在区域地表水功能区属于清流河， 地表水功能区保护目标水质类别为Ⅳ类。 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 项目处于二类大气环境功能区 |
| 3 | 声环境功能区 | 项目属于3类声环境功能区 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否风景保护区 | 否 |
| 6 | 是否属于城镇污水处理厂集污范围 | 是，项目所在区域属于滁州市第二污水处理厂纳污范围 |
| 7 | 是否在水源保护区内 | 否 |
| 8 | 土地规划 | 工业用地 |

## 2.7产业政策及规划选址符合性分析

### 2.7.1与《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》符合性分析

本项目为利用废塑料加工再生生产塑料颗粒，依据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目属于鼓励类中：三十八、环境保护与资源节约综合利用中的第29小项“29、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废橡胶、废弃油脂等再生资源循环利用技术与设备开发”，项目建设符合现行的国家产业政策。

琅琊区发展改革委于2019年12月30日对本项目进行备案，项目符合国家产业政策，现予以备案，项目编码为：2019-341102-42-03-033367。

因此，本项目建设符合国家和当地产业政策要求。

### 2.7.2与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）的相符性

本项目建设与《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）要求符合性分析如下：

表2.7-1  《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》相关要求

| 项目 | 规范具体要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收要求 | 分类回收、不得含有危险废物和医疗废物 | 本项目原料为EPS泡沫，进厂前已由供货商进行分拣，原料主要为废日用泡沫，不含有危险废物和医疗废物； | 符合 |
| 运输 | 1、封闭运输，不得裸露运输 2、包装物防水、耐压、遮蔽性好，运输、装卸时无废塑料遗洒 3、包装物表面标明废塑料的来源、原用途和去向等信息 4、不得超高、超宽、超载运输废塑料 | 本项目原料采用汽车运输，密闭覆盖；废塑料包装物有防水、耐压、遮蔽性好；包装物表面有回收标志和废塑料种类标志； | 符合 |
| 贮存 | 1、废塑料贮存在通过环保审批的专门贮存场所内 2、贮存场所封闭或半封闭，有防雨、防晒、防尘、防扬散、防火措施 3、废塑料按种类、来源分开存放 | 本项目拟建设专门的贮存场所，具备防雨、防晒、防尘、防扬散、防火等措施；原料进厂区后要求企业按种类、来源分开存放 | 符合 |
| 预处理 | 1、预处理工艺遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用节能、高效、低污染的技术和设备；机械化和自动化作业，减少手工操作 2、废塑料人工分选确保操作人员的健康和安全 3、根据塑料来源和污染情况选择清洗工艺，化学清洗不得使用有毒有害化学清洗剂 4、塑料破碎应配有防治粉尘和噪声污染的设备 5、人工干燥宜采用节能高效技术，自然干燥应采取防风措施 | 本项目废弃塑料不需要清洗，采取干式破碎 | 符合 |
| 项目建设环境保护 | 1、废塑料再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度 2、进口塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证 3、新建项目选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，若在，需限期迁址 4、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，各功能区应有明显的界线和标志 5、功能区设施封闭或半封闭，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，有足够的疏散通道 | 本次环评要求企业严格执行环境影响评价和“三同时”制度；本项目选址位于肥东县撮镇镇振兴社区，系租赁已建厂房进行建设，未建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内； 本项目划分后的功能区均处于封闭及的厂房内，防风、防雨、防渗、防火等措施齐全，有足够的疏散通道 | 符合 |
| 污染控制 | 1、企业应有废水收集设施，宜在厂区内处理并循环利用 2、企业应有集气装置收集废气 3、其他气体净化装置收集的固废，应按国际危废鉴别标准鉴别 4、预处理和再生利用过程应控制噪声污染 5、废塑料预处理、再生过程产生的固废，应按工业固废处理，并执行相关环保标准 | （1）生活污水经化粪池收集预处理达标后接入园区污水管网进入滁州市第二污水处理厂集中处理。（2）熔融工段全封闭（仅观察口设置软帘），挤出工序出口上方设置集气罩，，有机废气收集后采用过滤棉+活性炭吸附装置进行净化处理，最终通过1根15m高排气筒排放； （3）产生噪声源采取隔声、减震、消声； （4）固废均按要求进行相应处理，不外排环境。 | 符合 |
| 产品 | 1、产品应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志 2、生产过程不得使用氟氯化碳类化合物作发泡剂 | 项目生产过程为挤出、造粒，生产过程中不涉及使用氟氯化碳类化合物作发泡剂； | 符合 |
| 管理 | 1、企业应建立、健全环保管理制度，设置环保部门或专职人员，负责监督塑料回收与再生利用过程中的环境保护和管理工作 2、企业应对所有工作人员进行环保培训 3、企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度 4、企业应建立环保监测制度 5、企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案 6、企业应认真执行排污申报登记，按时缴纳排污费 | 本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作； 招收员工后对员工进行环保培训；由环保专员对生产过程进行记录；定期委托当地环保部门进行环保监测；委托相关单位进行编制污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案；按当地环保部门要求进行排污申报登记，按时缴纳排污费 | 符合 |

由表2.7-1可知，本项目的建设总体符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）的要求。

### 2.7.3与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（2012年10月1日起实施）符合性分析

表2.7-2  与《废塑料加工利用污染防治管理规定》

| 序号 | 规范具体要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三条：废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。 | 根据前文以及表2.7-1分析可以看出，本项目建设符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》； 项目选址位于琅琊区铜陵西路1号，系租赁安徽阳光夏子绿色包装有限公司，选址不属于居民区内；本项目采用的废塑料为日常使用的废废旧泡沫，原料不涉及危险废物和医疗废物； | 符合 |
| 2 | 第四条：废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。 | 项目生产过程中产生的滤网收集后按照要求委托有危废处置资质的单位进行处理；严禁露天焚烧； | 符合 |
| 3 | 第五条：进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。 | 本项目采用的废塑料为日常使用的废废旧泡沫，原料不涉及危险废物、医疗废物及进口废塑料； | 符合 |
| 4 | 第六条进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。 | 本项目采用的废塑料为日常使用的废废旧泡沫，原料不涉及危险废物、医疗废物及进口废塑料； | 符合 |
| 5 | 第七条废塑料加工利用集散地应当建立废塑料加工利用散户产生的残余垃圾和滤网集中回收处理机制。鼓励废塑料加工利用集散地对废塑料加工利用散户实行集中园区化管理，集中处理废塑料加工利用产生的废水、废气和固体废物。 | 项目生产过程中产生的滤网收集后按照要求委托有危废处置资质的单位进行处理；熔融工段全封闭（仅观察口设置软帘），挤出工序出口上方设置集气罩，有机废气收集后采用过滤棉+活性炭吸附装置进行净化处理，最终通过1根15m高排气筒排放；固废做到合理处理，项目运营期产生的废气和固废均采取相应的治理措施，做到达标排放和综合利用。 | 符合 |

因此，项目建设符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》。

### 2.7.4与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析

为贯彻落实《循环经济促进法》，规范废塑料资源综合利用行业发展秩序，促进企业优化升级，加强环境保护，提高资源综合利用技术和管理水平，引导行业健康持续发展，工信部2015 年第81 号文制定了《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》，现对照公告规定的内容与项目进行分析如下。

表2.7-3  与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析

| 项目 | 《废塑料综合利用行业规范条件》 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、企业的设立和布局 | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。 | 建设单位已经和废塑料供货商签订供货协议（见附件），企业生产所用废塑料来源为供货商提供的日常使用的废泡沫等；原料不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 | 符合 |
|  | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。 | 本项目为新建项目，系租赁已建厂房进行建设，项目建设符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计，采用节能环保技术及生产装备。 | 符合 |
|  | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出 | 本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。 | 符合 |
| 二、生产经营规模 | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 | 本项目为新建废塑料再生造粒类企业，项目设计产能为年产塑料颗粒6000吨， | 符合 |
|  | 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 | 企业租赁安徽阳光夏子绿色包装有限公司一栋厂房，面积约1000m2，能够满足本项目生产规模需要，租赁协议见附件。 | 符合 |
| 三、资源综合利用及能耗 | 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 | 企业废塑料为外购分类、破碎、清洗的塑料破碎片，不倾倒、焚烧与填埋过程废物。 | 符合 |
|  | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500 千瓦时/吨废塑料。 | 本项目生产综合电耗为16.7千瓦时/吨，低于500千瓦时/吨废塑料要求。 | 符合 |
|  | 塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 | 本项目年用水量为200t，年处理废塑料6000t，则综合新鲜水消耗为0.034吨/吨废塑料，低于0.2吨/吨废塑料要求 | 符合 |
| 四、工艺与装备 | 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 项目为塑料再生造粒类企业，企业具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。造粒设备具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网将按照环境保护有关规定处理，不露天焚烧。 | 符合 |
| 五、环境保护 | 严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，后期将编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。 | 符合 |
|  | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。 | 企业加工存储场地建有围墙，地面全部硬化，且无明显破损现象。 | 符合 |
|  | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 | 配备废塑料分类存放场所。原料、产品、及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房内，不进行露天堆放。企业厂区管网采取“雨污分流”设计。 | 符合 |
|  | 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 | 企业对收集的废塑料中的夹杂物，委托环卫部门统一处理，不擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 | 符合 |
|  | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 | 企业现场不设废塑料清洗工艺，无生产废水，生活污水经化粪池收集预处理达标后接入园区污水管网进入滁州市第二污水处理厂集中处理。 | 符合 |
|  | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 | 熔融工段全封闭（仅观察口设置软帘），挤出工序出口上方设置集气罩，有机废气收集后采用过滤棉+活性炭吸附装置进行净化处理，最终通过1根15m高排气筒排放； | 符合 |
|  | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 现场对风机和泵采取减振降噪措施 | 符合 |
| 六、防火安全 | ①企业应严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求。 ②生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志。 ③生产区域应符合相关防火、防爆的要求。 | ①设计严格执行《中华人民共和国消防法》的各项规定。生产厂房、仓库、堆场等场所的防火设计、施工和验收应符合国家现行相关标准的要求。 ②生产厂房、仓库、堆场等场所内应严禁烟火，不可存放任何易燃性物质，并应设置严禁烟火标志。 ③生产区域应符合相关防火、防爆的要求。 | 符合 |
| 七、产品质量与职业培训 | 企业应建立质量检验制度，制定完善工作流程和岗位操作规程；应设立独立的质量检验部门和专职检验人员，保证检验数据完整；鼓励企业通过ISO质量管理体系认证和环境管理体系认证。 | 企业建立有质量检验制度，并设有质量检验人员 | 符合 |

### 2.7.5项目选址与滁州市琅琊区土地利用规划的相符性

项目选址位于琅琊区铜陵西路1号，系租赁安徽阳光夏子绿色包装有限公司已建闲置厂房进行建设，根据建设单位提供的土地证，项目厂房用地属于工业用地，符合撮镇镇土地利用规划。

### 2.7.6与周边环境相容性分析

项目选址位于琅琊区铜陵西路1号，系租赁安徽阳光夏子绿色包装有限公司已建闲置厂房进行建设，项目东侧为安徽夏子绿色包装有限公司、唐人包装有限公司、玉龙金属有限公司以及天侨工贸有限公司，南侧为安徽夏子绿色包装有限公司，安徽夏子绿色包装有限公司厂界外为铜陵路，路对面为玉成物资有限公司，西侧为永阳路，北侧为安徽科美节能科技有限公司、滁州润泰清真食品有限公司和滁州文浩精密模具有限公司。

图2.7-1   项目周边关系图

根据预测分析，本项目环境防护距离设置情况为：以生产车间设置的环境防护距离为100m，超出厂界外部分为环境防护区域。

根据现场勘查，本项目周围敏感点均不在本项目设置的100m环境防护距离内，故本项目的环境防护距离能够得到满足。为合理规划项目周边的用地，要求以生产车间为边界100m范围内的用地不得入驻以医药、食品、饮料等对环境空气质量要求较高的企业和居民、学校及医院等。

因此，项目选址与周边环境相容。

# 3   建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

### 3.1.1工程概况

项目名称：年产6000吨环保塑料项目

建设单位：滁州雪华商贸有限公司

建设性质：新建项目

行业类别及代码：非金属废料和碎屑加工处理（C4220）

建设地点：项目选址位于琅琊区铜陵西路1号，系租赁安徽阳光夏子绿色包装有限公司已建闲置厂房进行建设，厂房所在位置经纬度：东经117.34639°、北纬32.35804°；项目地理位置见图3.1-1；

周边关系：项目东侧为安徽夏子绿色包装有限公司、唐人包装有限公司、玉龙金属有限公司以及天侨工贸有限公司，南侧为安徽夏子绿色包装有限公司，安徽夏子绿色包装有限公司厂界外为铜陵路，路对面为玉成物资有限公司，西侧为永阳路，北侧为安徽科美节能科技有限公司、滁州润泰清真食品有限公司以及滁州文浩精密模具有限公司。。项目与外环境关系图见图3.1-2。

项目投资：总投资100万元；其中环保投资20万元，占总投资20%；

建设规模：租赁厂房建筑面积为1000m2，设计生产规模为年产6000吨塑料颗粒。

建设周期：共计2个月，2020年5月~2020年6月；

### 3.1.2 项目建设内容组成一览表

项目具体建设内容见下表。

表3.1-1   项目建设内容组成一览表

| 工程 类别 | 单项工程名称 | 工程内容 | 工程规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产区 | 位于厂房东北侧及西北侧区域，占地面积188m2，布置送料机、破碎机、进料融化机、融化拉丝机等设备组成三条造粒生产线 | 年产6000吨再生聚苯乙烯颗粒 |
| 储运 工程 | 原料仓库 | 位于厂房内西南侧区域，用于储存废弃泡沫 | 面积约256m2 |
|  | 成品仓库 | 位于厂房内东南侧区域，用于储存成品 | 面积约256m2 |
|  | 运输 | 厂外运输依靠社会运输力量；厂内运输靠叉车、搬运车等 | / |
| 公用 工程 | 供水 | 由市政自来水管网供给，主要为生活用水和生产用水； | 用水量为330t/a |
|  | 排水 | 雨污分流，项目无生产废水，生活污水依托安徽阳光夏子绿色包装有限公司已建化粪池收集预处理后，接入开发区污水管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河。 |
|  | 供电 | 来自市政供电系统，依托安徽阳光夏子绿色包装有限公司变配电设施 | 年用电量10万度 |
| 环保 工程 | 废水 | 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池收集预处理后，接入开发区污水管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河。； |
|  | 废气 | 破碎工序产生的粉尘，在破碎机进出口设置集气罩，废气经收集后采用布袋除尘器处理，最终通过1根15m排气筒排放；熔融工段全封闭（仅观察口设置软帘），挤出工序出口上方设置集气罩，有机废气收集后采用过滤棉+活性炭吸附装置进行净化处理，最终通过1根15m高排气筒排放；废气收集效率不低于90%，净化效率不低于95%；风机风量4000m3/h，排气筒内径0.35m，有机废气进入活性炭吸附时气体流速小于0.6m/s； |
|  | 噪声 | 隔声、减振等 |
|  | 固废 | 一般固废 | 厂内设一般固废堆场，不合格品收集后返回供货商回收， |
|  |  | 危险废物 | 废过滤棉、废活性炭等危废：厂区内临时贮存，设危废暂存库10m2。危险废物暂存场所采取防风、防雨、防腐、防渗等措施，危废送有资质的危险固废处置中心处置，并签订危废处置协议； |
|  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾收集桶若干，收集后委托环卫部门清运处理 |
|  | 地下水防范措施 | 危险废物暂存库、事故池等区域进行重点防渗；其余生产车间采取一般防渗， |
|  | 环境风险 | 设置消防事故水池（108m3）、配备相应消防器材等，制定事故预防措施、风险应急预案等； |

### 3.1.3产品方案

项目利用废旧泡沫进行加工，年产再生聚苯乙烯颗粒6000吨。产品方案如下：

表3.1-2  产品方案及规模一览表

| 序号 | 所在车间 | 产品名称 | 生产能力（t/a） | 生产时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密闭生产区 | 聚苯乙烯颗粒 | 6000 | 2400h/a | 本项目产品为再生聚苯乙烯塑料颗粒，主要外售给下游非食品类塑料制品企业。 |

图3.1-3  聚苯乙烯塑料颗粒

### 3.1.4总平面布置

项目选址位于琅琊区铜陵西路1号，系租赁安徽阳光夏子绿色包装有限公司已建闲置厂房进行建设，厂房面积1000m2。

厂房内设置原料区、生产区、产品区、一般固废堆场、危废库。原料区位于厂房北侧，占地面积为480m2；产品区位于厂房西南侧，占地面积为25m2；生产区为于厂区东南侧，占地面积为125m2，生产区内布置送料机、破碎机、进料融化机、融化拉丝机等设备组成两条造粒生产线。一般固废堆场及危废库位于产品区和生产区之间。整个厂房功能分区明确，布置紧凑合理，各个功能区之间能够满足生产和运输要求。

综上，该项目车间内部布置较为合理。项目总平面布置图见下图：

图3.1-4  项目车间内部布局图

图3.1-5  生产区设备布置图

### 3.1.5劳动定员及工作制度

项目劳动定员12人。年工作300天，一班制，每班8小时。

### 3.1.6项目公用工程

（1）供水：项目生活用水、生产用水均由市政供水管网供给项目，年用水量330t。

（2）排水：生活污水经化粪池收集预处理后，接入开发区污水管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河。

（3）供电：来自市政供电系统，年用电量10万度。

## 3.2工程分析

### 3.2.1 工艺流程及产污环节

生产工艺流程及产污节点图见下图：

图3.2-1   项目生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简要说明：

本项目工艺流程较为简单，主要包括破碎、熔融挤出、拉丝、切粒四大部步骤，具体说明如下：

（1）破碎：本项目采用的原料为外购的白色废泡沫板（EPS），先经过破碎工序，破碎工序为人工向破碎机内加料，破碎机为密闭设备，破碎片直径一般在3~6cm。该工序由于设备密封，且破碎颗粒较大，粉尘产生量较少。

（2）熔融挤出：破碎成小块的废泡沫板通过输送上料机进入造粒机，由造粒机内部对原料进行加热（电加热），温度控制在110℃-120℃，使混合料熔融，此过程仅为塑料粒子的物理变形，无化学反应，熔融料通过造粒系统中的输送带挤出成型。该过程会产生有机废气，有机废气经集气罩收集后通过+过滤棉+活性炭吸附装置+15m排气筒处理后15m高排气筒排放。挤出机机口的滤网使用一段时间后上面粘有塑料堵塞网孔，需要进行更换产生固废，废滤网委托第三方进行处理。

- 冷却、切粒：项目配备冷却槽，对挤出拉丝的塑料进行冷却定型，冷却水与物料直接接触冷却，冷却后物料温度约为40~50℃，物料表面的水分通过物料自身温度及室温自然去除。在通过切粒机对成型的条状塑料按照要求进行切割，切料尺寸约为10mm~15mm，切料完成后直接进入包装袋中，冷却过程会消耗冷却水，冷却水日补充量为0.5m3/d，冷却水循环使用，定期添加不外排。此过程回产生一定量的废边角料，经回收后用于生产。

- 包装入库：对最终的塑料颗粒进行封口包装后，入库等待发送。

### 3.2.2 产污环节

本项目各类污染物产生环节详见下表。

表3.2-1  主要污染节点分析一览表

| 类别 | 污染工序 | 主要污染物 | 产污方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 熔融、挤出工序 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 连续8h/d | 集气罩+过滤棉+活性炭吸附装置+15m排气筒 |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 连续8h/d | 经化粪池收集预处理达标后接入园区污水管网进入滁州市第二污水处理厂集中处理。 |
|  | 冷却废水 | 废热、SS | 连续8h/d | 循环使用，不外排 |
| 噪声 | 生产设备 | 各机械设备噪声 | 连续8h/d | 隔声、减振等 |
| 固废 | 生产线 | 不合格产品、除尘灰、挤出机残余物、废滤网、废过滤棉、废活性炭等 | 连续8h/d | 一般固废综合利用、危险废物委托有资质单位处理 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 连续8h/d | 环卫部门清运 |

### 3.2.3主要生产设备

表3.2-2  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送料机 | 400L | 2台 |
| 2 |  | 2.5风机 | 1台 |
| 3 | 破碎机 | 800L | 1台 |
| 4 |  | 1500L | 3台 |
| 5 | 进料融化机 | 350Y-800 | 1台 |
| 6 |  | 325Y-800 | 2台 |
| 7 | 融化拉丝机 | 135Y-1500 | 3台 |
| 8 | 冷却槽 | UL | 3台 |
| 9 | 切粒机 | 200L | 3台 |
| 10 | 装袋机 | 1000KG | 3台 |

### 3.2.4原辅材料及能源消耗

1、原辅材料及能源消耗情况

本项目所用的废塑料来自国内日常使用的废弃泡沫（EPS），原料中不含医疗废物和危险废物的废塑料，不含卤素废塑料；不涉及进口废塑料；本项目生产时不需要进行清洗，项目原料不添加色料。

拟建项目主要原辅材料及能源消耗等情况见下表：

表3.2-3   项目主要原辅料及能源消耗表

| 类别 | 原料名称 | 单位 | 消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 废泡沫（主要成分为发泡性局苯乙烯（EPS）废塑料） | t/a | 6300 | 主要来自滁州嘉远微车科技有限公司、安徽科美节能科技有限公司、滁州市源城包装材料厂、滁州市永强汽车制造有限公司（协议见附件） |
|  | 包装袋 | 万个 | 20 | 外购 |
| 能源 | 新鲜水 | t/a | 330 | 市政供水管网 |
|  | 电 | kWh/a | 10万 | 市政供电系统 |

此外，本项目用于废气处理的净化材料为活性炭，其年用量为6.285/a

2、原辅材料贮存情况

本项目原辅材料贮存情况见下表：

表3.2-4  建设项目原辅料存贮情况表

| 序号 | 物料名称 | 年消耗量 | 一次最大贮存量 | 存贮位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废泡沫 | 6300t | 60t | 北侧原料区 |
| 2 | 包装袋 | 20万个 | 2万只 |  |
| 3 | 活性炭 | 8.4 | 8.4 |  |

项目主要原辅材理化性质一览表见下表：

表3.2-5  主要原辅材料理化性质一览表

| 名称 | 理化性质 | 毒性毒理 | 燃爆性/危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| EPS（聚苯乙烯） | 聚苯乙烯是一种热塑性树脂,为有光泽的、透明的珠状或粒状的固体。密度1.04～1.09，透明度88%～92%，折射率1.59～1.60。在应力作用下，产生双折射，即所谓应力-光学效应。产品的熔融温度150～180℃，热分解温度300℃,热变形温度70～100℃，长期使用温度为60～80℃。在较热变形温度低5～6℃下，经退火处理后,可消除应力，使热变形温度有所提高。若在生产过程中加入少许α-甲基苯乙烯，可提高通用聚苯乙烯的耐热等级。比重：1.05g/cm3；成型收缩率：0.6-0.8%；成型温度：170-250℃ | 无毒塑料 | 易燃,离开火源后继续燃烧,火焰呈橙黄色并伴有黑烟,燃烧后塑料起泡,软化，烧焦； |

### 3.2.5物料平衡

项目物料平衡见下表。

表3.2-6   物料平衡情况一览表

| 输入 | 输出 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 数量t/a | 物料名称 | 数量t/a |
| 废泡沫（EPS） | 6300 | 产品 | 塑料颗粒粒子（EPS） | 6000 |
|  |  | 废气 | 非甲烷总烃 | 2.1 |
|  |  | 固废 | 不合格品 | 290 |
|  |  |  | 挤出残余物 | 7.9 |
| 合计 | 6300 | 合计 | 6300 |

图3.3-2   项目物料平衡图   （t/a）

### 3.2.6水平衡

项目用水主要包括冷却用水以及员工生活用水。具体情况详述如下：

（1）冷却用水

本项目生产用水主要用于挤出机后段对出料的冷却水，该冷却水存在于冷却水槽中，循环使用，只有挥发损耗，不外排。根据建设单位提供资料，项目冷却水补充量为0.5m3/d；

（2）生活污水

员工日常工作中产生少量的生活污，本项目劳动定员12人，无人在厂区食宿。根据《室外排水设计规范》（GBJ14-87），职工用水额定为50L/d·人计算，则用水量为0.6m3/d；排放系数按0.8计算，则排放量为0.48m3/d，生活污水经化粪池收集预处理后，接入开发区污水管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河。

项目用排水情况如下：

表3.2-7  建设项目供排水情况表

| 序号 | 用水环节 | 指标 | 新鲜水（t/d） | 回用水量（t/d） | 产生系数 | 废水量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 员工生活用水 | 60L/人·d，20人 | 0.6 | / | 0.8 | 0.48 |
| 2 | 循环冷却水补充用水 | / | 0.5 | / | / | 0 |
| 合计 |  | 1.1 | / | / | 0.48 |

项目水平衡图见下图：

图3.2-3    本项目水平衡图（单位：t/d）

## 3.3污染源分析

### 3.3.1废气污染源

本项目废气污染物主要有泡沫破碎阶段产生的颗粒物、废弃泡沫（EPS）熔融挤出、拉丝工段产生的有机废气；熔融过程释放的气体主要为聚苯乙烯的单体，即苯乙烯（属于非甲烷总烃类）。熔融过程95%的废气通过集气罩收集后采取过滤棉+活性炭吸附处理，属于有组织排放；而5%未收集的废气，属于无组织排放。

①有组织破碎废气

泡沫在破碎时会有一定的粉尘产生，类比同类型的企业可知破碎粉尘的产生系数约为原料的0.1%。本项目泡沫塑料年用量为6300t，则粉尘的产生量为6.3t，项目拟在三台破碎机进出口各设置一个集气罩，废气收集后经布袋除尘器处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（内径0.5m）排放。集气罩收集效率约为90%，布袋除尘器处理效率为90%，风机风量按8000m/h计算，破碎机年工作2400h，则有组织废气排放量为0.567t/a，排放速率为0.236kg/h，排放浓度为29.5mg/m3。

②无组织破碎废气

项目破碎工段约有10%废气未被收集处理，未被收集处理的废气采取无组织排放。则无组织年排放量为0.63t，排放速率为0.2625kg/h。

③有组织有机废气废气

根据生产工艺特点以及建设单位提供的资料，项目造粒不添加任何助剂和色料，因此，不存在由于新添加的有机助剂造成的污染物产生，造粒机采用电加热方式，控制温度110℃-1200℃左右；而EPS热分解温度均为300℃、此温度下该泡沫不会热分解，熔融挤出、拉丝工序聚苯乙烯不会裂解，但是其含有的单体苯乙烯会挥发；

参考我国《塑料加工手册》及《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究第二辑》（美国环境保护局编），塑料在注塑剪切挤压力作用下，少量分子间发生断链、分解、降解，产生微量游离单体废气产生非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料，苯乙烯产生系数为0.01kg/t原料；本项目年消耗废旧泡沫合计为6300吨，经计算，非甲烷总烃产生总量约为2.205t/a，按熔融挤出机年运转2400h计，非甲烷总烃产生速率为0.919kg/h；苯乙烯产生量为0.063t/a，产生速率为0.02625kg/h。

由于造粒机熔融工段会预留观测口，环评要求项目熔融工段全封闭（观察口设置软帘）、挤出工段配套设置集气罩，对挥发产生的非甲烷总烃废气进行收集，设计收集效率可以达到95%以上，收集的非甲烷总烃量为2.09475t/a、苯乙烯量为0.06175t/a。

废气收集后引至过滤棉+活性炭吸附装置进行处理，最终通过1根15m高排气筒排放。

风量核算：

根据工程分析，项目设有3台挤出机，由于造粒机熔融工段会预留观测口，环评要求项目熔融工段全封闭（观察口设置软帘）、挤出工段配套设置集气罩，对挤出废气进行收集，拟设置的单个集气罩平均长1m，宽0.6m，共设置3个集气罩；

单个集气罩集气风量计算公式：Q=（a×b）×V0×3600

式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h；（a×b）为集气罩集气面积，单位为m2；V0污染源气体流速，一般在0.25m/s~1.0m/s，本次评价取均值0.6m/s。

经计算，项目集气罩集气风量为Q=（1.0×0.6）×0.6×3600×3=3888m3/h，因此项目集气罩集气风量最低为3888m3/h，考虑到管道漏风及运行安全系数，因此，环评建议配套风机风量为4000m3/h。

项目配套风机风量为4000m3/h，并对收集的有机废气设置了1套过滤棉+活性炭吸附净化设施，有机废气去除效率可达90%。挤出工序年工作300d，日工作8h，废气捕集率为95%，则非甲烷总烃有组织产生量为2.09475t/a，产生速率为0.8728125kg/h，产生浓度218.2mg/m3，苯乙烯有组织产生量为0.06175t/a，产生速率为0.025729kg/h，产生浓度6.43mg/m3；有机废气去除效率为90%，则非甲烷总烃排放量为0.2095t/a，排放速率为0.0873kg/h，排放浓度为21.82mg/m3，苯乙烯排放量为0.00618t/a，排放速率为0.00257kg/h，排放浓度为0.643mg/m3；处理后的非甲烷总烃和苯乙烯废气满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表4中的相关标准后，通过车间外15m排气筒达标排放，排气筒内径0.35m，＜40℃。

非甲烷总烃排放量为0.2095t/a，年产塑料颗粒6000t，则单位产品非甲烷总烃排放量为0.035kg/t产品，能够满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表4中规定单位产品非甲烷总烃排放量限值为0.5kg/t产品的限值要求；

④无组织有机废气废气

项目熔融工段挥发的非甲烷总烃5%未被集风系统收集而以无组织形式排放，即非甲烷总烃无组织排放量0.11025t/a（0.0459kg/h）、苯乙烯无组织排放量为0.00125t/a（0.00052kg/h）。

项目有组织废气产排情况及见无组织废气排放情况下表：

表3.3-1     本项目生产废气产生及排放情况

| 污染源 | 排风量 （m3/h） | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 去除率 | 排放情况 | 排放标准 | 排气筒参数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 速率 （kg/h） | 产生量（t/a） |  |  | 浓度 (mg/m3) | 速率 （kg/h） | 排放量（t/a） | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 高度（m） | 内径 （m） | 温度 （℃） |  |
| 挤出熔融工段 | 4000 | 非甲烷总烃 | 218.2 | 0.873 | 2.095 | 熔融工段全封闭，挤出工段配套设置有集气罩+过滤棉+活性炭吸附装置 | 90% | 21.82 | 0.0873 | 0.2095 | 100 | / | 15 | 0.35 | ＜40 | 达标 |
|  |  | 苯乙烯 | 6.4.3 | 0.0257 | 0.0618 |  | 90% | 0.643 | 0.00257 | 0.00618 | 50 | 6.5 |  |  |  | 达标 |
| 破碎工段 | 8000 | 颗粒物 | 590 | 2.36 | 5.67 | 集气罩+1套布袋除尘器+15m排气筒 | 90% | 29.5 | 0.236 | 0.567 | 30 | / | 15 | 0.5 | ＜20 | 达标 |

注：根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1节规定：排气筒高度不低于15m，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

本项目生产厂房系租赁安徽阳光夏子绿色包装有限公司已建厂房进行建设，厂房高度约为8m，本项目设置的排气筒200m范围内最高建筑物为安徽阳光夏子绿色包装有限公司办公楼，共3层，建筑物高度9m。本项目设置的排气筒最低15m，能够满足高出周围200m半径范围的建筑物5m以上。

表3.3-2   无组织排放废气

| 污染源 | 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 面源面积（m2） | 面源参数 | 排放时间 （h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） | 高度（m） |  |
| 生产车间 | 颗粒物 | 0.2625 | 0.63 | 1024 | 32 | 32 | 5 | 2400 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.0459 | 0.11025 |  |  |  |  | 2400 |
|  | 苯乙烯 | 0.00052 | 0.00125 |  |  |  |  | 2400 |

### 3.3.2废水污染源

本项目冷却水循环使用不外排，外排废水主要为生活污水。

本项目厂区员工12人，无人在厂区内食宿。根据《建筑给水排水设计规范》 (GB50015-2003) (2009年版)中生活废水定额和实际情况，本项目员工用水按照50L/d•人计，按年工作日300天。则项目用水量为180m3/a(0.6m3/d)，污水产生系数按0.8计，则污水产生量为144m3/a(0.48m3/d)。废水中主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP等。 废水处理措施及排放去向：生活污水经化粪池收集预处理后，接入开发区污水管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河。

本项目废水主要污染物产生情况见下表。

表3.3-3     项目废水源强及排放汇总

| 污染源名称 | 年废水量(t) | 污染物 | 产生情况 | 采取的治理措施 | 去向 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/L | 产生量 t/a |  |  | 浓度mg/L | 排放量t/a |
| 生活污水 | 144 | COD | 300 | 0.0432 | 生活污水经安徽阳光夏子绿色包装有限公司公司已建化粪池预处理； | 化粪池收集预处理后，接入开发区污水管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河。 | 200 | 0.0288 |
|  |  | BOD5 | 150 | 0.0216 |  |  | 100 | 0.0144 |
|  |  | SS | 200 | 0.0288 |  |  | 80 | 0.01152 |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.0029 |  |  | 20 | 0.0029 |

### 3.3.3噪声

项目主要噪声源及噪声源强见下表。

表3.3-4   项目营运期主要噪声源源强

| 序号 | 设备名称 | 设备台数 | 噪声源强[dB(A)] | 所在车间（工段） | 治理措施 | 治理后 声压级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 3 | 75-80 | 项目区东南侧 | 设备基础减振，建筑隔声 | 60~65 |
| 2 | 挤出机 | 3 | 75-80 | 项目区东南侧 |  | 60~65 |
| 3 | 切粒机 | 3 | 75-80 | 项目区东南侧 |  | 60~65 |
| 4 | 送料机 | 3 | 75-80 | 项目区东南侧 |  | 60~65 |
| 5 | 风机 | 3 | 80-85 | 废气处理 |  | 60~56 |

### 3.3.4固体废物

本项目固体废物包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾两部分。

（1）一般工业固废废物

①不合格品

项目在切粒过程中会产生一定量的边角料，产生量约为产品的4.8%，则边角料产生量为283.7t/a，经收集后回用于生产。

②熔融残余物、废滤网

本项目在熔融挤出工段会过滤产生部分残余废物，产生量7.9t/a。

热熔挤出工序所使用的滤网随着使用时间的延长，网眼会逐渐变小直至不能使用，更换下来的废滤网为一般废物，产生量约为0.5t/a；

根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》，残余物、废滤网不可自行处理需委托符合环保要求的单位进行合理处置；

③除尘灰

项目年处理粉尘5.67t/a，处理效率为90%，则产生的除尘灰约为5.103t/a

（2）危险废物

项目危险废物主要为废气处理产生的废过滤棉、废活性炭。

①废过滤棉

废过滤棉的产生量约为0.5t/a，过滤棉每3个月更换一次，经查《国家危险废物名录》（2016年版），废过滤棉危废类别为HW49其他废物，危废代码：900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），废过滤棉经收集后放入暂存于危险废物暂存库内，由有资质单位进行处理。

②废活性炭

本项目挤出熔融工序产生的有机废气采用活性炭净化，活性炭吸附装置因吸附有机废气会产生废活性炭，项目采用的是颗粒状活性炭，活性炭：有机废气=1：0.3，即1kg的活性炭可以吸附0.3kg的有机废气。本项目可吸附的有机废气量为1.8855t/a，则需要活性炭6.285t/a。每年更换量为8.1705t/a（含吸附的有机废气量1.8855t/a）。活性炭更换周期为10次/年（平均35天更换一次），每次更换量为0.8171t。

经查《国家危险废物名录》（2016年版），废活性炭属于危废固废（编号：HW49（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。收集后委托有危险废物处置资质的单位进行处理。

（3）生活垃圾

本项目劳动定员12人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量约为1.8t/a。袋装收集后由环卫部门统一收集定期清运处理。

该工程各种固体废物产生量及处理处置情况见下表。

表3.3-5    本项目固体废物产生量及处理处置情况   单位：t/a

| 序号 | 固废类别 | 污染物名称 | 来源 | 状态 | 危废类别 | 存放地点 | 产生量 | 处置方式 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 不合格产品 | 切粒 | 固态 | -- | 一般固废堆场 | 283.7 | 收集后回用于生产 | 0 |
| 2 |  | 熔融残余废物 | 挤出机 | 固态 | -- |  | 7.4 | 委托符合环保要求的单位进行合理处置 | 0 |
| 3 |  | 废滤网 |  | 固态 | -- |  | 0.5 |  | 0 |
| 4 |  | 除尘灰 | 布袋除尘 | 固态 | -- | 垃圾桶 | 5.103 | 收集后外售 | 0 |
| 5 | 危险废物 | 废过滤棉 | 废气治理装置 | 固态 | 危废HW49 (900-041-49) | 危废暂存库 | 0.5 | 委托有资质单位安全处置 | 0 |
| 6 |  | 废活性炭 |  | 固态 |  |  | 8.171 |  | 0 |
| 7 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 办公生活 | 固态 | -- | 垃圾桶 | 1.8 | 环卫部门清运处置 | 0 |

### 3.3.5污染物排放量汇总

项目污染物排放量汇总见下表。

表3.3-6   项目污染物排放量汇总一览表     单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水量 | 144 | 0 | 144 |
|  | COD | 0.0432 | 0.0144 | 0.0288 |
|  | BOD5 | 0.0216 | 0.0072 | 0.0144 |
|  | SS | 0.0288 | 0.01728 | 0.01152 |
|  | 氨氮 | 0.0029 | 0 | 0.0029 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 2.095 | 1.8755 | 0.2095 |
|  |  | 无组织 | 0.11025 | 0 | 0.11025 |
|  | 苯乙烯 | 有组织 | 0.0618 | 0.05562 | 0.00618 |
|  |  | 无组织 | 0.00125 | 0 | 0.00125 |
|  | 粉尘 | 有组织 | 5.67 | 5.103 | 0.567 |
|  |  | 无组织 | 0.63 | 0 | 0.63 |
| 固废 | 不合格产品 | 283.7 | 283.7 | 0 |
|  | 熔融残余废物 | 7.9 | 7.9 | 0 |
|  | 废滤网 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 除尘灰 | 5.103 | 5.103 | 0 |
|  | 废过滤棉 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 废活性炭 | 8.171 | 8.171 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 1.8 | 1.8 | 0 |

## 3.4风险源项识别

### 3.4.1物质危险性识别

本评价重点对原料（废塑料）贮存、生产以及成品贮存等过程进行综合分析，分析事故隐患，以便采取相应的防止对策，减少突发性事故发生及其所造成的环境污染。

物质危险性识别是对所用原料、辅料、燃料、中间产品、产品以及过程排放的三废进行危险性识别。项目所用废旧塑料为可燃物质，但燃烧得不太猛烈，燃烧速度较慢，火灾时会产生烟雾、有毒气体、可燃气体和燃烧熔滴，燃烧特性见下表：

表3.4-1  聚乙烯的燃烧特性

| 序号 | 名称 | 易燃度 | 气味 | 火焰性质 | 燃烧性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料 | 可燃 | 燃烧石蜡 | 蓝色火焰，黄顶 | 在火焰中燃烧，离开火焰则缓慢熄灭或依旧燃烧 |

### 3.4.2生产设施风险识别

项目生产设备不属于高温、高压设备，出现事故的可能性很小，可能存在风险的设施主要为：贮运系统、环保设施。

(1)危险物料

项目塑料经分类，打捆后由供货商负责运输，运输过程过程风险事故发生概率较小。存储堆放时塑料废料比较蓬松，占地较大，一旦发生原料仓着火，将会对项目造成一定的经济损失。同时燃烧产生大量的有害气体CO、烟尘，引发一系列的次生环境问题。

(2)工艺废气

废气处理装置主要为非甲烷总烃等大气污染物的处理吸收装置，若废气处理装置发生故障，工艺废气未经处理直接排放，对周围大气环境及人群健康存有一定的风险。故废气处理装置在本项目中属于应重点关注的危险源。

因此，本项目最大可信事故识别为废气处理装置发生故障时造成的环境风险影响。

### 3.4.3贮存过程风险性识别

存储仓库塑料废料发生火灾事故，火灾除以直接产生的热量破坏形式外还会产生次生危害，产生有害气体CO、烟尘，产生燃烧熔滴，产生大量的消防废水。CO的产生量与塑料的消耗量（即燃烧速率）、燃烧不完全值成正比。同时，燃烧形成的熔滴产生柏油一样的滴落物，会加速火势蔓延，对安全疏散及灭火都有影响。

### 3.4.4主要危险因素辨识

根据对同类项目类比调查，本项目在生产过程中存在的危险因素如下两个方面：

(1)存储仓库塑料废料发生着火；

(2)活性炭吸附系统失效。

### 3.4.5重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），在单元内达到和超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准中的临界量时，将作为事故重大危险源。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

式中：q1，q2…，qn为每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2…Qn为与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

表3.4-2  项目主要化学品情况一览表

| 化学品名称 | 贮存方式 | 最大贮存量（t） | 临界量（t） | Pi | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料 | 袋装 | 60 | 200 | 0.3 | 不构成重大危险源 |

根据表3.4-2，∑q/Q=0.3＜1，因此本项目不构成重大危险源。

根据项目分析结果，本项目属于轻度危害，且项目位于城北新区，周围以工业企业为主，属于低敏感区域，因此本项目风险评价确定为简单分析。

## 3.5总量控制指标

《“十二五”环境保护规划》中确定的污染物总量控制指标，大气污染物为SO2、NOX，水污染物为COD、NH3-N。另根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号），大气总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物、烟（粉）尘、挥发性有机物。故本项目总量控制指标和总量平衡途径见下表：

表3.5-1  总量控制指标  单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 污染物排放量 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气总量控制指标 | 非甲烷总烃 | 0.2095 | 0.2095 |
|  | 颗粒物 |  |  |
| 水总量控制指标 | COD | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 |

# 4   评价区域环境概况

## 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

项目位于滁州市琅琊区铜陵西路1号。滁州市位于安徽省东部，长江三角洲西部边缘，习慣称皖东。地理坐标为北纬31°51′~33°13′、东经117°09′~119°13′。行政区域总面积1.33万km2。市境自东南向北分别与江苏省南京市、扬州市、淮安市毗邻。

滁州市临江近海，承东接西，区位优越，交通便捷。京沪铁路，合宁高速公路，蚌宁高速公路穿越市境，待建中的京沪高速铁路，宁西铁路将在市境内通过，滁河航运直达长江。市区距南京市直线距离约50km，属于南京都市圈内伙伴城市，一小时车程可达南京禄口机场。

### 4.1.2地形地貌

滁州市域跨越中朝淮地台和扬子地台两个大地构造单元，地层从下元古界到第四纪，除缺失中奥陶统及中上三迭统外，发育比较齐全。

中国东部的庐江断裂带自北东向南西貫穿滁州市域全境，将该地区分为东西两部分，西部为中朝淮地台鲁西断隆，东面为扬子淮地台扬子褶皱束和张八领台隆。两个结构单元既是统一体，又各有其独特性，其沉积建造、构造形态、火山活动及矿产成因等方面都有较大的差别。区内断裂构造相当发育，以北东向断裂最为发育，次之为东西向。

滁州西南为环山群峰，东北为丘陵垄岗。市内地势平坦，清流河纵贯市区，属山前冲击平原。城西有城西湖、矿山、风景区，北部地域狭窄，城东被京沪铁路、清流河分隔，城南区域地势平坦开阔，将作为滁州市规划发展的主要用地。

### 4.1.3气象特征

本项目所在地四季分明，气候温和，雨量适中，雨熱同季，但降水不均匀，日照多，历年平均相对湿度76%，全年无霜期220d左右。为季风气候显著的副热带（北亚热帯）向暖温带过渡的湿润与半湿润型气候。

气温：年平均代温15.3℃。.最热月份平均气温39.3℃；最冷月份平均气温-2.4℃；历史最低气温-15.4℃。

气压：历年平均代压为101.2kPa，夏季气压较低，最低气压为100kPa，冬季气压较高，最高气压为102.4kPa。相对湿度：相对湿度较大，且分布较均匀，历年平均值为75%。

风向风速：季风气候显著，静风较多，常年主导风向为北偏东。夏季主导风向为东北、东南，年平均风速3.1m/s。最大风速l8m/s。

冻土深度：最大冻土深度-40mm.

降水量：年平均降水輦1054.7mm。由于受季风气候影响，各季降水暈分配极不均匀，夏季最多，冬季最少，夏季是水灾多发季节，待别六、七月份为大雨、暴雨、特大暴雨集中月份。最大月份降雨量207.5mm，详见下表。

表4.1-1滁州市月平均降水量表单位：mm

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降水量 | 35.6 | 46.5 | 78.1 | 71.3 | 86.3 | 176.3 | 207.5 | 128.4 | 83.0 | 61.9 | 55.3 | 24.3 |

### 4.1.4水文概况

滁州市境内有滁河、清流河，大沙河、小沙河等河流，中小型水庫190余库，其中沙河水库为安徽省十大水库之一，有效灌溉面积38.4万亩。清流河属长江水系，是滁河的主要支流之一，全长70.1km，流经滁州市、来安等地，其功能主要为灌溉、航运及农业用水等。清流河为滁州市的主要纳污河流。清流河流域面积为1251.7km2，年平均径流量2.15亿m3，平均径流量6.8lm3，最小流量为零，最大流量为2050m3/s。

### 4.1.5区域生态环境现状调査与评价

1、森林及生物资源

全市有林地面积17.14万公顷，森林总蓄积量740万m3，森林覆盖率19.6%。陆续建立了一批不同类型的自然保护区、风景名胜区和森林公园，总面积达261.57平方公里，自然保护区覆盖率达2%。

物种资源丰富，全市拥有乔灌木414种，竹类17种，琅瑯榆、醉翁榆、珠龙油桐是本区域的特有品种，野生动物现有鸟类171种.两柄动物8种，爬行动物11种。

2、矿产资源

滁州市矿产资源十分丰富，境内己发现各类矿产52种，其中，非金属矿近40种。已探明储量的矿产25种，发现各类矿床、矿点近2000个，其中大中型矿床35个，小型矿床75个。非金属矿是滁州市的优势矿产，岩盐、芒梢、石膏、玄武岩、石油储量居华东之冠，岩盐、石膏是我省唯一的大型岩盐、石育矿床；还有大量的膨润土、花岗岩、大理石、绢云母、钾长石等，具有较高开发价值，在全省乃至全国占有重要地位。其中，石英矿远景储量达15亿t，岩盐探明储量达12亿t以上，凹凸棒粘土远景储量可达1亿t，石膏探明储量3亿多t，绢云母远景储量超亿吨。

3、土地资源

全市土地资源按土地利用类型划分为八大类：耕地、园地、林地、牧草地、居民及工矿用地、交通用地、水域和未利用土地等。其中：耕地面积70.58万公顷，农民人均耕地0.2公顷，全市耕地中基本农田保护面积为61.2万公顷，保护率为86.%,林业用地面积14.82万公顷：居民、工矿和交通用地13.75万公顷t；未利用地3.82万公顷。

4、旅游资源丰富

滁州拥有丰富的自然和人文景观，区域内有国家4A级风景名胜区——琅琊山风景名胜区和琅琊山、韭山洞、皇甫山、神山四个国家森林公园。明代朱元璋创建的中都城和皇陵气度非凡，《儒林外史〉作者吴敬梓纪念馆典雅庄重，韭山地下溶洞堪称江北第一洞。风景秀丽的琅琊山森林公园位于滁城西部，滁州市市全国唯一的国家级森林公园位于城区的省辖城市。

### 4.1.6区域社会环境概况

滁州市总面枳13398km2，总人口,445.2万（截止2008年6月）看，市辖区面积1399km2（约占总面积的10.4%），市辖区人口约52万（约占总人口的11.7%），包括2个市辖区、2个县级市、4个县。

全年完成地区生产总偵1423亿元，増长9.2%；規上工业増加偵642亿元，増长9.8%；固定资产投资1699亿元，増长16.6%；财政收入256.4亿元，増长11.3%，其中地方收入完成167亿元，増长16.4%；社会消费品零售总额515亿元，増长12.7%；外贸进出口23.3亿美元，増长14.2%；实际利用外商直接投资11.4亿美元，増长8%；城镇、农村居民人均可支配收入分别达到26286元、10956元，同口径均増长8.8%。动态指标中，地区生产总值、固定资产投资、财政收入、社会消費品零售总額、外贸进出口、实际利用外商直接投资、年新増贷款、城镇和农村居民人均可支配收入9项指标増速均居全省前5位。

全年净増規上企业124户，总致达1515户，其中产值超亿元企业495户，对全市规模工业贡献率达99%。六大主导产业产值2562亿元，増长11%。故新产业产值639亿元，占規上工业产值比重20.6%，其中省级智能家电基地实现产值411亿元，増长14%，成功创建全国智能家电知名品牌示范区。净増国家级高新技术企业55家，总数达230家，居全省第四；实现产值1436亿元、増加值319亿元，均居全省第三。天长落实稳増长系列措施受到国务院通报表扬，并获批全省首个国家级出口工业产品质量安全示范区；凤阳获批国家循环经济示范县；民企入围全省百强数连续三年居全省第三，蓝德集团进入中国民营企业500强。现代服务业势头强劲。新业态快速成长，建成电商产业园10个、入驻企业近300家；6个阿里巳巴“村洵”县级运营中心、371个村级服务点运营量好，跨境电商实现零的突破，明光获批全国电子商务进农村示范县，云伙计榮获全省十佳产业链服务商，阿里巴巴首个订单农业项目落户定远，定远电商产业园等省级服务业集聚区发展到11家；苏滁产业园、明光医疗产业区跻身长三角首批健康服务产业集聚区，九华药业等4家企业荣获健康服务示范企业；南谯、全椒列入国家全域旅游示范区名录。浦发银行、光大银行滁州分行获批设立、即将开业。

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1大气环境现状评价

4.2.1.1项目达标区判定

城市环境空气质量达标情况评价指标为NO2、S02、PM10、PM2.5、CO和O3,六项污染物全部达标即为城市环境空气质景达标。

项目所在区域环境空气质量属于二类功能区。根据滁州市环境监测站发布的《2018年滁州市环境质量公报》。

2018年度，滁州市市区环境空气质量中二氧化硫平均值为11微克/立方米： 二氧化氮平均值为40微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）平均值为80微克/立方米；细颗粒物（PM2.5）平均值为50微克/立方米；一氧化碳平均值为0.7亳克/立方米；臭氧日最大8小时浓度平均值为113微克/立方米。

2018年度，滁州市市区环境空气质量总体上属于良好水平，全市环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准的天数为51天，符合 二级标准的夭数为199天，一、二级标准的天数总计为250天，占68.5%。全年轻度污染84天，中度污染23天，重度污染8天。

表4.2-1  区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年平为均指标 | ug/m3 | 标准限值 ug/m3 | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pm2.5 | 年平均质量浓度 | 50 | 35 | 142.86 | 不达标 |
| PM10 |  | 80 | 70 | 114.29 | 不达标 |
| SO2 |  | 11 | 60 | 18.33 | 达标 |
| NO2 |  | 40 | 40 | 100 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 700 | 4000 | 17.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动平均值的第 90百分位数 | 113 | 160 | 70. | 达标 |

由上表可知，项目所在区域为不达标区。

4.2.1.2基本污染物环境质量现状监测与评价

根据2018年滁州环境空气质量监测网数据(来源https://www.aqistudy.cn/historydata

/monthdate.php?city=%E6%BB%81%E5%B7%9E)，基本污染物现状评价见下表：

表4.2-2   基本污染物现状评价一览表

| 污染物 | 年评价指标 | (μg/m3) | (pg/m3) | 占标率(%) | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均值 | 10.88 | 60 | 18.14 | 0 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百 分位数 | 18.72 | 150 | 12.48 | 0 | 达标 |
| NO2 | 年均值 | 38.79 | 40 | 96.97 | 0 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 93.00 | 80 | 116.25 | 0.16 | 不达标 |
| PM10 | 年均值 | 78.27 | 70 | 111.82 | 0.12 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95百 分位数 | 164.80 | 150 | 109.87 | 0.1 | 不达标 |
| PM2.5 | 年均值 | 48.67 | 35 | 139.05 | 0.39 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95百 分位数 | 121.40 | 75 | 161.87 | 0.62 | 不达标 |
| O3 | 日最大8小时滑动 平均值第90百分位 数 | 171.60 | 160 | 107.25 | 0.07 | 达标 |
| CO (mg/m3) | 24小时平均第95百分位数 | 1.28 | 10 | 12.80 | 0 | 达标 |

根据上表可知，项目所在区域基本污染物二氧化硫、一氧化碳和臭氧达标，PM10、PM2.5和二氧化氮不达标。

4.2.1.3现状补测

（1）监测内容与监测点位

本次评价监测点布设见下表。

表4.2-3大气环境监测内容

| 序号 | 测点名称 | 方位 | 距离（m） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 十里庙 | WS | 470m | 非甲烷总烃、、苯乙烯以及监测期间的气象要素（天气状况、气温、气压、风速、风向） |
| G2 | 小冲 | WS | 560m |  |

（2）监测单位及时间

安徽科盛检测有限公司于2020年3月9日-3月15日对项目区域实施现状监测，连续采样7天。

（3）监测方法及频率

本次现状监测连续监测7d。非甲烷总烃、苯乙烯小时浓度每天采样4次（分别为02，08，14，20时），每次采样时间不低于45min。

按照《空气和废气监测方法》和《环境监测技术规范》的有关规定执行。

（5）监测结果

表4.2-4现状监测结果

| 采样地点 | 监测项目 | 小时浓度值(mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| G1十里庙 | 非甲烷总烃 | 0.41~0.59 |
|  | 苯乙烯 | ND |
| G2小冲 | 非甲烷总烃 | 0.45~0.49 |
|  | 苯乙烯 | ND |
| 备注 | “ND”表示未检出，苯乙烯最低检出为0.0015mg/m3，非甲烷总烃为一次最大值。 |

4.2.1.4大气环境质量现状评价

（1）评价方法

根据导则，本项目环境空气现状监测结果统计分析方法为：计算最大浓度占标率和超标率，并评价达标情况。

本环评同时采用单项标准指数法评价项目所在区域环境空气质量，即：

Iij=Cij/Csi

其中：Iij：第i种污染物，第j测点的指数；

Cij：第i种污染物，第j测点的监测值（mg/m3）；

Csi：第i种污染物评价标准（mg/m3）。

（2）评价结果

各评价因子1小时浓度平均值、日均值评价结果见表4.2-5。

根据评价结果表明，4个环境空气质量现状监测点的SO2、NO2、PM10均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值；非甲烷踪总烃监测结果能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关质量标准，区内环境空气质量较好。

表4.2-5     环境空气质量评价结果表

| 序号 | 监测项目 | 小时平均浓度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围 单位：mg/m3 | 单因子指数范围I | 超标率 （%） | 最大超标 倍数 |
| G1十里庙 | 非甲烷总烃 | 0.41~0.59 | 0.205~0.285 | 0 | 0 |
|  | 苯乙烯 | / | / | / | / |
| G2小冲 | 非甲烷总烃 | 0.45~0.59 | 0.225~0.285 | 0 | 0 |
|  | 苯乙烯 | / | / | / | / |

### 4.2.2 地表水质量现状

本项目地表水监测数据（pH、COD、BODs5、SS、NH-N、TP)引用《安徽滁州琅环经济开发区区跟踪环境影响报告书》中监测数据（监测报告编号:基越检字第180205号,监测时间:2018.2.5~2018.2.7)。

（1）监测断面设置

为了解区域内水域的水质状况，本次地表水环境现状监测在共布设了4个监测断面，监测断面及布设详见下表：

4.2-6    地表水水质现状监测一览表

| 河流名称 | 断面编号 | 断 面 位 置 |
| --- | --- | --- |
| 清流河 | W1 | 滁州市第二污水处理厂排污口上游500m |
|  | W2 | 滁州市第二污水处理厂排污口上游500m |
|  | W3 | 滁州市第二污水处理厂排污口上游1500m |
|  | W4 | 滁州市第二污水处理厂排污口上游5000m |

（2）监测项目、频次及分析方法

监测项目：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷。

频次：连续2天，每天采样一次。

连续2天，对现状布设的水体断面进行采样监测；采样方法按国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》执行。

（3）地表水环境质量现状评价

①评价方法

地表水环境质量现状采用单因子标准指数法进行评价。采用模式如下：

式中：Pij — 单项水质评价因子i在监测点j的标准指数；

Cij — 某评价因子i在监测点j的实测浓度(mg/L)；

Ssi — 水质参数i的评价标准(mg/L)；

其中pH值的计算公式为：

pHj≤7.0

pHj＞7.0

式中：pHsd，pHsa——地表水质标准所规定的pH值的上下限。

若水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超出了规定的水质标准，已不能满足功能要求。

②现状评价

根据单因子指数计算公式和地表水环境评价标准，本次评价选取监测结果最大值进行评价，评价结果见下表：

表4.2-7  地表水检测结果汇总表  单位：mg/L（pH值无量纲）

| 监测断面 | 项目 | pH | 总磷 | 氨氮 | BOD5 | COD | 悬浮物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 最小値 | 7.2 | 0.25 | L25 | 4.64 | 23 | 25 |
|  | 最大值 | 7.34 | 0.26 | 133 | 4.98 | 24 | 29 |
|  | 平均值 | 7.26 | 0.26 | 1.30 | 4.79 | 23.50 | 26.00 |
|  | 污染指数 | 0.13 | 0.87 | 0.87 | 0.8 | 0.78 | 0.43 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W2 | 最小值 | 7.13 | 0.28 | 1.27 | 4.22 | 27 | 27 |
|  | 最大值 | 7.22 | 0.29 | 138 | 4.82 | 29 | 30 |
|  | 平均值 | 7.16 | 0.29 | 1.32 | 4.55 | 28.00 | 28.67 |
|  | 污染指数 | 0.08 | 0.97 | 0.88 | 0.75 | 0.93 | 0.48 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W3 | 最小值 | 7.08 | 0.27 | 1.24 | 4.24 | 26 | 23 |
|  | 最大值 | 7.13 | 0.28 | 1.3 | 4.69 | 27 | 26 |
|  | 平均值 | 7.10 | 0.27 | L28 | 4.54 | 26.17 | 25.33 |
|  | 污染指数 | 0.05 | 0.97 | 0.88 | 0.76 | 0.93 | 0.48 |
|  | 超标率（％） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W4 | 最小值 | 7.11 | 0.22 | 1.27 | 4.34 | 24 | 25 |
|  | 最大值 | 7.19 | 0.25 | 1.37 | 4.90 | 25 | 28 |
|  | 平均値 | 7.15 | 0.24 | 133 | 4.66 | 24.67 | 26.67 |
|  | 污染指数 | 0.08 | 0.80 | 0.89 | 0.78 | 0.82 | 0.44 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV类标准 | 6-9 | ≤3 | ≤1.5 | ≤6 | ≤30 | ≤60 |

项目区域清流河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

### 4.2.3 声环境质量现状

为了解项目厂界声环境现状情况，本次评价委托安徽国晟检测技术有限公司于2020年3月9日~10日对项目厂界外声环境现状进行检测，具体检测情况如下：

（1）监测点位、监测项目

本次评价在厂区四周各设1个监测点，详见下表。监测项目为连续等效A声级。

表4.2-8  现状噪声监测布点

| 序号 | 监测点名称 | 位置 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 东厂界 | 东厂界外1米 | 厂界噪声背景值监测 |
| 2# | 南厂界 | 南厂界外1米 |  |
| 3# | 西厂界 | 西厂界外1米 |  |
| 4# | 北厂界 | 北厂界外1米 |  |

（2）测量仪器、方法及频次

测量仪器：测量仪器采用AWA6218B型噪声分析仪进行测量。

测量方法：测量分昼间（06:00～22:00）和夜间（22:00~06:00）进行，每个测点在规定时间昼间和夜间各测一次。气象条件满足风力小于四级（5.5m/s），测量时天气晴好。

测量频次：每个测点昼夜各监测一次，监测1天。

（3）评价标准及方法

评价标准：采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准对区域声环境进行评价，即昼间等效声级60dB（A），夜间50dB（A）。

评价方法：根据声环境质量现状监测统计分析结果，采用等效声级法，即用各监测点等效声级值与评价标准进行比较，对声环境质量现状进行评价。

监测及评价结果

监测统计结果见下表。

表4.2-9  现状背景噪声监测结果汇总

| 监测时间 | 监测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 | 标准 | 达标 状况 | 监测结果 | 标准 | 达标 状况 |
| 2020年3月9日 | 1#东厂界 | 53.1 | 65 | 达标 | 45.6 | 55 | 达标 |
|  | 2#南厂界 | 52.6 |  | 达标 | 44.8 |  | 达标 |
|  | 3#西厂界 | 52.4 |  | 达标 | 45.3 |  | 达标 |
|  | 4#北厂界 | 53.7 |  | 达标 | 46.1 |  | 达标 |
| 2020年3月10日 | 1#东厂界 | 53.7 | 65 | 达标 | 45.8 | 55 | 达标 |
|  | 2#南厂界 | 52.9 |  | 达标 | 44.9 |  | 达标 |
|  | 3#西厂界 | 53.8 |  | 达标 | 46.1 |  | 达标 |
|  | 4#北厂界 | 54.1 |  | 达标 | 45.3 |  | 达标 |

从监测结果来看，项目各厂界噪声现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

### 4.2.4地下水环境质量现状监测与评价

本次评价地下水监测数据引用《安徽滁州琅琊经济开发区区跟踪环境影响报告书》中监测数据（D1点位监测报告编号：基越检字第180205号，监测时间：2018.2.4；D2、D3为安徽水文工程勘察研究院实验检测中心检测，分析编号分别为1706S0603、1706S0605）

本项目地下水评价范围与安徽滁州琅琊经济开发区一直，引用的地下水监测数据监测时间距今不到3年，因此，本项目引用数据有效。

- 水位监测

本次评价共设置6个水位监测点，具体位置及监测结果见下表：

表4.2-10  地表水水位监测结果一览表

| 编号 | 位置 | 地面高程（m） | 深井（m） | 监测位层 | 水位埋深（m） | 水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（m） | Y（m） |  |  |  |  |  |
| SJ01 | 3585324.2687 | 20626480.1889 | 54.1 | 20 | 潜水含水层 | 5.8 | 48.3 |
| SJ02 | 3584179.1746 | 20628256.7454 | 46.7 | 15 | 潜水含水层 | 4.5 | 42.2 |
| SJ03 | 3581236.4282 | 20630831.8336 | 28.3 | 12 | 潜水含水层 | 2.8 | 25.5 |
| SJ04 | 3580536.2910 | 20627541.3548 | 36.6 | 15 | 潜水含水层 | 3.2 | 33.4 |
| SJ05 | 3576631.8410 | 20626195.0287 | 24.6 | 15 | 潜水含水层 | 2.1 | 22.5 |
| SJ06 | 3577377.0863 | 20630893.0711 | 24.4 | 10 | 潜水含水层 | 2.6 | 21.8 |

- 水质监测

（1）监测布点

本次评价设3个水质监测点，见下表

表4.2-11  水质监测点位一览表

| 位置 | 水样编号 | 距离项目厂界 | 监测层位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| 萃华园 | D1 |  |  | 第一含水层 | 压水井 |
| 扬子社区 | D2 |  |  | 第一含水层 | 压水井 |
| 永阳社区 | D3 |  |  | 第一含水层 | 机井 |

（2）监测因子：

地下水环境：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度；

地下水监测基本水质因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类（苯酚计）、氰化物、砷、Hg、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、石油类，共20项。

- 监测时间

本次地下水样品采集时间为2018年2月4日,采样1天，监测1次。

（4）监测方法

水样采集、保存及分析方法按照《水和废水监测分析方法》及国家标准分析法《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行，监测分析方法见下表。

表4.2-12   地下水监测项目、分析方法一览表

|  | 项目名称# | 标准代号 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | GB/T5750.4-2006 | 玻璃电极法 | / |
| 2 | 氨氮 | GB/T5750.5-2006 | 纳氏试剂比色法 | 0.02mg/L |
| 3 | 硝酸盐 | GB/T5750.5-2006 | 离子色谱法 | 0.02mg/L |
| 4 | 亚硝酸盐 | GB/T5750.5-2006 | 重氮偶合分光光度法 | 0.003mg/L |
| 5 | 砷 | GB/T5750.6-2006 | 原子荧光分光光度法 | 0.0003mg/L |
| 6 | 汞 | GB/T5750.6-2006 | 原子荧光分光光度法 | 0.00005mg/L |
| 7 | 总硬度 | GB/T5750.4-2006 | EDTA滴定法 | l.0mg/L |
| 8 | 铅 | GB/T5750.6-2006 | 原子荧光分光光度法 | 0.0005mg/L |
| 9 | 氟化物 | GB/T5750.5-2006 | 离子色谱法 | 0.02mg/L |
| 10 | 镉 | GB/T5750.6-2006 | 电感耦合等离子体质谱法 | 0.0002mg/L |
| 11 | 铁 | GB/T5750.6-2006 | 原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L |
| 12 | 锰 | GB/T5750.6-2006 | 分光光度法 | 0.01mg/L |
| 13 | 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006 | 重量法 | 10mg/L |
| 14 | 高锰酸盐指数 | GB/T5750.7-2006 | 酸性高锰酸钾氧化法 | 0.05mg/L |
| 15 | 氯化物 | GB/T5750.5-2006 | 离子色谱法 | 0.02mg/L |
| 16 | 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006 | 离子色谱法 | 0.08mg/L |
| 17 | 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006 | 滤膜法 | 1个/L |
| 18 | 细菌总数 | GB/T 5750.12-2006 | 平皿计数法 | ICFU/ml |
| 19 | 钾 | GB/T5750.6-2006 | 分光光度法 | 0.5mg/L |
| 20 | 钠 | GB/T5750.6-2006 | 分光光度法 | O.5mg/L |
| 21 | 钙 | GB/T5750.6-2006 | 分光光度法 | 0.5mg/L |
| 22 | 镁 | GB/T5750.6-2006 | 分光光度法 | 0.5mg/L |
| 23 | 碳酸盐 | GB/T8538-2008 | 滴定法 | 3 mg/L |
| 24 | 碳酸氢盐 | GB/T8538-2008 | 滴定法 | 3mg/L |
| 25 | 总磷 | GB/T11893-1989 | 钼酸铵分光光度法 | 0.6 mg/L |
| 26 | 六价铬 | GB/T5750.6-2006 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L |
| 27 | 硫化物 | GB/T5750.5-2006 | MN•二乙基对苯二胺分光光度法 | 0.01mg/L |
| 28 | 挥发酚 | GB/T5750.4-2006 | 4-氨基安替吡啉分光光度法 | 0.001mg/L |
| 29 | 氰化物 | GB/T5750.5-2006 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.002mg/L |

（5）监测结果

各监测点水质监测结果见下表4.2-13。

（6）地下水环境质量现状评价

评价方法采用单因子标准指数法。单因子污染指数计算公式为：

Sij=Cij/Csj

其中pH为：            pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：Sij：为单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij：为水质参数i在监测j点的现状监测值，本项目取平均值mg/L；

CSj：为水质参数i在地表水水质标准值，mg/L，

SpHj：为水质参数pH在j点的标准指数；

pHj：为j点的pH值；

pHsu：为地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd：为地表水水质标准中规定的pH值下限；

利用标准指数法对本次评价水样测试结果进行评价，评价标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，检测结果、评价结果见表5.2.3-6。 根据本次采取的地下水监测结果，地下水整体水质较好，但有部分井部分检测项目出现超标，超标项目主要包括硝酸盐和高锰酸盐指数，根据野外调查，硝酸盐、高锰酸盐指数超标应为评价区内村民生活污染源、农田灌溉和化肥、农药大量使用，导致有机质含量较高的影响，其余监测指标均满足《地下水质量标准》|(GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准限值。

表4.2-13   地下水离子浓度监测结果

| 位置 | 点号 | 监测结果（mg/L） |
| --- | --- | --- |
|  |  | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | 碳酸根 | 重碳酸根 | 硫酸根 | 氧化物 |
| 萃华园 | D1 | 3.32 | 54.6 | 73.2 | 29.5 | 0.00 | 524 | 78.2 | 244 |
| 扬子牡区 | D2 | 0.54 | 59.98 | 120.98 | 24.86 | 0.00 | 392.77 | 71.26 | 68.94 |
| 水阳社区 | D3 | 1.09 | 57.07 | 63.75 | 11.19 | 0.00 | 237.64 | 56.32 | 48.38 |

表4.2-14  地下水环境质量枯水期检测结果一览表

| 位置 | 指标 点号 | pH | 总硬度（以CaCO3计） | SO42- | NO2-N | NO3-N | 氨氮 | Cl- | F | CN | Cr6+ | Cd | Mn | Fe | Hg | As | Pb | 高猛酸盐指数 | 挥发酚 | 溶解性总固体 | 石油 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无量纲 |  | mg/L | rng/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 萃华园 | DI | 7.34 | 385 | / | ND | 11.4 | 0.194 | / | 0.336 | ND | ND | 0.0007 | 0.04 | 0.07 | ND | 0.001 | 0.008 | 1.5 | 0.0011 | 834 | ND |
| 扬了社 区 | D2 | 7.38 | 404.53 | 71.26 | 0.009 | 48.67 | 0.07 | 68.94 | 0.21 | ND | ND | 0.00013 | ND | ND | ND | 0.00036 | ND | 1.18 | ND | 609 | 0.01 |
| 永阳社区 | D3 | 7.82 | 204.82 | 56.52 | 0.041 | 21.44 | 0.1 | 48.38 | 0.61 | ND | ND | 0.0002 | ND | ND | ND | 0.00199 | ND | 3.03 | ND | 394 | 0.01 |

备注：总硬度单位为mmol/L。

表4.2-15  地下水环境质量枯水期评价一览表

| 位置 | 指标 点号 | pH | 总硬度（以CaCO3计） | SO42- | NO2-N | NO3-N | 氨氮 | Cl- | F | CN | Cr6+ | Cd | Mn | Fe | Hg | As | Pb | 高猛酸盐指数 | 挥发酚 | 溶解性总固体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无量纲 |  | mg/L | rng/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 地下水Ⅲ类水标准限值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤100 | ≤20 | ≤0.5 | ≤250 | ≤1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.10 | ≤0.3 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤3 | 0.002 | ≤1000 |
| 萃华园 | DI | 0.23 | 0.86 | / | 0.075 | 0.57 | 0.388 | / | 0.336 | 0.005 | 0.04 | 0.14 | 0.4 | 0.23 | 0.05 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.55 | 80.834 |
| 扬了社 区 | D2 | 0.25 | 0.90 | 0.29 | 0.009 | 2.43 | 0.14 | 0.28 | 0.21 | 0.005 | 0.04 | 0.026 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.036 | 0.025 | 0.39 | 0.5 | 0.61 |
| 永阳社区 | D3 | 0.55 | 0.46 | 0.23 |  | 1.07 | 0.2 | 0.19 | 0.61 | 0.005 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.0199 | 0.025 | 1.01 | 0.5 | 0.39 |

# 5  运营期环境影响预测评价

## 5.1 环境空气影响预测分析

### 5.1.1污染气象分析

本项目位于琅琊区铜陵西路1号，北纬32.3579°，东经118.3464°。项目周边3km范围内主要用地类型为农田、工业用地，项目采用的是滁州气象站（58236）资料，安徽省滁州市气象站，地理坐标为东经118.31度，北纬32.30度，海拔高度35米，位于本项目南向偏西，距离约6km，据滁州气象站1999～2018年累计气象观测资料，本地区多年最大日降水量为351.7mm(出现时间：2003.7.5)，多年最高气温为40.4℃(出现时间：2017.7.24)，多年最低气温为-11.1℃(出现时间：2011.1.16)，多年最大风速为24.5m/s(出现时间：2005.4.20)，多年平均气压为1012.57hPa。

据滁州气象站1999～2018年累计气象观测资料统计，主要气象特征如下：

表5.1-1  滁州气象站常规气象项目统计（1999-2018）

| 统计项目 | 统计值 |
| --- | --- |
| 多年平均气温（°C） | 16.5 |
| 累年极端最高气温（°C） | 40.4 |
| 累年极端最低气温（°C） | -11.1 |
| 多年平均气压（hPa） | 1012.57 |
| 多年平均水汽压（hPa） | 15.5 |
| 多年平均相对湿度（%） | 73.3 |
| 多年平均降雨量（mm） | 1153.3 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数（d） | 0.0 |
|  | 多年平均雷暴日数（d） | 26.7 |
|  | 多年平均冰雹日数（d） | 0.1 |
|  | 多年平均大风日数（d） | 0.9 |
| 多年实测杨 | 大风速（m/s）、相应风向 | 7.1 |
| 多年平均风速（m/s） | 1.9 |
| 多年主导风向、风向频率（%） | ENE 11.0 |

根据2018年滁州市气象数据统计，得出以下气象数据和风向玫瑰图:：

表5.1-2  年平均温度的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度°C | 2.68 | 5.21 | 10.37 | 16.45 | 21.71 | 25.12 | 28.22 | 27.41 | 23.20 | 17.66 | 11.10 | 4.79 |

表5.1-3  年平均风速的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 m/s | 1.85 | 2.07 | 2.33 | 2.27 | 2.1 | 2.04 | 1.94 | 1.91 | 1.84 | 1.68 | 1.78 | 1.86 |

| 风速(m/s) 小时(h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 22 | 2.3 | 2.4 |
| 夏季 | 13 | 1.2 | 13 | 13 | 12 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
| 秋季 | 1.4 | 1.4 | 13 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.1 |
| 冬季 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| 风速(m/s) 小时(h) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| 夏季 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 22 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| 秋季 | 2.1 | 2.1 | 22 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| 冬季 | 23 | 2.3 | 23 | 22 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |

表5.1-4  年平风频的月变化（%）

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 8.6 | 7.45 | 8.8 | 8.45 | 6.8 | 4.5 | 4.11 | 3.01 | 2.84 | 3.25 | 2.67 | 2.73 | 3.3 | 4.43 | 8.4 | 10.1 | 10.58 |
| 2月 | 5.95 | 5.85 | 7.65 | 9.4 | 102 | 7.6 | 6.3 | 4.12 | 3.38 | 2.95 | 3.01 | 3・02 | 3.29 | 3.26 | 7.1 | 8.75 | 8.15 |
| 3月 | 4.36 | 4.9 | 7.01 | 9.01 | 10.96 | 8.06 | 6.36 | 5.43 | 6.36 | 5.28 | 4.07 | 3.7 | 2.68 | 3.17 | 5.24 | 5.91 | 7.48 |
| 4月 | 4.67 | 4.29 | 5.22 | 6.77 | 7.87 | 7.67 | 8.07 | 6.67 | 6.77 | 6.97 | 4.82 | 3.3 | 3.11 | 3.77 | 6.67 | 6.82 | 6.49 |
| 5月 | 3.43 | 3.63 | 4.7 | 6.78 | 9.23 | 8.83 | 8.48 | 5.93 | 7.48 | 6.08 | 4.73 | 4.38 | 2.83 | 3.92 | 5.83 | 6.83 | 6.93 |
| 6月 | 2.12 | 2.89 | 5.25 | 6.92 | 10.27 | 10.37 | 9.37 | 8.12 | 9.12 | 7.13 | 5.42 | 3.82 | 2.76 | 2.54 | 3.92 | 4.32 | 5.64 |
| 7月 | 2.68 | 3.24 | 4.57 | 6.1 | 8.19 | 8.57 | 6.64 | 6.64 | 8.64 | 9.39 | 9.69 | 4.39 | 2.84 | 2.15 | 4.36 | 3.78 | 8.14 |
| 8月 | 5.76 | 6.86 | 8.96 | 9.96 | 10.81 | 7.76 | 6.36 | 4.06 | 3.86 | 4.06 | 4.19 | 2.63 | 2.65 | 2.75 | 5.51 | 7.06 | 6.73 |
| 9月 | 7.88 | 8.48 | 10.58 | 11.33 | 11.63 | 6.88 | 4.58 | 2.62 | 3.12 | 2.31 | 2.04 | 1.54 | 2.47 | 2.99 | 7.29 | 9.68 | 4.58 |
| 10月 | 8.44 | 6.59 | 7.39 | 8.44 | 8.49 | 6.14 | 5.37 | 3.19 | 2.11 | 2.12 | 1.6 | 2.17 | 3 | 3.58 | 8.09 | 10.49 | 12.8 |
| 11月 | 8.97 | 6.02 | 6.57 | 6.04 | 6.57 | 4.72 | 4.14 | 4.27 | 3.65 | 2.97 | 2.66 | 2.33 | 3.99 | 4.19 | 8.88 | 10. 92 | 13.1 |
| 12月 | 7.35 | 6.08 | 6.28 | 7.48 | 6.73 | 4. 23 | 2.87 | 2.53 | 4. 04 | 2.78 | 2.87 | 3.26 | 3.7 | 5.88 | 11.48 | I1.43 | 11.06 |

表5.1-5  年平风频的季变化及年均风频

| 季节 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | N w | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 7.0 | 4.3 | 3.8 | 6.7 | 12..8 | 12.8 | 6.9 | 4.0 | 6.3 | 6.0 | 5.1 | 3.8 | 5.3 | 6.2 | 4.6 | 4.6 | 0.0 |
| 夏拳 | 5.1 | 3.1 | 3.2 | 6.8 | 12.1 | 11.5 | 9.7 | 6.1 | 11.7 | 6.2 | 6.0 | 5.2 | 4.1 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 0.1 |
| 秋季 | 10.5 | 6.3 | 7.0 | 10.9 | 14.1 | 9.7 | 5.6 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 5.6 | 5.2 | 0.1 |
| 冬季 | 5.7 | 4.4 | 4.6 | 10.9 | 12.4 | 11.2 | 7.4 | 3.3 | 4.1 | 2.9 | 4.2 | 3.0 | 4.4 | 7.3 | 8.4 | 5.7 | 0.3 |
| 全年 | 7.1 | 4.5 | 4.7 | 8.8 | 12.8 | 11.3 | 7.4 | 3.9 | 6.4 | 4.7 | 4.8 | 4. 0 | 4.4 | 5.1 | 5.5 | 4.5 | 0.1 |

图5.1-1   滁州风向频率玫瑰图

### 5.1.2空气环境影响预测评价

1、工程污染源参数

根据工程分析，选取本项目主要污染物及特征污染物进行影响预测，本次选取非甲烷总烃、苯乙烯和颗粒物作为预测对象。

废气排放源强及参数见下表：

表5.1-6    建设项目有组织废气排放情况（点源）

| 排气筒 | 污染源名称 | 排风量 （m3/h） | 污染物 | 排放速率 | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/h | 高度（m) | 出口内径(m) | 出口温度(℃) |
| 挤出工序废气排气筒1# | 熔融、挤出工段 | 4000 | 非甲烷总烃 | 0.0873 | 15 | 0.35 | ＜40 |
|  |  |  | 苯乙烯 | 0.00257 |  |  | ＜40 |
| 破碎废气排气筒2# | 破碎工序 | 8000 | 颗粒物 | 0.236 | 15 | 0.5 | ＜20 |

表5.1-7  建设项目无组织废气污染源强（面源）参数

| 污染物位置 | 污染物 | 排放量 | 排放速率 | 面源 | 面源面积（m2） | 工作时间（h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/a | kg/h | 长（m） | 宽（m） | 高度（m） |  |  |
| 生产区 | 非甲烷总烃 | 0.11025 | 0.0459 | 32 | 8 | 5 | 1024 | 2400 |
|  | 苯乙烯 | 0.00125 | 0.00052 |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 | 0.63 | 0.2625 |  |  |  |  |  |

2预测结果及影响评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据，本次评价采用《环境影响评价技术导则—环境空气（HJ 2.2-2018）》提供的大气估算模式作为本项目污染物排放的预测模式，预测结果见下表。

表5.1-8    正常情况下点源大气估算模式计算结果表（1）

| 距源中心下风向距离 D/m | 熔融、挤出工序排气筒 |
| --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 苯乙烯 |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 占标率(%) | 下风向预测浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 7.237E-20 | 0.00 | 2.131E-21 | 0.00 |
| 100 | 0.01095 | 0.55 | 0.0003225 | 3.23 |
| 100 | 0.01095 | 0.55 | 0.0003225 | 3.23 |
| 163 | 0.01196 | 0.60 | 0.0003521 | 3.52 |
| 200 | 0.01123 | 0.56 | 0.0003306 | 3.31 |
| 300 | 0.01057 | 0.53 | 0.0003112 | 3.11 |
| 400 | 0.009058 | 0.45 | 0.0002667 | 2.67 |
| 500 | 0.007341 | 0.37 | 0.0002161 | 2.16 |
| 600 | 0.00594 | 0.30 | 0.0001749 | 1.75 |
| 700 | 0.004865 | 0.24 | 0.0001432 | 1.43 |
| 800 | 0.004044 | 0.20 | 0.000119 | 1.19 |
| 900 | 0.003843 | 0.19 | 0.0001131 | 1.13 |
| 1000 | 0.003901 | 0.20 | 0.0001148 | 1.15 |
| 1100 | 0.003853 | 0.19 | 0.0001134 | 1.13 |
| 1200 | 0.003761 | 0.19 | 0.0001107 | 1.11 |
| 1300 | 0.003642 | 0.18 | 0.0001072 | 1.07 |
| 1400 | 0.003509 | 0.18 | 0.0001033 | 1.03 |
| 1500 | 0.003368 | 0.17 | 9.916E-5 | 0.99 |
| 1600 | 0.003227 | 0.16 | 9.5E-5 | 0.95 |
| 1700 | 0.003087 | 0.15 | 9.088E-5 | 0.91 |
| 1800 | 0.002951 | 0.15 | 8.689E-5 | 0.87 |
| 1900 | 0.002821 | 0.14 | 8.304E-5 | 0.83 |
| 2000 | 0.002696 | 0.13 | 7.937E-5 | 0.79 |
| 2100 | 0.002578 | 0.13 | 7.591E-5 | 0.76 |
| 2200 | 0.002468 | 0.12 | 7.265E-5 | 0.73 |
| 最大落地浓度及其占标率 | 0.01196 | 0.60 | 0.0003521 | 3.52 |
| 最大落地浓度距源中心距离 | 163 |
| D10% | / | / |

表5.1-8    正常情况下点源大气估算模式计算结果表（2）

| 距源中心下风向距离 D/m | 破碎粉尘废气排气筒 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 1.715E-19 | 0.00 |
| 100 | 0.02943 | 6.54 |
| 100 | 0.02943 | 6.54 |
| 163 | 0.03217 | 7.15 |
| 200 | 0.03025 | 6.72 |
| 300 | 0.02845 | 6.32 |
| 400 | 0.02442 | 5.43 |
| 500 | 0.01981 | 4.40 |
| 600 | 0.01603 | 3.56 |
| 700 | 0.01379 | 3.06 |
| 800 | 0.01377 | 3.06 |
| 900 | 0.01381 | 3.07 |
| 1000 | 0.01353 | 3.01 |
| 1100 | 0.01301 | 2.89 |
| 1200 | 0.01242 | 2.62 |
| 1300 | 0.01181 | 2.49 |
| 1400 | 0.0112 | 2.36 |
| 1500 | 0.01061 | 2.23 |
| 1600 | 0.01005 | 2.11 |
| 1700 | 0.009516 | 2.00 |
| 1800 | 0.009017 | 1.90 |
| 1900 | 0.00855 | 1.80 |
| 2000 | 0.008116 | 1.72 |
| 2100 | 0.007719 | 1.63 |
| 2200 | 0.007352 | 2.62 |
| 最大落地浓度及其占标率 | 0.03217 | 7.15 |
| 最大落地浓度距源中心距离 | 163 |
| D10% | / |

表5.1-9    无组织面源估算模式计算结果表（1）

| 距源中心下风向距离 D/m | 生产车间无组织废气 |
| --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 | 苯乙烯 |
|  | 下风向预测浓度 (mg/m3) | 占标率(%) | 下风向预测浓度 (mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0.01137 | 0.57 | 0.0001288 | 1.29 |
| 47 | 0.06591 | 3.30 | 0.0007467 | 7.47 |
| 100 | 0.06409 | 3.20 | 0.000726 | 7.26 |
| 100 | 0.06409 | 3.20 | 0.000726 | 7.26 |
| 200 | 0.05818 | 2.91 | 0.0006591 | 6.59 |
| 300 | 0.04234 | 2.12 | 0.0004797 | 4.80 |
| 400 | 0.03019 | 1.51 | 0.000342 | 3.42 |
| 500 | 0.02234 | 1.12 | 0.0002531 | 2.53 |
| 600 | 0.01717 | 0.86 | 0.0001945 | 1.95 |
| 700 | 0.01361 | 0.68 | 0.0001541 | 1.54 |
| 800 | 0.01119 | 0.56 | 0.0001267 | 1.27 |
| 900 | 0.009394 | 0.47 | 0.0001064 | 1.06 |
| 1000 | 0.008023 | 0.40 | 9.089E-5 | 0.91 |
| 1100 | 0.006979 | 0.35 | 7.906E-5 | 0.79 |
| 1200 | 0.006141 | 0.31 | 6.957E-5 | 0.70 |
| 1300 | 0.005454 | 0.27 | 6.179E-5 | 0.62 |
| 1400 | 0.004885 | 0.24 | 5.534E-5 | 0.55 |
| 1500 | 0.004407 | 0.22 | 4.993E-5 | 0.50 |
| 1600 | 0.004002 | 0.20 | 4.534E-5 | 0.45 |
| 1700 | 0.003655 | 0.18 | 4.14E-5 | 0.41 |
| 1800 | 0.003354 | 0.17 | 3.8E-5 | 0.38 |
| 1900 | 0.003092 | 0.15 | 3.503E-5 | 0.35 |
| 2000 | 0.01137 | 0.57 | 0.0001288 | 1.29 |
| 2100 | 0.06591 | 3.30 | 0.0007467 | 7.47 |
| 2200 | 0.06409 | 3.20 | 0.000726 | 7.26 |
| 最大落地浓度及其占标率 | 0.06591 | 3.30 | 0.0007467 | 7.47 |
| 最大落地浓度距源中心距离 | 47 |
| D10% | / | / |

表5.1-9    无组织面源估算模式计算结果表（2）

| 距源中心下风向距离 D/m | 生产车间无组织废气 |
| --- | --- |
|  | 颗粒物 |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 占标率(%) |
| 10 | 0.03881 | 4.31 |
| 100 | 0.03428 | 3.39 |
| 100 | 0.04439 | 4.93 |
| 163 | 0.0609 | 6.77 |
| 200 | 0.05162 | 5.74 |
| 300 | 0.04439 | 4.93 |
| 400 | 0.03881 | 4.31 |
| 500 | 0.03428 | 3.81 |
| 600 | 0.03055 | 3.39 |
| 700 | 0.02744 | 3.05 |
| 800 | 0.02482 | 2.76 |
| 900 | 0.02257 | 2.51 |
| 1000 | 0.02065 | 2.29 |
| 1100 | 0.01897 | 2.11 |
| 1200 | 0.01751 | 1.95 |
| 1300 | 0.01623 | 1.07 |
| 1400 | 0.01515 | 2.11 |
| 1500 | 0.01255 | 1.95 |
| 1600 | 0.01185 | 1.80 |
| 1700 | 0.01121 | 1.68 |
| 1800 | 0.01062 | 1.58 |
| 1900 | 0.01009 | 1.48 |
| 2000 | 0.009599 | 1.39 |
| 2100 | 0.01419 | 1.32 |
| 2200 | 0.01333 | 1.25 |
| 最大落地浓度及其占标率 | 0.0609 | 6.67 |
| 最大落地浓度距源中心距离 | 163 |
| D10% | / |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），通过推荐估算模式AERSCREEM对本项目大气污染物占标率进行了估算，本项目大气污染物最大占标率为7.26%＜10%，因此，本项目大气环境评价工作等级为二级；二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

3污染物排放量核算

A、有组织排放量核算

表5.1-10  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |
| 1 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 21.82 | 0.0873 | 0.2095 |
|  |  | 苯乙烯 | 0.643 | 0.00257 | 0.00618 |
| 2 | 2#排气筒 | 颗粒物 | 59 | 0.236 | 0.567 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 非甲烷总烃 | 0.2095 |
|  | 苯乙烯 | 0.00618 |
|  | 颗粒物 | 0.567 |

B、无组织排放量核算

表5.1-11  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -- | 塑料颗粒生产 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 塑料挤出成型工序产生的非甲烷总烃和苯乙烯最高允许排放浓度执行《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表4和表9中相关标准，苯乙烯排放速率执行《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)中的排放标准 | 4.0 | 0.11025 |
|  |  |  | 苯乙烯 |  |  | 5.0 | 0.00125 |
| 2 | -- | 原料破碎 | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级排放标准及厂界无组织排放监控浓度限值 | 1.0 | 0.63 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 非甲烷总烃 | 0.11025 |
|  | 苯乙烯 | 0.00125 |
|  | 颗粒物 | 0.63 |

C、项目大气污染物年排放量核算

表5.1-12   大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.31975 |
| 2 | 苯乙烯 | 0.00743 |
| 3 | 颗粒物 | 1.197 |

①对区域环境空气的影响

有组织废气：由表5.1-8预测结果可以看出：建设项目正常排放情况下挤出熔融工序设置的排气筒排放的非甲烷总烃、苯乙烯和颗粒物最大落地浓度分别为0.01196mg/m3、0.0003521mg/m3和0.06591mg/m3，分别占所执行的质量标准值的0.60%、3.52%和0.715，最大占标率均小于10%；估算模式已考虑了最不利的气象条件，预测结果表明，项目废气的排放对区域大气环境质量贡献值较小。

无组织排放的废气：根据预测结果，非甲烷总烃、苯乙烯和颗粒物最大落地浓度为0.06591mg/m3、0.0007467mg/m3和0.0609mg/m3，分别占所执行的质量标准值的3.30%、7.47%和6.67%，均小于10%；目前项目所在地区域环境空气质量较好，预测结果表明，项目废气的排放对区域大气环境质量贡献值较小。

②无组织排放厂界浓度预测

项目无组织排放废气为非甲烷总烃、苯乙烯和颗粒物；无组织废气厂界预测浓度见下表：

表5.1-13   厂界无组织监控点浓度计算     单位：mg/m3

| 污染物源 | 方位 | 非甲烷总烃 | 苯乙烯 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 东厂界 | 0.06521 | 0.0002233 | 0.03671 |
|  | 南厂界 | 0.02693 | 0.0000922 | 0.03651 |
|  | 西厂界 | 0.0386 | 0.0001322 | 0.03861 |
|  | 北厂界 | 0.06864 | 0.0002351 | 0.03881 |
| 厂界无组织监控点浓度限值 | 4.0 | 5.0 | 1.0 |

经预测，无组织废气厂界处非甲烷总烃、苯乙烯和颗粒物最大浓度分别为0.06868mg/m3、0.0002351mg/m3、0.03881mg/m3，无组织排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表9中相关标准，苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)中表1规定的厂界无组织排放标准限值要求。颗粒物《《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值要求

对照上表可以看出，本项目无组织排放的废气浓度均能够做到达标排放，对周围环境影响较小。

4环境防护距离

（1）大气环境防护距离计算

依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），推荐模式的大气环境防护距离模式计算车间无组织源的大气环境防护距离，均无超标点，本项目无组织排放源可不设防护距离。具体计算参数和计算结果见下表：

表5.1-14  大气环境防护距离预测参数

| 预测因子 参数 | 非甲烷总烃 | 苯乙烯 |
| --- | --- | --- |
| 面源有效高度（m） | 5 |
| 面源宽度（m） | 8 |
| 面源长度（m） | 15 |
| 污染物排放速率（kg/h） | 0.0459 | 0.00052 |
| 评价标准（mg/m3） | 2.0 | 0.01 |
| 大气环境防护距离(m) | 无超标点 | 无超标点 |

（2）卫生防护距离计算

卫生防护距离是指工厂在正常生产状况下，由无组织排放源散发的有害物质对工厂周围居民健康不致造成危害的最小距离。采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/TB13021—91）中推荐方法进行计算。计算公式如下：

式中：— 标准浓度限值，mg/m3；

L— 工业企业所需卫生防护距离，m；

—有害气体无组织源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。

上述公式中参数的选取依据见下表：

表5.1-15  卫生防护距离计算参数

| 计 算 系 数 | 5年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业大气污染源构成类别* |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

*说明：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

本项目无组织排放废气污染物为非甲烷总烃和苯乙烯，按选取参数带入公式进行计算得非甲烷总烃的卫生防护距离如下：

表5.1-16  卫生防护距离

| 废气 污染源 | 污染因子 | 面源长度m | 面源宽度m | 排放速率 | 质量标准 （mg/m3） | 计算结果 (m) | 卫生防护距离（m） | 提级后卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kg/h | g/s.m2 |  |  |  |  |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 32 | 32 | 0.0459 | 2.3254E-5 | 2.0 | 2.603 | 50 | 100 |
|  | 苯乙烯 |  |  | 0.00052 | 1.1111E-7 | 0.01 | 1.615 | 50 |  |
|  | 颗粒物 |  |  | 0.2625 | 7.12E-5 | 0.9 | 10.23 | 50 | 100 |

《制定地方大气污染物排放标准的技方法》（GB/TB13021—91）中规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；当计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。无组织排放多种有害气体的工业企业，当计算的两种或两种以上的有害气体的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离应提高一级。

根据计算结果，本项目排放非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物共三种污染物，且位于同一生产单元，非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物的卫生防护距离均为50m；依据以上原则，应提级，项目以生产车间设置的卫生防护距离为100m。

5环境防护距离

根据上述分析可知，该项目不设置大气环境防护区域。但需要以生产车间设置的卫生防护距离为100m；综合考虑，本项目环境防护距离设置情况为：以生产车间为边界设置100m的环境防护距离，超出厂界外部分为项目设置的环境防护区域。项目环境防护距离包络线图见下图。

根据现场勘查，本项目周围敏感点均不在项目设置的100m环境防护距离内，故本项目的环境防护距离能够得到满足。要求以生产车间为边界100m范围内的用地不得入驻以医药、食品、饮料等对环境空气质量要求较高的企业和居民、学校及医院等。

## 5.2 地表水环境影响分析

项目运营期注塑机冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池收集预处理后，达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入开发区管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河。对周边地表水环境影响较小。

## 5.3 声环境影响预测

### 5.3.1 主要设备噪声源强

项目主要噪声噪声设备为甩干机、挤出机、切粒机、风机等设备运行过程产生的噪声，噪声源强为75-85dB(A)。

### 5.3.2 噪声环境预测评价范围、标准及评价量

厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区厂界排放标准限值。

### 5.3.3预测模式

采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）中工业噪声预测模式。

（1）在只取得A声级时，可采用下式计算：

式中：L A(r0)——距声源r0距离上的A声压级；

Adiv——几何发散衰减，公式：Adiv=20lg（r/r0）。

Aatm——空气吸收引起的衰减，公式：，其中a为大气吸收衰减系数。

Abar——屏障引起的衰减，本项目没有设置声屏障，Abar取值为0。

Agr ——地面效应衰减，公式：，其中hm为传播路径的平均离地高度（m）。

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，本项目取值为0。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp2＝Lp1－（TL+6）

式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

图5.3-1 室内声源等效为室外声源图例

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

式中：Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数， R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i 倍频带叠加声压级：

式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

Lp2i(T)＝Lp1i(T)－（TLi+6）

式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw＝Lp2(T)+10lgS

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A 声级。

本项目评价时，采用类比法，按车间等效噪声值（类比值）做点源处理。

（3）设第i个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为ti；第 j个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源工作时间为tj，则工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg ）为：

式中：Leqg——项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各向厂界的影响。

### 5.3.4噪声环境预测结果

利用上述的预测评价数学模型，将有关参数带入公式计算、预测厂界噪声，项目仅昼间生产，夜间不生产，预测结果见下表：

表5.3-1  环境噪声预测结果统计表   单位：dB(A)

| 测点编号 | 测点位置 | 预测值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东 | 53.1 | 昼间：65 |
| 2 | 厂界南 | 58.9 |  |
| 3 | 厂界西 | 51.5 |  |
| 4 | 厂界北 | 54.7 |  |

上表预测结果显示，本项目经过采取厂房隔声、减振等降噪措施后，各厂界噪声昼间值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区厂界排放标准限值，对周边声环境影响较小。

## 5.4 固体废弃物环境影响分析

### 5.4.1固体废物产生情况及分类处置措施

根据项目工程分析，项目产生的固体废物主要有检验不合格品，除尘灰，造粒机挤出残余物、废滤网；废气治理设备产生的废过滤棉、废活性炭等。

本项目固废产生及处理处置情况见下表。

表5.4-1  项目固体废物产生及处置情况表    单位：t/a

| 序号 | 名称 | 类别 | 来源 | 状态 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验不合格品 | 一般固废 | 切粒工序 | 固态 | 283.7 | 收集后回用于生产 |
| 2 | 除尘灰 |  | 布袋除尘 | 固态 | 5.103 | 收集后外售 |
| 3 | 熔融残余废物 |  | 挤出机 | 固态 | 7.9 | 需委托符合环保要求的单位进行合理处置； |
| 4 | 废滤网 |  |  | 半固态 | 0.5 |  |
| 5 | 废过滤棉 | 危废HW49（900-041-49） | 废气治理装置 | 固态 | 0.5 | 委托有资质单位集中安全统一处置 |
| 6 | 废活性炭 |  |  | 固态 | 8.171 |  |
| 7 | 生活垃圾 | 一般固废 | 办公生活 | 固态 | 1.8 | 环卫部门卫生处置 |

### 5.4.2固体废物的收集、堆放、贮存对环境的影响

项目固废分类收集、贮存，一般固废、危险废物与生活垃圾分开收集、存放。

根据废物的种类和形态，本项目在厂区内设置了危废暂存区以及一般固废仓库。

本项目所有危险废物的贮存容器将使用符合标准的容器盛装，装载的容器及材质要满足相应强度要求，材质和衬里与危险废物相容（不相互反应），容器必须完好无损。容器上必须粘贴符合标准的标签。

厂内设有危废暂存库，危废库位于设置在辅助车间内西北角单独房间，面积为10m2，危废收集后及时委托有危废处置资质单位进行处理。

危废储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单中要求的防腐防渗措施，危险废物贮存设施的地面与裙角用坚固防渗的材料建造，渗透系数≤10-10cm/s，能够承压重载车。建筑材料与危险废物相容，不相互发生反应。危险废物暂存场做到“防风、防雨、防晒、防泄漏”。

在处理固体废物的同时，公司应进一步加强对固体废物的管理，严格控制危险废物的贮存、运输、处理中的一系列操作规程，依法执行危险废物的五联单制度，尽量将废物对环境的影响降低到最低限度。

### 5.4.3包装、运输过程对环境的影响

项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，经本次固废论证后，企业将一般固废综合利用，危废委托有资质单位进行处置。企业危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。

运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下：

（1）采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。

（2）运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。

（3）危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。

（4）应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。

（5）每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。

（6）在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。

（7）危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。

（8）运输车辆在每次运输前都必须对每辆运输车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运输车辆负责人应对每辆运输车必须配备的辅助物品进行检查，确保完备，定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。

（9）禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。

（10）车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。

（11）合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，不能运输危险废物，可先贮藏，等天气好转时再进行运输，小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。

（12）运输车辆应该限速行驶，避免交通事故的发生，在不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄露性事故而污染水体。

（13）危险废物运输者在转移过程中发生意外事故，应立即向当地环境保护主管部门和交通管理部门报告，并采取相应措施，防止环境污染事故扩大。

（14）应制定事故应急计划，在事故发生时及发生后做好相应的环境保护措施。

应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过区环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。

通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。

### 5.4.4项目固废处理处置的影响分析

根据项目工程分析，项目产生的固体废物主要有检验不合格产品，挤出机产生的残余物、废滤网，另外还有废气处理产生的废过滤棉、废活性炭、除尘灰等。

按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》，对本项目产生的固体废物进行分类；

一般固废为检验产生的不合格产品、挤出机产生的残余物、废滤网、除尘灰，其中不合格产品收集后回用于生产，除尘灰收集后外售，生活垃圾委托环卫部门清运处理。

根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》，残余物、废滤网不可自行处理需委托符合环保要求的单位进行合理处置；

废过滤棉和废活性炭等危废委托有资质单位进行处置；危废的转移和运输均交由具备有资质的危险固废运输单位和处置单位执行，运输单位对运输路线进行规划，尽量避开人口密集区域、水源保护以及交通拥堵道路等区域，不得超载，并配有押运员，以防止在运输过程中发生散落、泄露以及因交通事故造成的污染事件。接受处置单位对到厂的危废须按规定进行存放、处置，并做到达标排放。在做好安全运输、合法处置，达标排放的情况下，危废的运输和转移过程中不会对环境造成严重污染。

固体废物进行了分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后引发危险废物的二次污染，减轻了对环境的影响。

同时对固体废物在厂内的堆放区采取了相应的防护措施，所有危险废物能妥善在厂区内存放，不会对土壤、地下水等造成影响。

综上所述，企业需按照上述要求，采取相应的防护措施，所有措施实施后可知后对环境的影响较小。

### 5.4.5建议

根据对本项目所产生固体废物对环境影响的分析结果，建议采取以下措施以消除或减少固体废物对环境产生的影响：

（1）加强管理，合理选择和利用原材料、能源和其它资源，采用先进的工艺和设备，进行清洁生产，尽量减少固体废弃物的产生量；

（2）建立危险废物的管理台帐制度，危险废物和一般废物要分开存放，不要混放。各类危险废物本身分类装桶密封存放在化学品库，在装卸、运输、堆放过程中，注意防止危险废物的泄漏产生二次污染，同时固体废物的堆放应合理选址，尽量减少占用土地，避免破坏景观；

（3）生活垃圾进行及时清运处理，尽快落实有关固废外销综合利用途径，使固体废物及时得到处理，尽量减少其与环境的接触时间，避免造成二次污染。

## 5.5地下水环境影响分析

### 5.5.1 地下水水文地质条件调查

1、松散岩类孔隙水含水岩组

（1）第四系全新统（Qh）孔隙水含水层

主要由第四系全新统松散岩组成，分布于南淝河、清流河两侧河谷、漫滩地带。岩性上部为：粘土、粉质粘土，含水较贫乏；中部为粉土、粉砂、中、细砂层、含砾砂层，含水较丰富，具微承压性，含水层埋深10m～25m，厚度10m～20m，水位埋深3m～15m，单井出涌量小于50m3/d，渗透系数0.50～0.70m/d。

（2）第四系上更新统（Qp）孔隙裂隙水含水层

区域上主要分布在广阔的波状平原地区、带、丘状岗地，多为二级阶地地貌。岩性由粘土、粉质粘土组成，厚度0m～30m，含极弱孔隙水，地下水位埋深0.50m～27.00m，单井涌水量小于5m/d。

2、“红层”碎屑岩裂隙、孔隙水含水岩组

（1）古近系始新统撮镇组（E2c），主要隐伏在第四系松散岩之下。岩性主要为紫红色、暗紫色，泥质粉砂岩夹薄层粉砂岩、泥岩等。顶部埋深30～40m，节理、裂隙不发育，富水性差，水位埋深0.5m～3.50m，单井出水量小于50m3/d。局部断层发育部位，单井涌水量可达50m3/d～200m3/d，渗透系数为0.05m/d～0.085m/d。

（2）白垩系上统张桥组（K2z），广泛分布在撮镇—店埠盆地之下，岩性为粉细砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩等。多隐伏在古近系始新统撮镇组（E2c）地层之下，北部鸡笼山一带有出露。撮镇地区地下300m～650m 以浅，含水层富水性较好，水量较丰富，单井出水量为200～700m3/d 不等，局部裂隙、构造破碎带发育地段，水量可达200～1000m3/d，渗透系数0.046～0.99 m/d。

根据区域勘察报告资料，场地岩土分布及含水特征自上而下依次为：①层杂填土、②层淤泥质土、③层粉质粘土，含弱孔隙水，为厂区地下上部潜水第一含水层；④层粘土分布厚度较大，为相对隔水层；⑤层全风化泥质砂岩、⑥层强风化泥质砂岩、⑦层中风化泥质砂岩，含孔隙和风化裂隙水，具承压水性质，为厂区地下下部第二含水层。

3、地下水补、迳、排条件

①地下水补给条件

上部松散岩地下水补给主要来自大气降水补给和地表水体补给，下伏基岩（红层）地下水补给主要为上部含水层渗透补给，出露区直接接收大气降水补给。

②地下水迳流条件

区域地下水迳流和地表水体迳流基本一致，由北向南迳流，入巢湖。

项目位于清流河东侧，地下水总体是由东向西迳流。但就项目范围内，地下水径流上、下游特征不明显，局部可能受到地形变化的影响。

③地下水排泄条件

浅层地下水排泄主要为人工开采、大气蒸发和向深部含水层渗透。深部地下水排泄方式主要是人工开采、通过构造裂隙和断层向深层含水层渗透排泄。干旱季节也有地下水排泄补给地表水现象。

4、地下水动态特征

项目地下水类型及分布：场地地下水埋藏类型主要为上层滞水。上层滞水主要赋存于1 层杂填土中，上层滞水的补给来源主要为大气降水。地下水排泄方式主要为蒸发，地下水水量、变化幅度受天气影响较大。

勘察期间观测到稳定地下水埋深约0.50～2.00m，地下水水面标高约为16.51～18.69m。地下水年变化幅度约2.00m。

场地地势略有起伏，影响建筑物的地下水类型主要为上层滞水，场地地下泵房抗浮设防水位建议为整平后室外地坪向下1.0m；施工期间做好降排水措施以防止施工期间强降水造成地下车库上浮，降排水方案可采用排水沟结合集水坑进行。

5、不良地质作用评价

评价区场地无岩溶、采空区、地面沉降、活动断裂等不良地质作用。

6、地下水开发利用现状

评价区地下水资源的开发利用主要包括农村灌溉、生活用水。开采方式主要包括浅井（民井）开采等。

### 5.5.2 地下水环境影响途径分析

（1）正常工况环境影响分析

厂内排水采用雨污分流制。该项目危险废物为废滤网及、废活性炭等，存放于危险固废暂存库内，危废由有危废处置资质的单位统一处理。危险废物储运过程中应严格执行《危险废物转移联单管理》、《道路危险废物运输管理规定》、《危险品运输管理规范》、《道路运输危险货物车辆标志》以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等相关规定和要求。因此，正常工况下，项目产生危废不会对地下水产生污染。

通过以上分析可以看出，拟建项目在正常运行工况下，不会对地下水环境质量造成显著影响。

（2）非正常工况环境影响途径分析

在非正常工况或者事故情况下，拟建项目可能对区域地下水造成影响。通过对拟建项目建设内容分析，非正常工况下或事故情况下拟建项目对地下水的可能影响途径主要包括：

①厂区内事故水池如防渗措施不到位，将有废水下渗污染地下水；

②危废临时贮存场所如防渗措施不到位，将有可能污染地下水。

项目按照规范和要求对危险废物暂存库等采取有效的防雨、防渗漏、防溢流措施，并加强对危险废物的管理，在正常运行工况下，不会对地下水环境质量造成显著的不利影响。

但在非正常工况或者事故状态下，如危险废物管理不善或暂存库发生泄漏，污水收集运送管线发生泄漏等情形下，可能导致污染物渗入地下，对地下水水质造成影响。

项目事故池、危废库等采取良好的防渗措施，正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会渗入地下水。

## 5.6环境风险源项分析及后果分析

### 5.6.1评价工作等级、评价范围

报告根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录一和《重大危险源辨识》（GB18218-2009）确定风险评价等级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表5.6-1及5.6-2确定建设项目环境风险潜势和评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。根据项目分析结果，本项目属于轻度危害，且项目位于城北新区，周围以工业企业为主，属于低敏感区域，因此本项目风险评价确定为简单分析。

表5.6-1   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |

表5.6-2   建设项目环境风险评价等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

（2）评价范围及环境风险敏感目标

根据《建设项目环境风险评价技术导则》中相关规定，本次风险评价范围定为以生产车间为源点，3km的圆形范围内。

环境风险保护目标一览表见下表

表5.6-3    环境风险保护目标一览表

| 环境要求 | 环境保护目标名称 | 功能 | 方位 | 距离项目距离(m) | 规模 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1 | 金燕小区 | 居民住宅 | S | 1590 | 861户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
|  | 2 | 宋竹园 |  | SW | 1447 | 212户 |  |
|  | 3 | 萃华园 |  | SW | 550 | 500户 |  |
|  | 4 | 菱溪苑 |  | SW | 1698 | 512户 |  |
|  | 5 | 银花尚城 |  | SW | 2132 | 300户 |  |
|  | 6 | 官塘冲 |  | SE | 2167 | 81户 |  |
|  | 7 | 十里庙 |  | SW | 396 | 24户 |  |
|  | 8 | Ⅲ |  | NW | 1614 | 95户 |  |
|  | 9 | 官山村 |  | NE | 1340 | 70户 |  |
|  | 10 | 公租房 |  | SE | 432 | 600户 |  |
|  | 11 | 滁州市第九中学 |  | SW | 628 | 1600人 |  |
|  | 12 | 何郢古遗址 |  | S | 800 | / |  |
|  | 13 | 团山村 |  | SW | 2430 | 200户 |  |
|  | 14 | 融盛观邸 |  | SW | 2559 | 500户 |  |
| 地表水环境 | 清流河 | 纳污水体、 | W | 3100 | 3100 | GB3838-2002中的Ⅳ类水体 |

### 5.6.2源项分析

1、源项分析

工业项目生产过程中，造成事故隐患的因素很多，根据瑞士保险公司对102 起化工行业事故因素统计，设备缺陷、对物质的危险性认识不足、操作失误和工艺不完善是造成诸多事故的主要因素，占全部统计因素的79.1%，详见表5.6-4。造成设备缺陷的原因包括材质选用不当、焊接缺陷、制造问题、安全附件不全、密封不严、安装不规范等原因，详见表5.6-5。

表5.6-4  工业危险因素

| 序号 | 危险因素 | 危险因素的比例% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备缺陷问题 | 31.1 |
| 2 | 对物质的危险性认识不足 | 20.2 |
| 3 | 对物质的危险性认识不足 | 17.2 |
| 4 | 化工工艺问题 | 10.6 |
| 5 | 防火计划不充分 | 8.0 |
| 6 | 物料输送问题 | 4.4 |
| 7 | 工厂选址问题 | 3.5 |
| 8 | 结构问题 | 3.0 |
| 9 | 工厂布局问题 | 2.0 |

表5.6-5  设备危险因素分素

| 序号 | 危险因素 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质不当 | 如设备材质选择不当，在遇到有腐蚀作用的介质(如Cl2、HCl 等)时将严重影响设备使用寿命，从而引发事故。 |
| 2 | 焊接缺陷 | 当设备焊接存在脱焊、虚焊情况下运行时，会引发泄漏、火灾、爆炸事故的发生。 |
| 3 | 制造问题 | 设备制造厂家或企业自己制造设备时因制造技术、工艺不过关，导致设备存在质量隐患。 |
| 4 | 安全附件不全 | 设备的安全附件如液位计、压力表、阻火器、单向阀、减压阀、报警器、密封盖不全或失效，从而对设备的安全使用构成隐患。造成机械伤害、触电、泄漏等安全事故。 |
| 5 | 密封不严 | 设备、管道、阀门的密封部位密封不严，在生产中出现介质的泄漏，引起事故。 |
| 6 | 安装不规范 | 设备因安装不规范而使该设备存在隐患。 |
| 7 | 超期使用 | 设备在使用期已到后如继续使用，将对生产安全构成隐患。 |
| 8 | 维修保养不当 | 设备在使用过程中，因维护、保养不当而导致该设备存在隐患。 |

2、最大可信事故

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB8218-2014）的要求，类比国内同类型行业集中区域及企业实际运行情况，只要企业在生产过程中加强管理，严格执行国家和企业的各类规定规程，安全生产，出现塑料堆场火灾事故发生概率极低。通过国内统计数据分析，事故发生的概率为0.00085 次/（km·a）。该统计结果与国外的统计结果类似，腐蚀、施工和材料的缺陷以及不良环境是造成管线运行事故的主要因素。

### 5.6.3环境风险影响分析

废塑料在焚烧过程中会产生很多二次污染的有害物质，如HCl、HCN、PCDDs、PCDFs、二恶英、PCA(多环芳香族化合物)等有害气体。其中，二恶英的危害己引起人们的极大关注。PVC成分中一半是氯，燃烧时回放出氯气，有强烈的侵蚀破坏力；塑料化合物燃烧时容易生成二恶英。另外，各种废塑料的燃烧剩余灰烬中会还残存重金属等有害物质。若发生火灾事故时，废塑料燃烧分解产物对环境及人体的危害性主要如下表;

表5.6-6  废塑料燃烧分解产物对环境及人体的危害

| 序号 | 废塑料燃烧分解产物 | 对环境及人体的危害 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 缺氧、热气流 | 氧气含量为9%-14%时，酩酊状态，意识不清；热气流70℃以上时，肺功能局部受损，肺气肿 |
| 2 | 黑烟 | 可引起附着气泡。呼吸困难、窒息 |
| 3 | CO | 0.2%-0.3%时，眩晕、恶心、痉挛，10-15分钟致死 |
| 4 | CO2 | 空气中浓度5%时，中毒症状，呼吸困难 |
| 5 | HCN | 抑制呼吸酶，造成细胞内窒息，引起神经衰弱综合征、皮炎。高浓度致死 |
| 6 | HCl | 40-50mg/kg为短时间忍受极限，100mg/kg生命危险;对眼和呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。长期较高浓度接触，可引起慢性支气管炎、胃肠功能障碍及牙齿酸蚀症。对环境有危害，对水体可造成污染 |
| 7 | COCl2 | 强烈刺激，如吸入发生肺功能障碍 |
| 8 | Cl2 | 有强烈的刺激性气味，可导致支气管痉挛、支气管炎、支气管周围水肿、充血和坏死；还可造成局部平滑肌痉挛，再加上黏膜充血、水肿及灼伤，可引起严重的通气障碍 |
| 9 | 二噁英 | 不可逆的“三致”毒性，即致畸、致癌、致突变。可能引起发育初期胎儿的死亡、器官结构的破坏以及对器官的永久性伤害，或发育迟缓、生殖缺陷；它可以造成男性的精子数减少、精子质量下降、攀丸发育中断、永久性性功能障碍、性别的自我认知障碍等；造成女性子宫癌变畸形、乳腺癌等；还可能造成儿童的免疫能力、智力和运动能力的永久性障碍； |
| 10 | PCDDs/PCDFs | 肝中毒，皮肤和胃损伤，内分泌干扰，免疫毒性，致畸致癌等 |
| 11 | SO2 | 易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等，对大气可造成严重污染，并可导致酸雨 |

由上表可知，一旦项目内发生火灾事故，对周边环境和人体的危害较大。

本项目为废塑料加工，废塑料原料必须贮存在通过环保及消防审批的专门贮存场所内；贮存场所必须为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施；厂房必须经消防部门验收。因此，塑料堆场一旦发生火灾，只要采取相应的防范治理措施，不会引起其他厂家发生火灾，释放的烟雾和有毒气体量小，对周边居住区村民的身体健康等影响较小。

# 6  污染防治措施及合理性分析

## 6.1废气处理方案可行性分析

### 6.1.1破碎废气污染物治理措施

- 达标分析

泡沫在破碎时会有一定的粉尘产生，粉尘的年产生量为6.3t，项目拟在三台破碎机进出口各设置一个集气罩，废气收集后经布袋除尘器处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（内径0.5m）排放。集气罩收集效率约为90%，布袋除尘器处理效率为90%，风机风量按8000m/h计算，破碎机年工作2400h，则有组织废气排放量为0.567t/a，排放速率为0.236kg/h，排放浓度为29.5mg/m3。排放浓度和排放速率均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值要求。

- 处理措施可行性分析

含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离处理落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出，随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升，当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管吹入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。布袋除尘器结构组成：除尘器出灰斗、进排风道、过滤室（箱体）、清洁室、滤袋、手动进风阀、气动蝶阀、脉冲清灰机构等。根据布袋除尘器结构和工作原理分析，一般除尘效率可实现 90%以上，同时还具有占地面积小、排放浓度低、投资小等特点，结合项目建设性质，本项目选用布袋除尘器可行，可实现粉尘的达标排放，同时在经济和技术上从建设方角度考虑处于可接受程度，因此，集气罩和布袋除尘器的处理措施可行。

### 6.1.2有机废气污染防治措施

本项目废气主要包括塑料挤出熔融产生的有机废气（污染因子为非甲烷总烃和苯乙烯）。根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(公告2013年第31号2013-05-24实施)，第十条：在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。另外根据《安徽省大气污染防治条例》（2015年3月1日实施），第四十五条要求：产生含挥发性有机物废气的生产活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施。

1、有机废气防治措施

项目设有2台挤出机，由于造粒机熔融工段会预留观测口，环评要求项目熔融工段全封闭（观察口设置软帘）、挤出工段配套设置集气罩，设计收集效率可以达到95%以上，项目配套风机风量为4000m3/h，并对收集的有机废气废气设置了1套活性炭吸附净化设施，有机废气去除效率可达90%。有机废气最终通过1根15m高排气筒排放；

图6.1-1   挤出废气收集措施图

2、有机废气治理措施

有机废气净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法、冷凝法等。各种方法的主要优缺点见下表。

表6.1-1  有机废气主要净化方法比较

| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸附法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制 | 活性炭的再生和补充需要花费的费用多； | 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理 |
| 直接 燃烧法 | 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化 | 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高 | 处理温度高，需燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理浓度低、风量大的废气不经济 | 适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理 |
| 催化 燃烧法 | 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化 | 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少 | 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；催化剂和设备价格高 | 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合 |
| 吸收法 | 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化 | 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高；适宜处理喷漆室和挥发室排出废气 | 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制 | 适用于高、低浓度有机废气 |
| 冷凝法 | 降低有害气体的 温度，能使其某 些成分冷凝 成液体的原理 | 设备、操作条件简单，回收物质纯度高。 | 净化效率低，不能达到标准要求 | 适用于组分单一的高浓度有机废气 |

有机废气净化的方法有直接燃烧法、催化燃烧法、活性炭吸附法、吸收法、冷凝法等。由于活性炭炭吸附技术相对简单、有效，使其成为回收有机气体的首选技术。活性炭吸附法处理成本低廉，技术较为成熟，设备较简单，处理效率高。

3、活性炭吸附装置工艺说明

（1）活性炭吸附装置

本项目对有机废气的处理采用活性炭吸附工艺。活性炭吸附装置是利用活性炭作吸附介质吸附有机废气的装置，活性炭是一种多孔性的含碳物质，具有高度发达的孔隙构造，比表面积大，能与气体充分接触，从而赋予了活性炭特有的吸附性能，其实质就是利用活性炭吸附的特性把低浓度废气吸附到活性炭中，其安全性好、重量轻、占地面积小、运行操作简单，是有机废气处理的理想设备。由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。

活性炭吸附处理废气有以下特点：

①活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂，在有水或水蒸气存在的情况下仍能发挥作用；

②活性炭孔径分布广，能够吸附分子大小不同的物质；

③活性炭具有一定的催化能力；

④性炭的化学稳定性和热稳定性高于其他吸附剂。

根据同类项目的实际生产经验，活性炭吸附工艺对有机废气的处理效率可达90%以上，针对项目产生的有机废气，利用活性炭吸附装置处理有机废气在工艺上是可行的。

（2）活性炭吸附塔设计参数

根据《合肥市挥发性有机物污染整治工作方案》明确要求：涉及VOCs排放的新、改、扩建项目，应配备废气回收、净化装置。环评建议采用活性炭吸附装置进行吸附处理，内置颗粒状活性炭。

根据前文分析，活性炭吸附装置用于处理挤出机熔融工序收集的有机废气，理废气量为4000m3/h，HJ2026-2013《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》中规定，颗粒状活性炭吸附装置吸附有机废气时，废气流速宜低于0.6m/s；因此，要求活性炭吸附装置最低过滤面积=4000/3600/0.6=1.85m2，为满足活性炭吸附装置最低过滤面积为1.85m2的要求，环评建议活性炭吸附塔外形尺寸：1200×1000×1000mm；活性炭托板为1100×900×100mm，分2层均匀置放于塔体中，通风间距260mm，颗粒状活性炭单层厚100mm，此时实际过滤面积为：1.1m×0.9m×2=1.98m2。

活性炭吸附装置一次装填量为580kg，吸附比（污染物量/活性炭量）按0.3t/t计算，活性炭吸附装置每年处理的有机废气量为1.7116t，所需活性炭量为1.7116÷0.3=5.705t，则更换活性炭为10次/年（平均35天更换一次），更换量为7.42t/a（含吸附的有机废气量1.7116t/a），每次更换量为0.742t。

活性炭吸附装置设计参数如下：

表6.1-2   有机废气设计参数

| 序号 | 名称 | 活性炭吸附装置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 处理挤出熔融工段有机废气 |
| 2 | 烟囱 | Φ350×15000mm |
| 3 | 检测口 | Φ115 |
| 4 | 风机 | 风量4000m3/h、3300Pa |
| 5 | 入风口 | Φ300mm |
| 6 | 规格 | L×B×H=1.2m×1.0m×1.0m |
| 7 | 活性炭厚度及装填量 | 2层，单层厚度100mm；装填量580kg |
| 8 | 比表面积（m2/g） | 1000～2300 |
| 9 | 吸附过滤风速 | ＜0.6m/s |
| 10 | 活性炭更换周期 | 每年更换10次（平均35天更换一次） |

4、废气达标分析

项目设有2台挤出机，由于造粒机熔融工段会预留观测口，环评要求项目熔融工段全封闭（观察口设置软帘）、挤出工段配套设置集气罩，设计收集效率可以达到90%以上，项目配套风机风量为4000m3/h，并对收集的非甲烷总烃废气设置了1 套活性炭吸附净化设施，有机废气去除效率可达90%。有机废气最终通过1根15m高排气筒排放；

经计算，挤塑废气产生的废气经处理后通过排气筒排放的非甲烷总烃量为0.2095t/a；排放速率为0.0873kg/h，排放浓度为21.82mg/m3，苯乙烯排放量为0.00618t/a，排放速率为0.00257kg/h，排放浓度为0.643mg/m3；有机废气经处理达标后经15m高排气筒排放。非甲烷总烃和苯乙烯排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)中表4排放标准限值。

非甲烷总烃排放量为0.2095t/a，年产塑料颗粒6000t，则单位产品非甲烷总烃排放量为0.035kg/t产品，能够满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表4中规定单位产品非甲烷总烃排放量限值为0.5kg/t产品的限值要求；

5、排气筒高度合理性分析

项目设有1根15m高废气排气筒，排气筒位于车间东南侧；根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1节规定：排气筒高度不低于15m，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。

本项目生产厂房系租赁安徽阳光夏子绿色包装有限公司厂房进行建设，厂房高度约为6m，本项目设置的排气筒200m范围内最高建筑物为安徽阳光夏子绿色包装有限公司厂房，建筑物高度约6m。本项目设置的排气筒高度为15m，能够满足高出周围200m半径范围的建筑物5m以上。因此将废气排气筒设置为15m是合理可行的。

6、有机废气治理政策符合性分析

①与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》( 公告2013年第31号 2013-05-24实施)，本项目与其符合性具体见下表。

表6.1-3  与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析一览表

| 序号 | 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关内容 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二、源头和过程控制 | 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业； | 熔融工段全封闭（仅观察口设置软帘），挤出工序出口上方设置集气罩，设计收集效率可以达到95%以上，产生的废气经活性炭吸附装置进行净化处理，处理效率可达90%以上。 | 相符 |
| 2 |  | 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 |  | 相符 |
| 3 | 三、末端治理与综合利用 | 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 | 本项目有机废气采用活性炭吸附装置进行净化处理，处理效率可达90%以上，经净化之后的的废气达标排放 | 相符 |

综上所述，该项目的建设与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符合。

②项目与《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号）的符合性

根据《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号）：主要任务（一）加强工业大气污染治理。3.治理挥发性有机物污染。将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容。2015年底前，完成重点行业挥发性有机物污染源清单编制工作。开展石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业挥发性有机物专项整治和石化行业“泄漏检测与修复”技术改造，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂，加强汽车维修露天喷涂污染控制，积极开发缓释肥等新型肥料，减少化肥施用过程中氨的排放。

本项目挤出工序产生的非甲烷总烃为挥发性有机物，已将挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，并列入总量指标，与《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》（皖政〔2013〕89号）意见相符。

③项目与《安徽省大气污染防治条例》的符合性

根据《安徽省大气污染防治条例》，第四条：大气污染防治，应当以降低大气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等重点大气污染物浓度为重点，从源头到末端全过程控制和减少污染物排放。

第四十五条 下列产生含挥发性有机物废气的生产活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施：

（一）石油炼制与石油化工、煤炭加工与转化等含挥发性有机物原料的生产；

（二）燃油、溶剂的储存、运输和销售；

（三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产；

（四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用。

项目挤出机设置废气收集系统和废气处理设施，有机废气收集后经过活性炭吸附装置处理后通过15米高排气筒达标排放。符合第四十五条要求。

④项目与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》的符合性

根据《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》内容分析，本项目与其符合性具体见下表。

表6.1-5与安徽省挥发性有机物污染整治工作方案相符性分析一览表

| 序号 | 安徽省挥发性有机物污染整治工作方案 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格建设项目准入 | 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容, 严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs 排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。 | 本项目建有废气收集和处理装置，有机挥发性有机废气净化效率不低于95%。 | 相符 |
| 2 | 强化污染治理 | 严格按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求，科学制定重点行业、重点企业污染防治技术方案。采用密闭式生产和环保型原辅材料、生产工艺和装备，着力从源头控制 VOCs 废气的产生和无组织排放。加大VOCs 废气的回收利用，优先在生产系统内回用。对浓度和性状差异大的废气应根据废气的产生量、污染物的组分和性质、浓度、温度、压力等因素进行综合分析，合理选择废气回收或末端治理工艺路线，科学治理，达标排放。 要妥善处置次生污染物，防范二次污染。 | 熔融工段全封闭（仅观察口设置软帘），挤出工序出口上方设置集气罩，设计收集效率可以达到95%以上，产生的废气经活性炭吸附装置进行净化处理，处理效率达90%以上。 | 相符 |
| 2 |  | 加强企业内部管理，明确VOCs处理装置的管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs 处理装置长期有效运行。要加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关的原辅料、溶剂的使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际以及潜在的排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果。 | 建设单位负责VOCs处理装置的管理和监控方案，建立VOCs使用档案，确保企业VOCs处理装置运行效果。 | 相符 |

综合各方面因素考虑，本项目挤出工序产生的有机废气拟采用“集气装置+活性炭吸附”装置的处理方案是可行的。

### 6.1.3无组织废气防治措施

项目破碎工段产生的粉尘有10%未被收集、熔融工段挥发的非甲烷总烃和苯乙烯5%未被集风系统收集而以无组织形式排放。针对无组织废气排放，采取如下措施：

（1）增强集气罩对工艺废气的收集率；

（2）加强车间通风；

### 6.1.4废气治理措施经济可行性分析

项目废气在采取了治理措施处理后的正常排放情况下，对周边环境影响较小。因此，项目采用的治理措施，从技术来说，是可行的。

废气治理的投资费用情况见下表。

表6.1-6  废气治理的投资情况和运行费用

| 序号 | 废气来源 | 污染物 | 防治措施 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔融挤出工序 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 熔融工段全封闭（仅观察口设置软帘），挤出工序出口上方设置集气罩，废气收集后采用过滤棉+活性炭净化装置，最终通过15m排气筒排放； | 7.5 |
| 2 | 破碎工序 | 颗粒物 | 在破碎机进出口设置集气罩，收集后的废气采用1套布袋除尘器进行处理，最终通过1根15m排气筒排放 | 8 |
| 3 | 无组织废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物 | 车间安装排风扇 | 0.5 |
| 小计 | 16 |

从建设规模的角度考虑，项目废气所采取的治理措施，投资费用大概为16万元，占项目总投资的16%，占整个工程投资的比例适中，运行费用也不高，因此，在经济上也是可行的。

综上所述，可以认为本项目采取的废气治理措施在技术、经济上都是可行的。

## 6.2水污染物防治措施分析

项目运营期注塑机冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池收集预处理后，达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入开发区管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河。对周边地表水环境影响较小。对周边地表水环境影响较小。

## 6.3噪声防治方案可行性分析

本项目的噪声源包括甩干机、挤出机、切粒机及风机噪声等，这些复合噪声源经相应的降噪措施处理后通过建筑物门窗、墙壁及绿化带的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体的降噪措施有：

（1）从声源上控制，甩干机、挤出机、切粒机等设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。

（2）合理设置厂区的布局，使高噪声设备尽可能远离厂界，并使高噪声设备尽可能安置在低位处，减少声能对远距离的传播。

（3）采用隔声降噪、局部吸声技术。对各生产加工环节中噪声较为突出的，且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，具体可通过安装通风隔声窗，降噪量：在开窗换气的状况下：降噪量是△L≥10～20dB(A)；关窗状况下：降噪量是△L≥15～25dB(A)。对于产噪较大的独立设备，如风机，可采用固定或密封式隔声罩以及局部隔声罩，将噪声影响控制在较小范围内。为了降低罩的声能密度和提高隔声效果，可在罩内附吸声层。

（4）降低振动噪声。具体减振措施如下：对于生产设备，如甩干机、挤出机、切粒机等，可采用JG型和JGF型橡胶隔振垫，由金属件及橡胶体粘结而成，对1000r/min以上回转及往复机械振动的隔离具有良好隔振效果；对于风机，可采用Ω型复合式橡胶减振器，是一种垂直受力型隔振元件，适用于风机、水泵等设备的隔振降噪。

声环境影响预测结果表明，本项目采取以上噪声防治措施后，运营期各厂界的噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求。因此项目拟采取的噪声防治措施是可行的。

## 6.4固体废物污染防治方案可行性分析

### 6.4.1固体废物产污情况

根据项目工程分析，项目产生的固体废物主要有检验不合格产品，挤出机产生的残余物、废滤网、除尘灰，另外还有废气处理产生的废过滤棉、废活性炭等。

按照《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》，对本项目产生的固体废物进行分类；

一般固废为检验产生的不合格产品、挤出机产生的残余物、废滤网、除尘灰，其中不合格产品收集后回用于生产；除尘灰收集后外售给其他企业综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运处理；

根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》，残余物、废滤网不可自行处理需委托符合环保要求的单位进行合理处置；

经查《国家危险废物名录》（2016年版），废过滤棉、废活性炭危废类别为HW49其他废物，危废代码：900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）），危废委托有资质单位进行处置。

固体废物进行了分类收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后引发危险废物的二次污染，减轻了对环境的影响。

### 6.4.2固废暂存场地的设置

对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存、再循环、再利用、加工处理直至最终处置实行全过程管理，加强固体废弃物运输过程中的事故风险防范。

1、一般固废暂存场所设置

一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，以减少或消除固体废弃物对环境产生的影响，具体要求如下：

（1）贮存、处置场的建设类型，须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。在固体废物未运走前，先在厂区分类贮存。

（2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。

（3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。

（4）应设计渗滤液集排水设施。

（5）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。

2、危险废物暂存场所设置

项目危险固废暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求规范建设和维护使用，要求做到以下几点：

（1）危险废物贮存区域须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志；

（2）危险废物贮存场所的边界应用墙体或其他有效隔离物封闭，做好防风、防雨、防晒、防漏等防止二次污染的措施；

（3）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护工具，设应急防护设施；

（4）危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

（5）危险废物贮存场所应设有防渗漏措施；

危废库拟设置在辅助车间内西北角区域，面积约10m2，封闭建设，并采取防风、防雨、防腐、防渗等措施。为防止临时储存区渗水和泄漏液污染地下水，对危废临时储存区进行防渗处理。建设项目危险固废于厂区内危险废物堆场暂存后，定期委托有资质单位安全处置，并严格执行危险废物转移联单制度。

（6）负责废物接收并存储的部门，应按照规定建立“危险废物接收台账”，对危险废物的种类、来源、数量、承运人等，均作详细说明。

（7）禁止危险废物和生活垃圾混入暂存场地，同时建设单位严格按“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运或外销。

项目产生的固废均得到再利用或处理处置，只要做好厂区暂存设施的防治工作，严格按“危险废物转移联单制度”转移产生的危险废物，并采取密闭防渗的运输车辆运输，固废对周边环境和运输沿途影响较小。

因此，本项目所采取的固废处置措施是可行的，在采取了相应措施后，可达到零排放，对周围环境的影响较小。

### 6.4.3危险废物运输环节防治措施

针对危险废物储运的方式，本报告提出以下相应的要求：

在采取处理废弃物的同时，加强对废弃物的管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中堆放、专人负责等措施，可有效地防止废弃物的二次污染。在危险废弃物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

（1）做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

（2）废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。

（3）处置单位在运输危险废弃物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

（4）危险废弃物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

## 6.5地下水污染防治措施

### 6.5.1污染环节

建设项目工程可能对地下水环境造成影响的环节主要包括：生产车间、事故池、原料库、固废贮存区、污水管线的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水影响；事故状态下消防污水外溢对地下水影响；事故状态下消防污水外溢对地下水影响。

### 6.5.2地下水分区防渗防污措施

针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，按照《环境影响评价技术导则下水环境》（HJ610-2016）中提出的根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分,简单防渗区域采用水泥硬化地面，生产车间、事故池、固废贮存区等采取一般防渗，防渗系数小于10-11cm/s。

①天然包气带防污性能分级

按照本次工作调查结果，项目场地包气带厚度大于2.3m，包气带岩性以粉质粘土为主，场地包气带垂直渗透系数平均为5.32×10-5cm/s，对照导则中的天然气包气带防污性能分级参照下表，项目厂区的包气带防污性能分级为中。

表6.5-1  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

②污染物控制难易程度

按照HJ610-2016要求，其项目厂区各设施及建钩筑物污染物难易控制程度需要进行分级，根据项目实际情况，其分级情况入下表所示。

表6.5-2  污染物控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染物的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染物的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理 |

③场地防渗分区确定

按照HJ610-2016要求，防渗分区应根据建设项目场地天然气包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。其中污染物控制难易程度分级和天然气包气带防污性能分级分别参考表6.5-1和表6.5-2进行相关等级的确定，场地防渗分区具体见表6.5-3。

表6.5-3 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染物防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易—难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16889执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

由以上防渗分区技术方法，按照项目总平面设计，厂区主要包括生产区、原料储存区、成品区、危废库、事故水池等。

根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为一般防渗区以及重点防渗区。

（1）一般防渗区

主要指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏容易及时发现和处理的区域，或者污染虽然较难被发现但是污染物类型比较简单的区域，结合水文地质条件，对可能会产生一定程度的污染、但建（构）筑物基础之下场地水文地质条件较好的工艺区域或部位，主要包括生产区、原料储存区、成品区等。

（2）重点防渗区

主要指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄漏不容易及时发现和污染处理较难被发现，污染物类型为挥发性有机物的区域，主要包括危废暂存库、事故水池。

根据以上分区情况，对项目厂区防渗分区情况进行统计，见下表。

表6.5-4  地下水污染防治分区

| 场区内建构筑物 | 包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区、原料储存区、成品区 | 中 | 易 | 持久性有机污染物 | 一般防渗 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16889执行 |
| 事故水池 | 中 | 难 | 持久性有机污染物 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行 |
| 危废暂存库 | 中 | 难 |  | 重点防渗区 |  |

表6.5-5  全厂防腐、防渗等预防措施

| 类别 | 名称 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危废暂存库 | 环评要求单独设置危废暂存库，危废库地面为C30 抗渗混凝土整体浇铸，底部铺设防渗膜，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。由地面至底层分别为混凝土地面（100~150mm 厚）→砂层（级配碎石200~250mm 厚）→高密度聚乙烯防渗膜（2.0mm）→土工布（300g/m2）→基础（素土夯实）； |
|  | 事故水池 | 地面为C30抗渗混凝土整体浇铸，池壁进行防渗处理，底部铺设防渗膜，渗透系数小于1.0×10-10cm/s ； |
| 一般防渗区 | 生产区、原料储存区、成品区 | 地面下铺砌砂石基层，原土夯实，地面进行水泥地硬化； |

## 6.6环境风险防范措施

好的防范措施可以减少事故的发生，降低事故发生概率，但事故概率不可能降为零。一旦出现事故时，有毒有害物质泄漏至环境，对环境可能造成危害，为了减少危害，必须实施相应的应急计划。

### 6.6.1 火灾事故应急措施

废塑料可燃，遇明火会引起燃烧，如果废塑料堆场内有火星或火种存在，且氧气充足、干燥多风的天气条件下，废塑料堆场极易引起火灾。因此，需采取有效的火灾事故应急措施，降低火灾造成的风险：

（1）必须严格按照《废塑料综合利用行业规范条件》，要求各企业的塑料贮存必须满足下列条件：1）废塑料原料必须贮存在通过环保审批的专门贮存场所内；2）贮存场所必须为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施；3）厂房必须经消防部门验收。

（2）塑料仓储区及生产加工区应分开布设，仓储区与生产区的塑料应分组、分类堆放，并留出必要的防止间距。堆场的总储量以及与建筑物之间的防火距离，必须符合建筑设计防火规范的规定。

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014和《仓库防火安全管理规则》，塑料堆场分组堆放的，每组占地面积不宜大于100m2，每组之间应设一定间距的消防通道，以方便消防安全扑救；消防车道宽度不小于4m，消防车道与堆场材料的最小距离不小于5.0m，以便车辆能直接开到消防栓处。

（3）根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014，塑料堆场应配置灭火器，灭火器的设置应符合《建筑灭火器配置设计规范》相关要求。

本项目将设置小型移动性的灭火系统，仓库及生产车间内部及周围均设置移动性的消防设施。

由于废塑料为可燃性固体废物，建议移动式的灭火剂可以选择水型、泡沫、干粉灭火剂、二氧化碳灭火剂，当火灾发现及时处于萌芽状态时，可以采用移动式灭火剂进行灭火。为及早发现火灾并在火灾初期阶段及时扑灭，建议有条件的企业在塑料堆场设置温度监测及自动喷洒系统。

（4）塑料储存仓库的层板应采用不燃烧材料，并在表面涂刷阻燃材料。

（5）依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目消防用水量取30L/S，一次火灾持续时间1小时计，一次性火灾消防用水量约108m3。

（5）发生火灾时，火灾灾情轻，完全可以控制的，当事人应马上进行扑救。一旦火灾有蔓延的苗头，不能控制时，要及时切断电源，按动工艺装置区内的手动报警按钮，将信号送达控制室，再由工作人员拨打火警电话（119）通知消防人员灭火。

（6）若正常上班时间发生火灾事故，应及时报告当班主管或公司中层以上管理领导，并通知当班的义务消防员到达火灾现场；在节假日值班期间，则直接报告管理人员及企业值班人员，并积极参加火灾扑救工作。

（7）火灾出现后，接报的领导或行政值班人员要立即赶到现场指挥救灾工作，核查火灾报警是否真正落实，并组织好保安力量做好火灾现场的保护及治安秩序的维持等工作。在公安消防队到之前，组织当班的义务消防员队伍第一时间到达火灾现场，进行力所能及的扑救工作；在公安消防队到达现场后，协助公安消防队展开全面扑救以及火灾原因的调查工作。

（8）火灾扑灭后，由管理部门协同火灾发生单位负责火灾关头善后的处理和火灾事故的责任追究工作。

### 6.6.2事故废水风险防范措施

消防废水收集池容量确定及依据如下：

根据中国石化《水体污染防控紧急措施设计导则》，应设置能够储存事故排水的储存设施，储存设施包括事故池、事故罐、防火堤内或围堰内区域等。

事故储存设施总有效容积V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

式中：（V1+V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+V2-V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；本项目V1为0。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；消防废水产生量为108m3，

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目V3=0；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目V4=0；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；本项目厂区无露天装置，不考虑初期雨水，V5=0

通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为：

V总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5＝（0+108-0）+0+0=108m3

根据上述计算结果，本项目需要的事故池容积为108m3，因此，本报告建议建设单位和安徽阳光夏子绿色包装有限公司沟通，在厂房外设置应急事故水池一座，容积为108m3，能容纳事故情况下的消防水的收集，并做好防渗措施，具体根据消防要求确定。

企业应配套设置迅速切断事故排水直接外排并使其进入事故池的措施，在设置事故水池时，需注意使雨水收集管网与事故水池连通，并分别在雨水排放口和事故水池进口处设置闸板，正常情况下，雨水排放口处闸板常开，事故水池进口处闸板常闭，遇到紧急情况时，雨水排放口处闸板关闭，事故水池进口处闸板打开，消防、冲洗废水进入事故水池储存，收集后的废水预处理达标后方能排放，确保消防、冲洗废水不排入附近水体，对附近水环境产生不利影响。应事故池应采取安全措施，且事故池在平时不得占用，以保证可以随时容纳可能发生的事故废水。

为了最大程度降低建设项目事故发生时对水环境的影响，对建设项目的事故废水将采取三级拦截措施：

（1）一级拦截措施：在生产车间周边设置地沟、并设置围堰，地面进行硬化处理；

（2）二级拦截措施：为了最大程度降低建设项目事故发生时对水环境的影响，厂区设有事故池一座，容积为130m3，可满足本项目事故废水的收集要求。泄漏的物料、事故废水需先进入事故池暂存，经处理达标后排放。

（3）三级拦截措施：在厂区内集、排水系统管网中设置排污闸板。在厂区排水系统总排放口设置排污闸板，防止事故废水未经处理排入厂外而对水环境造成影响；在厂区雨水收集系统排放口前端设置雨、污双向阀门，雨水阀门可将排水排入雨水管网，污水阀门可将来水引入事故池，当发生原料泄漏后要及时关闭雨水阀门同时开启污水阀门，保证事故后废水能及时导入事故池，防止有毒有害物质通过雨水管网排入外环境。

### 6.6.3应急预案

根据《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业应制定重大的环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故的应急办法等。企业必须配备满足要求的环境风险防范措施，制定有效的应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动。评价建议本项目编制安全评价报告，并完善厂内急救指挥小组，和当地有关化学事故应急救援部门建立正常的定期联系，其安全评价报告中突发事故应急预案应包含以下内容，详见下表：

表6.6-1  企业环境风险应急预案内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 （确定危险目标） | 废旧塑料堆放库 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 成立环境风险事故应急救援“指挥领导小组”，确定主要负责人，发生环境风险事故时，负责应急救援工作的组织和指挥。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 如发生严重的天然气、化学品等泄漏，或诱发次生事故，应该立即报市环保、安监、消防主管部门，主管部门指导现场应急工作。 请求市环保主管部门安排专家、监测人员等前往现场做技术支援。 应急救援指挥领导小组主要负责人应在30分钟内到达现场指挥应急处置工作。工厂指挥部应该立即启动应急预案并组织各方面力量处置，及时将处置情况报市环保主管部门。 |
| 4 | 应急救援、防护措施与器械 | （1）应对所使用的化学品挂贴化学品安全标签，安全标签应提供应急处理的方法。（2）配置足够的消防器材。 |
| 5 | 信息报送 | （1）突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免在事发地群众中造成不利影响。 （2）初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害和程度、转化方式趋向等初步情况。 （3）续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切的数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。 （4）处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | （1）现场指挥部应根据发生的环境风险事故的情况，指定专业人员具体负责应急监测工作。 （2）根据监测结果，现场指挥部综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家组咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境污染事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境污染事件应急决策的依据。 （3）指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。 |
| 7 | 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划 | （1）突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动； （2）撒离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。 |

### 6.6.4环境风险评价结论

工程建设有利于地区的经济发展，但随着工程的建设，环境风险和社会稳定风险将增加。因此，必须高度重视安全生产、事故防范以减少环境风险和社会稳定风险。

为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，有必要建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。

从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，并且如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染。其潜在的事故风险和社会稳定风险是可以防范的。

## 6.7环保投资估算

环保设施为废气净化治理、降噪、固废收集处置等，本项目环保设施一次性所需投资约20元，约占总投资的20%。具体见下表。

表6.7-1    本项目污染防治措施整改及投资估算一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 （设施数目、规模、处理能力等） | 处理效果 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水治理工程 | 办公生活 | 生活污水 | 依托安徽阳光夏子绿色包装有限公司现有化粪池收集预处理 | 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 | / |
|  | 冷却水 | SS | 建设有循环水池一座，循环使用 | 不外排 | / |
| 废气治理工程 | 熔融挤出废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 熔融工段全封闭（仅观察口设置软帘），挤出工序出口上方设置集气罩，废气收集后采用过滤棉+活性炭净化装置，最终经15m排气筒排放；排气筒内径0.35m；设置风机风量为4000m3/h；有机废气进入活性炭吸附时气体流速小于0.6m/s； | 废气收集效率不低于95%，净化效率不低于90%； | 7.5 |
|  | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 在破碎机进出口设置集气罩，废气经收集后采用布袋除尘器处理，最终通过1根15m排气筒排放 | 废气收集效率不低于90%，净化效率不低于90% | 8 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物 | 车间安装排风扇 | / | 0.5 |
| 噪声治理工程 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减振、消声 | 达GB12348-2008中2级标准 | 1 |
| 固废处理工程 | 一般固废 | 不合格产品料 | 设有一般固废堆场，收集后回用于生产 | 合理处置，不外排 | 0.5 |
|  |  | 挤出机残余物、废滤网 | 根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》，不可自行处理需委托符合环保要求的单位进行合理处置； |  |  |
|  | 危险废物 | 废过滤棉、废活性炭等 | 厂区设危废暂存库10m2。危险废物暂存场所采取防风、防雨、防腐、防渗等措施，危废送有资质的危险固废处置中心处置，并签订危废处置协议； |  | 2 |
|  | 厂区 | 生活垃圾 | 设置垃圾收集桶若干，收集后委托环卫部门清运处理 |  | 0.5 |
| 地下水防渗措施 | 危险废物暂存库、事故池等区域进行重点防渗；其余生产车间一般防渗； | 有效防止地下水污染 | 3 |
| 风险防范 | 设置消防事故水池（108m3）、配备相应消防器材等，制定事故预防措施、风险应急预案等； | 确保事故发生时对环境影响较小 | 5 |
| 合计 |  |  | 28 |

# 7   环境经济效益分析

环境经济损益分析是工程开发可行性研究的重要组成部分，是从环境经济的角度对项目的可行性进行评价，以货币的形式定量表述建设项目对环境的影响程度和相应的环境工程效益，从而为决策部门提供科学依据，使建设项目在营运后能更好地实现经济效益、环境效益和社会效益的统一。

## 7.1建设项目经济效益评价

本项目总投资100万元，全部为企业自筹。项目正常投入生产后，年产6000吨塑料颗粒，可实现年销售收入3000万元，年利润总额300万元，经济效益明显。

## 7.2环境效益分析

1、工程环保投资费用

本项目总投资100万元，环保投资共28元，占本工程总投资的28%；

2、环保设施折旧费

项目环保设施投资折旧费由下式计算：

C1＝a×C0/n＝1.58（万元/a）

式中：a——固定资产形成率，取95%；

C0——环保总投资（万元）；

n ——折旧年限，取15年。

3、环保设施消耗费C2

工程环保运行费用主要包括环保设备的维修费，环保管理及其他费用，成本费用主要包括原辅料消耗费，动力消耗及人员工资，福利等。为使项目环保治理设施正常运行，并达到预期的治理效果，工程环保运行费用估算：

C2＝4（万元/年）

4、环保管理费C3

环保管理费用包括管理部门、监测部门的监测费和技术咨询等费用，按环保设施消耗费的2%计算。

C3＝C2×20%＝0.8（万元/年）

5、环保设施运行费C

环保设施运行费为上述环保设施折旧费C1、环保设施消耗费C2、环保管理费C3的三项费用之和，即：C＝C1＋C2＋C3

经上述计算后，项目环保设施运行费用为5.37万元，详见下表：

表7.2-2   工程环保设施运行费用一览表

| 序 号 | 类型 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费用C1 | 1.58 |
| 2 | 环保设施消耗费C2 | 4 |
| 3 | 环保管理费C3 | 0.8 |
| 4 | 环保设施运行费C＝C1＋C2＋C3 | 6.38 |

6、工程环境收益分析

本项目环境收益主要是环保设施正常运行减少污染物超标排污费以及固体废弃物综合利用所得的收益等。固体废弃物综合利用年环保收益约为3.0万元；减少排污费以及节耗带来的经济收益约为5万元。

## 7.3工程环境经济损益指标分析

(1)环保投资比例系数HZ

环保投资比例系数是指环保建设投资与企业建设总投资的比值，它体现了企业对环保工作的重视程度。

HZ=（E。/ER）×100%

式中：E。——环保建设投资，万元

ER——企业建设总投资，万元

本工程各项环保投资费用为28万元，工程总投资费用为100元，本工程做到了降低能耗、物耗，同时也大幅度地减少了有机废气的排放量，减轻了对周围环境的影响。该项目的环保投资系数28%是合适的，根据工程特点分析，可以保证工程实现更好的环境效益。

(2)环境经济效益系数Jx

环境经济效益系数Jx是指因有效的环境保护措施而挽回的经济价值与环境保护费用之比，其表达式为：

Jx=Ei/Ez

式中：Ei——每年环保措施得到的经济效益，万元

Ez——年环保运行费用，万元

工程每年环境收益为8万元，年环保运行费用为6.38万元，则环境经济效益系数为1.25。以上分析估算结果说明该工程具有较好环保效益。

## 7.4环境效益

本项目采用的环保措施如下：

1、本项目熔融工段废气经集气罩收集后至活性炭吸附装置进行处理，再经1根15m高排气筒排放；

2、各类型生产设备产生的机械噪声。通过选取低噪声设备、墙体隔声、主要高噪声设备安装减振基座等措施，项目运营期噪声对周围声环境影响较小。

3、员工生活垃圾由环卫部门统一处理；本项目生产过程中产生的残余物、废滤网，根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》，不可自行处理需委托符合环保要求的单位进行合理处置；废气处理设施定期更换的废过滤棉、废活性炭经危险废物临时贮存后交由有资质单位处理。

本项目通过采取了一系列的环保措施后，对项目区的环境影响较小，避免了因项目建设带来环境质量的恶化和生态环境的破坏。

## 7.5社会效益分析

本次项目社会效益是十分明显的，特别是对地方经济促进作用突出，对推动地方工业结构调整，促进地方经济发展具有重要意义。项目建设对地方财政也有较大的贡献。

项目的社会效益主要表现在：

1、为滁州市琅琊区增加了新的经济增长点，带动了相关产业的发展，增加了当地居民的收入，提高了地方财政收入。

2、充分合理有效地利用了当地资源和区位条件，并将其转化为经济实力。项目的建设和生产对周边企业有极大的促进作用。对改善当地基础设施和经济结构优化，及向规模效益型经济发展提供了机遇。

3、促进地区经济发展

本项目符合琅琊区发展工业的总体思路，利用琅琊区工业基础、原材料优势、人力资源和相关配套能力，以适量的投入，盘活大量的存量资产，带动相关产业发展，促进地区经济发展。

## 7.6环境经济损益分析小结

本项目建成投入使用后，将产生一定量的大气污染物、噪声和固体废物等环境影响因素，在保证前述环保投资的前提下，严格采取各种废气、废水、固体废物污染防治措施，确保各种污染物均能达标排放。

尽管本工程采取了各项环保措施，但仍然会排放一定的污染物，因此，建设单位应在建设完善污染防治措施的基础上，加强生产管理和日常环境监测工作，保证各项环保设施安全有效运行，使生产对环境产生的不良影响降到最低程度。

总体来说，本工程环境影响导致的环境损失远小于项目带来的经济效益和社会效益，项目建设将带来可观的经济效益、广泛的社会效益，在环境保护方面也是可以接受的。

# 8   环境管理与监测计划

环境管理和监控计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的，在工程项目的施工和营运过程中，将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

## 8.1运营期环境管理及要求

### 8.1.1 环境管理

按照国家有关规定和实际工作的需要，本项目建成后应设置专职的安全环保部门，在公司总经理的领导下负责工程施工期和运营期的安全生产、环境保护管理工作，环保人员的设置及工作制度与生产岗位相同。安全环保部门主要职责是：

（1）建设期负责落实项目污染治理设施，在设计实施计划的同时应考虑环保设施的自身建设特点，如建设周期、工程整体性等基本要求，进行统筹安排，严格执行“三同时”。

（2）建立健全的环保工作规章制度，积极认真执行国家、安徽省有关环保法规、政策、制度、条例，如“三同时”，环保设施竣工验收，排污申报与许可证，污染物达标排放与问题控制等制度。

（3）项目运营期负责对本厂的环境保护工作进行监督与管理，负责公司与地方各级环保主管部门的协调工作。

（4）根据本环境影响报告书提出的环境监测计划，编制项目年度环境监测计划并组织实施，协助当地环境监测部门对本厂的污染物排放进行日常监测，发现问题及时解决。

（5）负责组织突发事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告上级环保部门。

（6）为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，如：环保设施运行操作规程；污染防治对策控制工艺参数；环境保护工作家常话计划；绿化工作年度计划；厂内环境保护工作管理及奖罚办法等等。

### 8.1.2项目环境保护管理计划

项目营运期环境保护管理计划见下表：

表8.1-1    营运期环境保护管理计划

| 序号 | 项目 | 环境保护管理内容 | 执行机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染防治 | 生活污水经化粪池收集预处理后，接入开发区污水管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河。 | 建设单位 |
| 2 | 大气污染防治 | （1）确保熔融挤出工序废气收集效率不低于95%；确保废气治理设施废气去除效率达90%以上，并确保废气达标排放； （2）确保破碎工序废气收集效率不低于90%，确保废气治理设施去除率不低于90%以上，并确保废气达标排放； （3）加强车间自然及机械通风； | 建设单位 |
| 3 | 噪声污染防治 | （1）高噪声设备消音减振处理； （2）各风机采用消声处理； | 建设单位 |
| 4 | 固废 处置 | （1）根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》，残余物、废滤网不可自行处理需委托符合环保要求的单位进行合理处置； （2）废过滤棉、废活性炭等危险固废按要求收集暂存，定期送有资质危废处理单位处理； （3）专人收集厂区生产生活垃圾，及时处理。 | 建设单位 |
| 5 | 安全 管理 | 加强职工培训，建全安全生产制度，防止生产事故发生，确保无污染事故发生. | 建设单位 |

## 8.2 环境监测计划

为了掌握项目排污情况，监督排放标准的执行，检查环保治理设施的运行情况，同时确保项目符合所有管理标准，从而减少对环境的影响，使受本项目影响的区域环境质量保持一定的水平，达到本报告书提出的环境污染质量标准，必须建立完整的监测计划，监测计划的实施应贯穿工程的全过程，并由有资质的监测单位进行此项工作。

### 8.2.1 污染源监控计划

（1）大气污染源监测计划

按相关环保规定要求，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。本项目生产装置排放的尾气，因配备有处理设施，应在处理设施的进出口分别设采样口。

排放废气的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。

按《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)等规定的监测分析方法对废气污染源进行日常例行监测，本项目建成后，全厂空气污染源监测点、监测项目及监测频次，具体见下表。

表8.2-1    营运期大气污染源监测计划

| 类型 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 熔融工段废气治理设施排气筒 （过滤棉+活性炭吸附装置） | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 每半年监测一次 |
|  | 破碎工段废气治理设施排气筒 （集气罩+布袋除尘器） | 颗粒物 | 每半年监测一次 |
| 无组织 | 厂界主导风向下风向 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 每半年监测一次 |

（2）噪声污染源监测计划

定期监测厂界距离噪声源最近处噪声，监测频率为每季一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

以技术可靠性和测试权威性为前提，建设单位可以委托有监测能力和资质的环境监构进行定期监测。

### 8.2.2环境质量监测计划

（1）大气环境

大气环境质量监测：在厂界外设两个点，分别为厂界上风向和下风向，每年测1次，每次连续测2天，监测因子非甲烷总烃和苯乙烯。

（2）声环境

声环境质量监测：在厂界各布设4个点，每半年监测一天，每天昼夜各测一次。

### 8.2.3 应急监测计划

（1）监测项目

环境空气：项目大气事故因子主要为：非甲烷总烃和苯乙烯等。

地表水：拟建项目地表水事故因子主要为：COD、SS等。

（2）监测区域

大气环境：拟建项目周边区域内的敏感点；

水环境：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。

（3）监测频率

环境空气：事故初期，采样1次/30min；随后根据空气中有害物质浓度降低监测频率，按1h、2h等时间间隔采样。

地表水：采样1次/30min。

（4）监测报告

事故现场的应急监测机构负责每小时向滁州市琅琊区生态环境分局等提供分析报告。

值得注意的是，事故后期需开展环境风险损害评估工作，对受污染的土壤、水体等进行环境影响评估。

上述污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测机构进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

### 8.2.4信息公开

滁州雪华商贸有限公司需向社会公开的信息包括

①环境保护方针、年度环境保护目标及成效；

②环保设施和环境技术开发情况；

③排放污染物种类、数量、浓度和去向；

④环保设施的建设和运行情况；

⑤生产过程中产生的废物的处理、处置情况，固体废弃物的回收、综合利用情况；

⑥与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；

⑦企业履行社会责任的情况；

⑧企业自愿公开的其他环境信息

## 8.3 排污口规范化

根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》和《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》精神，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。

1、废气排放口

项目废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定，废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

2、固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，在固定噪声源处应按《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求设置环境保护图形标志牌。

3、固体废物储存场

对危险废物贮存建造专用的贮存设施，并在固体废物贮存（处置）场所醒目处设置标志牌，定期送有资质处理的单位集中处置，符合规范第五章的要求。

一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施。

4、设置标志牌要求

对企业车间废气处理装置的排口分别设置平面固定式提示标志牌或树立式固定式提示标志牌，平面固定式标志牌为0.48cm×0.3cm的长方形冷轧钢板，树立式提示标志牌为0.42cm×0.42cm的正方形冷轧钢板，提示牌的背景和立柱为绿色，图案、边框、支架和铺助标志的文字为白色，文字字型为黑体，标志牌辅助标志内容包括排污单位名称、标志牌名称、排污口编号和主要污染物名称，并交付当地环保部门注明。

环境保护图形标志的形状及颜色见下表：

表8.3-1    环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

环境保护图形符号见下表：

表8.3-2    环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 | / |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

## 8.4污染物排放清单

建设项目污染物排放清单见下表：

表8.4-1     项目污染物排放清单

| 类型 | 排气筒编号/无组织 | 生产设施名称 | 对应产污环节名称 | 污染物种类 | 主要设施及运行参数 | 有组织排放口风量（m3/h） | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度限值(mg/m3) | 速率限值(kg/h) | 标准 |
| 废气 | 1#排气筒 | 挤出机 | 熔融、挤出工段 | 非甲烷总烃 | 熔融工段全封闭（仅观察口设置软帘），挤出工序出口上方设置集气罩，废气收集后采用过滤棉+活性炭净化装置，最终经15m排气筒排放；排气筒内径0.35m；废气收集效率不低于95%，净化效率不低于90%； | 4000 | 21.82 | 0.0873 | 0.2095 | 100 | / | 执行《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表4和表9中相关标准； |
|  |  |  |  | 苯乙烯 |  | 4000 | 0.643 | 0.00257 | 0.00618 | 50 | 6.5 |  |
|  | 2#排气筒 | 破碎机 | 原料破碎 | 颗粒物 | 在破碎机进出口设置集气罩，废气经收集后采用布袋除尘器处理，最终通过1根15m排气筒排放，废气收集效率不低于90%，净化效率不低于90% | 8000 | 29.5 | 0.236 | 0.567 | 30 | / |  |
|  | 无组织废气 | 挤出机 | 熔融、挤出工段 | 非甲烷总烃 | 车间安装抽排风扇，加强车间通风 | / | / | 0.0459 | 0.110 | 4.0 | / |  |
|  |  |  |  | 苯乙烯 |  | / | / | 0.00052 | 0.00125 | 5.0 | / |  |
|  |  | 破碎机 | 原料破碎 | 颗粒物 |  | / | / | 0.2625 | 0.63 | 1.0 | / |  |
| 类型 | 编号 | 设施名称 | 对应产污环节名称 | 污染物种类 | 主要设施及运行参数 | 废水产生量 （t/a） | 废水排放量 （t/a） | 排放标准 |
| 废水 | 1# | 厂区 | 办公生活 | COD、氨氮 | 生活污水依托安徽阳光夏子绿色包装有限公司已建化粪池收集预处理后，接入开发区污水管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理 | 144 | 144 | 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后 |
|  | 2# | 产品冷却 | 冷却循环水 | SS | 循环水池，循环使用，不外排 | 0 | 0 | 不外排 |
| 类型 | 编号 | 生产设施名称 | 对应产污环节名称 | 污染物种类 | 主要设施及运行参数 | 固废属性 | 固废类别及代码 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 排放标准 |
| 固废 | 1# | 切粒 | 切粒 | 不合格产品 | 厂内设有一般固废堆场，收集后回用于生产 | 一般固废 | / | 283.7 | 0 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定 |
|  |  | 布袋除尘器 | 除尘 | 除尘灰 | 收集后外售 | 一般固废 | / | 5.103 | 0 |  |
|  |  | 挤出机 | 挤出工序 | 废残余物 | 根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》，不可自行处理需委托符合环保要求的单位进行合理处置； | 一般固废 | / | 7.9 | 0 |  |
|  |  |  |  | 废滤网 |  | 一般固废 | / | 0.5 | 0 |  |
|  | 2# | 废气治理设施 | 有机废气净化 | 废过滤棉 | 厂区内临时贮存，设危废暂存库10m2。危险废物暂存场所采取防风、防雨、防腐、防渗等措施，危废送有资质的危险固废处置中心处置 | 危险废物 | HW49 (900-041-49) | 0.5 | 0 | 临时储存，安全处置、零排放；符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关 |
|  |  |  |  | 废活性炭 |  |  |  | 8.171 | 0 |  |
|  | 3# | 厂区 | 办公生活 | 生活垃圾 | 设垃圾收集桶，委托环卫部门清运 | 生活垃圾 | / | 1.8 | 0 | 合理处置 |

# 9  结论与建议

## 9.1结论

### 9.1.1项目概况

项目名称：年产6000吨环保塑料项目

建设单位：滁州雪华商贸有限公司

建设性质：新建项目

行业类别及代码：非金属废料和碎屑加工处理（C4220）

建设地点：项目选址位于琅琊区铜陵西路1号，系租赁安徽阳光夏子绿色包装有限公司已建闲置厂房进行建设；

项目投资：总投资100万元；其中环保投资28万元，占总投资28%；

建设规模：租赁厂房建筑面积为1000m2，设计生产规模为年产6000吨塑料颗粒。

### 9.1.2 环境质量现状评价结论

环境空气：评价区内SO2、NO2、PM10的浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃监测结果均满足相关质量标准；本次监测结果表明，评价区内空气环境质量现状总体良好。

地表水：监测结果表明，清流河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。

声环境：声环境监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

地下水：监测点的地下水监测因子能够达到《地下水环境质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。

### 9.1.3污染物排放情况

（1）废气：项目运营期产生的废气为原料破碎工序产生的颗粒物以及挤出机熔融工段产生的有机废气（污染因子为非甲烷总烃、苯乙烯和颗粒物）；

（2）废水：项目运营期主要为生活污水，生活污水经化粪池收集预处理后，达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入开发区管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河；

（3）固废：项目生产过程中产生的固废为检验不合格产品、熔融挤出工段会过滤产生部分残余废物、废滤网、废气处理产生的废过滤棉、废活性炭等，另外还有生活垃圾和除尘灰；

（4）噪声：项目噪声源主要为甩干机、挤出机、切粒机以及风机等；

项目污染物排放量汇总见下表。

表9.1-1   项目污染物排放量汇总一览表     单位：t/a

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水量 | 144 | 0 | 144 |
|  | COD | 0.0432 | 0.0144 | 0.0288 |
|  | BOD5 | 0.0216 | 0.0072 | 0.0144 |
|  | SS | 0.0288 | 0.01728 | 0.01152 |
|  | 氨氮 | 0.0029 | 0 | 0.0029 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 2.095 | 1.8755 | 0.2095 |
|  |  | 无组织 | 0.11025 | 0 | 0.11025 |
|  | 苯乙烯 | 有组织 | 0.0618 | 0.05562 | 0.00618 |
|  |  | 无组织 | 0.00125 | 0 | 0.00125 |
|  | 粉尘 | 有组织 | 5.67 | 5.103 | 0.567 |
|  |  | 无组织 | 0.63 | 0 | 0.63 |
| 固废 | 边角料 | 283.7 | 283.7 | 0 |
|  | 熔融残余废物 | 7.9 | 7.9 | 0 |
|  | 废滤网 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 除尘灰 | 5.103 | 5.103 | 0 |
|  | 废过滤棉 | 0.5 | 0.5 | 0 |
|  | 废活性炭 | 8.171 | 8.171 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 1.8 | 1.8 | 0 |

### 9.1.4主要环境影响

（1）废气

①达标可行性

有组织废气：项目设有3台挤出机，由于造粒机熔融工段会预留观测口，环评要求项目熔融工段全封闭（观察口设置软帘）、挤出工段配套设置集气罩，设计收集效率可以达到95%以上，项目配套风机风量为4000m3/h，并对收集的非甲烷总烃废气设置了1套活性炭吸附净化设施，有机废气去除效率可达90%。有机废气最终通过1根15m高排气筒排放；

经计算，挤塑废气产生的废气经处理后通过排气筒排放的非甲烷总烃量为0.2095t/a；排放速率为0.0873kg/h，排放浓度为21.83mg/m3，苯乙烯排放量为0.00618t/a，排放速率为0.00257kg/h，排放浓度为0.643mg/m3；有机废气经处理达标后经15m高排气筒排放。非甲烷总烃和苯乙烯排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)中表4排放标准限值。

泡沫在破碎时会有一定的粉尘产生，类比同类型的企业可知破碎粉尘的产生系数约为原料的0.1%。本项目泡沫塑料年用量为6300t，则粉尘的产生量为6.3t，项目拟在三台破碎机进出口各设置一个集气罩，废气收集后经布袋除尘器处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（内径0.35m）排放。集气罩收集效率约为90%，布袋除尘器处理效率为90%，风机风量按4000m/h计算，破碎机年工作2400h，则有组织废气排放量为0.567t/a，排放速率为0.236kg/h，排放浓度为59mg/m3。项目破碎工段约有10%废气未被收集处理，未被收集处理的废气采取无组织排放。则无组织年排放量为0.63t，排放速率为0.2625kg/h。破碎废气满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值要求。

②对区域环境空气的影响

有组织废气：由表5.1-8预测结果可以看出：建设项目正常排放情况下挤出熔融工序设置的排气筒排放的非甲烷总烃、苯乙烯和颗粒物最大落地浓度分别为0.01196mg/m3、0.0003521mg/m3和0.06591mg/m3，分别占所执行的质量标准值的0.60%、3.52%和0.715，最大占标率均小于10%；估算模式已考虑了最不利的气象条件，预测结果表明，项目废气的排放对区域大气环境质量贡献值较小。

无组织排放的废气：根据预测结果，非甲烷总烃、苯乙烯和颗粒物最大落地浓度为0.06591mg/m3、0.0007467mg/m3和0.0609mg/m3，分别占所执行的质量标准值的3.30%、7.47%和6.67%，均小于10%；目前项目所在地区域环境空气质量较好，预测结果表明，项目废气的排放对区域大气环境质量贡献值较小。

③无组织排放厂界浓度预测

经预测，无组织废气厂界处非甲烷总烃、苯乙烯和颗粒物最大浓度分别为0.06868mg/m3、0.0002351mg/m3、0.03881mg/m3，无组织排放的非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表9中相关标准，苯乙烯满足《恶臭污染物排放标准》(GB14544-93)中表1规定的厂界无组织排放标准限值要求。颗粒物满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中排放限值要求

对照上表可以看出，本项目无组织排放的废气浓度均能够做到达标排放，对周围环境影响较小。

环境防护距离：经计算，该项目不设置大气环境防护区域。但需要以生产车间设置的卫生防护距离为100m；综合考虑，本项目环境防护距离设置情况为：以生产车间设置的环境防护距离为100m，超出厂界外部分为项目设置的环境防护区域。

根据现场勘查，本项目周围敏感点均不在项目设置的100m环境防护距离内，故本项目的环境防护距离能够得到满足。为合理规划项目周边的用地，要求以生产车间为边界100m范围内的用地不得入驻以医药、食品、饮料等对环境空气质量要求较高的企业和居民、学校及医院等。

（2）废水

项目运营期注塑机冷却水循环使用不外排；生活污水生活污水经化粪池收集预处理后，达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入开发区管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河，对周边水体环境影响较小。

（3）噪声

本项目的主要噪声源通过降噪措施后，厂界噪声能够达标，噪声对周边声环境影响较小。

（4）固废

本项目产生的所有固废均得到合理的处理处置，外排量为零，暂存和运输途中也进行有效的环境管理，对周围环境的影响不大。

因此，本项目排放的污染物不会对周围环境造成较大影响，当地环境质量仍能达到区域环境功能要求。

### 9.1.5公众意见采纳情况

建设单位分别于2020年1月2日和10月25日在滁州市生态环境局公开网进行了该项目第一次和第二次环评公示，向公众公示了《环境影响评价公众参与暂行办法》第九条所要求的几个方面的内容。公示了项目基本情况，对环境可能造成影响，预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点，评价结论的要点，公众查阅环境影响报告书简本的方式和期限，以及征求公众意见的范围、主要事项、形式和时间等。

公示期间，建设方和编制单位单位未曾接到公众对项目建设的反对意见。

在公众对该项目建设方面所提出的建议和意见中，重点是要求建设单位在营运期加强环保措施，保证各项污染物稳定达标排放，减少对周边环境的影响。

针对被调查者提出的具体意见，建议建设单位加强环境管理，严格落实各项“三同时”环保措施，确保项目建设对周围环境不造成污染影响。

### 9.1.6环境影响保护措施

（1）废气

项目设有3台挤出机，由于造粒机熔融工段会预留观测口，环评要求项目熔融工段全封闭（观察口设置软帘）、挤出工段配套设置集气罩，设计收集效率可以达到95%以上，项目配套风机风量为4000m3/h，并对收集的非甲烷总烃废气设置了1套过滤棉+活性炭吸附净化设施，有机废气去除效率可达90%。有机废气最终通过1根15m高排气筒排放；非甲烷总烃和苯乙烯排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)中表4排放标准限值。

项目设有3台破碎机，破碎机在工作时会产生粉尘，环评要求在破碎机进出口设置集气罩，设计收集效率可达到90%以上，项目配套风机为8000m3/h，并对收集的废气设置了1套布袋除尘器净化装置，粉尘去除效率可达90%以上，破碎废气最终通过1根15m排气筒排放；颗粒物能满足《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)排放标准限值（排放浓度限值30mg/m3）。

（2）废水

项目运营期注塑机冷却水循环使用不外排；生活污水经化粪池收集预处理后，达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入开发区管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入清流河。

（3）噪声：本项目主要噪声污染源为甩干机、挤出机、切粒机以及风机等各种设备产生的噪声，噪声源强为75~85dB（A）。对高噪声设备采取隔声、减振、消声等措施后，各厂界噪声昼夜间值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区厂界排放标准限值。

（4）固废：原料切粒产生的不合格品收集后回用于生产，布袋除尘产生的除尘灰收集后外售，挤出机产生的残余物及更换的废滤网，按照《废塑料加工利用污染防治管理规定》不可自行处理需委托符合环保要求的单位进行合理处置；

废气处理设置产生的废过滤棉和废活性炭等危险废物收集后委托有危废处置资质单位进行处理；要求厂内设有危废暂存库，设置在厂房内西北角单独房间，面积约10m2，并采取防雨、防风、防腐、防渗等措施，危废收集后及时委托有危废处置资质单位进行处理，并签订危废处置协议。生活垃圾委托环卫部门进行处理。

因此，采取以上措施后，本项目产生的各种固体废物均得到了有效处理，不会造成二次污染，从环保角度考虑，固体废物防治措施可行。

### 9.1.7环境影响经济损益分析

项目总投资100万，其中环保投资为28万元，占总投资的28%。项目达产后可实现年销售收入3000万元，年利润总额300万元，经济效益明显。环保设施运行费用为6.38万元，占净利润的2.12%。项目在财务上可以接受，并有一定的经济效益，建成后必将促进当地经济的发展，具有良好的发展前景和社会经济效益。

本项目通过环保投资对运行过程中产生的废气、废水、噪声及固废等污染源进行防治，减少“三废”排放量，降低排放浓度，实现达标排放，并纳入区域总量控制指标内，项目环境效益十分明显。

### 9.1.8环境管理与监测计划

滁州雪华商贸有限公司应重视环境保护工作，设置专门从事环境管理的机构，配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，应加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平，针对项目正常工况和非正常工况设立环保管理报告制度、污染设施管理制度以及奖惩制度，并严格执行。

按照环境管理要求，建设单位在项目运营期应按照相关要求分别对污染源（废气排放口、雨水排口、厂界噪声）以及周边大气环境、声环境等进行监测。污染源监测及环境质量监测若企业不具备监测条件，可委托有资质的环境监测机构进行监测，监测结果以报表形式上报当地环境保护主管部门。

### 9.1.9项目建设可行性结论

滁州雪华商贸有限公司年产6000吨环保塑料项目符合国家产业政策，选址符滁州市规划要求；工程采用先进生产工艺、设备，符合总量控制、达标排放的要求；项目建设具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。在采用了本评价提出的“三废”治理措施的前提下，全厂污染物排放可达到国家标准，且对周围环境影响较小。因此，项目在落实好本报告提出的污染防治措施的条件下，从环境影响的角度分析其建设是可行的。

## 9.2 建议

根据本次环评结论，为进一步减轻拟建项目对环境的影响，建议工程考虑采取以下措施：

1、对项目产生的废气、固废等污染物，严格按照本报告中提出的环保治理方案实施，认真执行“三同时”的有关规定，确保污染物达标排放。

2、确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置除尘设备等，不得故意不正常使用污染治理设施。

3、加强建设项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按报告书的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《安徽省污染源排污口规范化整治管理办法》的有关规定执行。

4、对照《国家危险废物名录》等固废管理的相关规定，企业实际生产时，固废产生和处置情况与本报告书不一致时，企业需立即按规定向许可部门报批。

## 9.3建设项目环境保护设施“三同时”验收一览表

建设项目环境保护设施“三同时”验收一览表见下表；

表9.3-1     建设项目环境保护设施“三同时”验收一览表

| 类 别 | 污染源 | 污染物 | 主要措施及运行参数 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气治理措施 | 有组织废气 | 熔融、挤出工序 | 非甲烷总烃、苯乙烯 | 熔融工段全封闭（仅观察口设置软帘），挤出工序出口上方设置集气罩，废气收集后采用过滤棉+活性炭净化装置，最终经15m排气筒排放；排气筒内径0.35m；设置风机风量为4000m3/h；有机废气进入活性炭吸附时气体流速小于0.6m/s；废气收集效率不低于95%，净化效率不低于90%； | 非甲烷总烃和苯乙烯执行《合成树脂工业污染物综合排放标准》(GB31572-2015)表4和表9中相关标准； | “三同时” |
|  |  | 破碎工序 | 颗粒物 | 在破碎机进出口设置集气罩，废气经收集后采用布袋除尘器处理，最终通过1根15m排气筒排放，废气收集效率不低于90%，净化效率不低于90% |  |  |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃、苯乙烯、颗粒物 | 车间安装抽排风扇，加强车间通风 |  |  |
| 废水治理措施 | 办公生活污水 | COD、氨氮 | 生活污水依托安徽阳光夏子绿色包装有限公司已建化粪池收集预处理后，接入开发区污水管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理 | 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后 |  |
|  | 循环冷却水 | SS | 循环水池，循环使用，不外排 | 不外排 |  |
| 噪声防治措施 | 生产设备 | 噪声 | 设备基础安装减振垫、厂房隔声等 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |
| 固废治 理措施 | 一般固废 | 不合格产品 | 厂内设有一般固废堆场，收集后回用于生产 | 合理处置，不外排 |  |
|  |  | 除尘灰 | 存放于垃圾桶内，收集后外售 | 合理处置，不外排 |  |
|  |  | 挤出机残余物、废滤网 | 根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》，不可自行处理需委托符合环保要求的单位进行合理处置； | 合理处置，不外排 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 厂内设有垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运处理 | 合理处置，不外排 |  |
|  | 危险废物 | 废过滤棉 | 厂区内临时贮存，设危废暂存库10m2。危险废物暂存场所采取防风、防雨、防腐、防渗等措施，危废送有资质的危险固废处置中心处置，并签订危废处置协议； | 临时储存，安全处置、零排放；符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |
| 地下水 | 地下水防治 | 危险废物暂存库、事故池等区域进行重点防渗；其余生产车间采取一般防渗； | 厂区进行了分区防渗，满足防渗要求 |  |
| 风险防范 | 风险事故 | 设置消防事故水池（108m3）、配备相应消防器材等，制定事故预防措施、风险应急预案等， | 减少风险事故的发生，建立应急预案 |  |
| 清污分流、排污口规范化 | 设置排口流量计，并具备采样监测计划。醒目处树立环保图形标志牌；废气排口附近醒目处应树立环保图形标志牌；堆放场地或贮存设施，必须有防扬散、防流失、防渗漏等措施，贮存（堆放）处进出路口应设置标志牌。 |

# Text boxes

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1.研究相关技术文化和其他有关文件

2.进行初步工程分析

3.开展初步的环境现状调查

1.环境影响识别和评价因子筛选

2.明确评价重点和环境保护目标

3.确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

建设项目

工程分析

1.提出环境保护措施，进行技术经济论证

2.给出污染物排放清单

3.给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书

1.各环境要素环境影响预测与评价

2.各专题环境影响分析与评价

第一阶段

第二阶段

第三阶段

大气环境评价范围

项目所在地

1000m

环境风险评价范围

图2.5-1   项目周围敏感点分布图

1000m

项目所在地

大气环境评价范围

项目所在地

1000m

图3.1-1   项目地理位置图

图3.1-2   项目与外环境关系图

50m

图3.1-2   项目与外环境关系图

1#

危废库

2#

排气筒

原料区

成品区

2#生产区

1#生产区

事故池

大门

破碎

熔融挤出

拉丝

冷却、切粒

成品入库

废弃泡沫

S1：边角料

G1：非甲烷总烃

G2：苯乙烯

废泡沫

6300

塑料颗粒粒子6000

产品6000

不合格品283.7

固废

297.9

挤出残余物7.9

废气3.297

非甲烷总烃2.1、粉尘1.197

除尘灰5.103

新鲜水

损耗0.5

接入开发区污水管网，进入滁州市第二污水处理厂集中处理。

化粪池

循环用水

员工生活用水

损耗0.12

0.6

0.5

1.1

0.48

0.48

环境防护距离

图5.1-2   项目环境防护距离包络线图

100m

50m

图5.6-1 环境风险保护目标图

环境风险评价范围

0       1km

项目所在地

挤出机

熔融工段全封闭、挤出工段设置集气罩

废气

过滤棉+活性炭吸附装置

15m高排气筒

图6.5-3   厂区分区防渗图

原料区

生产区2#

生厂区1#

危废库

事故池

大门

重点防渗区

重点防渗区

成品区