# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产20万吨萤石颗粒萤石球新材料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 滁州东来新型材料科技有限责任公司 |
| 编制日期： | 2024年4月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产20万吨萤石颗粒萤石球新材料项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2401-341103-04-01-782474 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽省滁州市南谯区乌衣镇红山工业园 |
| 地理坐标 | （118度25分54.901秒，32度11分51.536秒） |
| 国民经济 行业类别 | [N7723]固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业中“103一般工业固体废物（含污水处理污泥）”中“其他” |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 滁州市南谯区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） | 7.5 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 本项目不设置专项评价，具体分析如下： 专项评价类别 设置原则 项目情况 设置与否 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 项目不涉及有毒有害污染物 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目生产污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入南谯新区污水处理厂处理 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 项目危险物质存储量未超过临界量 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 否 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 |
| 规划情况 | 规划名称：《滁州市乌衣（南谯新区）总体规划（2010-2030年）》 审批机关：滁州市人民政府 规划审批文件名称及文号：《滁州市人民政府关于批准滁州市乌衣镇（南谯新区）总体规划（2010-2030年）调整方案的批复》（滁政秘[2018]37号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《安徽滁州南谯工业园区总体规划环境影响报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于安徽滁州南谯工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]281号） 跟踪评价文件名称：《安徽滁州南谯经济开发区（原安徽滁州南谯工业园区）总体规划环境影响跟踪评价报告书》 跟踪评价审查机关：安徽省生态环境厅 跟踪评价审查文件名称及文号：安徽省生态环境厅关于印发《安徽滁州南谯经济开发区（原安徽滁州南谯工业园区）总体规划环境影响跟踪评价报告书审核意见的函》（皖环函[2019]936号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与园区规划符合性分析 项目位于滁州市南谯区乌衣镇红山工业园，根据《滁州市乌衣（南谯新区）总体规划（2010-2030）》土地利用规划图，项目所在地为工业用地，不属于《关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》中的限制类和禁止类。项目为工业项目，因此，项目符合《滁州市乌衣（南谯新区）总体规划（2010-2030）》要求。 2、与园区规划环境影响评价符合性分析 安徽滁州南谯工业园区自1999年6月规划建设，2003年5月成立滁州市南谯工业开发区管委会，2006年8月安徽省人民政府关于同意筹建安徽滁州南谯工业园区（皖政秘[2006]139号），批复面积为10km2。 2012年，园区管委会委托滁州市城乡建设规划院编制《滁州市南谯工业园区总体规划》，规划总面积10km2，具体范围：东侧部分用地范围，东北和东侧为老滁宁路、南至滁宁快速通道、西北为红山路，东侧部分用地面积为6.88km2；西侧部分用地范围，南至红山路、西至大坪路、北至凤阳路、东至全椒路，西侧用地面积为3.12km2。 园区产业定位：机械、农副产品加工和家电等产业为主导，辅以电子、物流、居住、商贸等低能好、低排放、高产出的现代产业综合区。 本项目位于滁州市南谯区乌衣镇红山工业园，属于N7723固体废物治理，根据《安徽滁州南谯工业园区总体规划环境影响报告书》和《安徽滁州南谯经济开发区（原安徽滁州南谯工业园区）总体规划环境影响跟踪评价报告书》中入区行业控制建议表分析见下表1所示。 表1 入区行业控制建议表 行业类别 行业名称 入区建议 装备制造业 金属制品业；通用装备制造业；专用设备制造业；交通运输设备制造业；电器装备及器材制造业；通信设备、计算机及其他电子设备制造业；仪器仪表及文化办公用装备制造业 优先选择性入区 电子信息业 广播电视设备、通信导航设备、电子计算机、电子元器件、电子仪器仪表和其他电子专用设备制造业 优先选择性入区 印刷线路板类项目 禁止入区 农副产品制造业 谷物磨制、饲料加工、植物油加工、蔬菜、水果和坚果加工、其他农副食品加工 优先选择性入区 屠宰类项目 禁止入区 食品制造业 焙烤食品制造、方便食品制造 优先选择性入区 节能环保产业 节能技术和装备、高效节能产品、节能服务产业、先进环保技术和装备、环保产品与环保服务 优先选择性入区 物流业 禁止贮存和输送有毒、有害化学品和危险品 其他类型有限选择性入区 A~R类 国民经济行业分类中其他新能源开发、高新技术等行业 优先选择性入区 采矿业 煤炭开采和洗选行业、黑色金属采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业 禁止入区 纺织行业 纺织服装及服饰业、纺纱业、制造业 禁止入区 化学原料及化学品制造业 基础化学原料制造、涂料及油墨制造业、化学农药制造、专用化学产品制造 禁止入区 橡胶制造业 轮胎制造业 禁止入区 皮革、毛皮、羽绒业 皮革、毛皮、羽绒及其制造业 禁止入区 金属冶炼及压延业 黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业 禁止入区 本项目属于N7723固体废物治理，依据上表可知，虽不属于优选选择性入区行业，但也不属于其他类型有限选择性入区和禁止入区行业，可视为允许入区产业。本项目已取得滁州市南谯区发展和改革委员会的项目备案表，项目代码为：2401-341103-04-01-782474，故本项目的建设符合滁州市乌衣（南谯新区）总体规划（2010-2030年）要求。 3、与规划环评审查意见符合性分析 （1）与《关于安徽省滁州南谯工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]281号）的符合性分析 本项目与《关于安徽省滁州南谯工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]281号）的符合性分析见下表所示。 表2 与皖环函[2013]281号符合性分析一览表 序号 规划环评审查意见的函要求 本项目建设情况 相符性 1 进一步优化开发区的空间布局，根据开发区各产业特点，充分考虑食品企业、居住和教育区域环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响。现有不符合功能分区的项目，要采取措施逐步进行调整或搬迁。需要设置卫生防护距离的企业，应按照规定设置防护距离。要严格控制园区周边用地性质，加强对环境敏感点的保护。鉴于园区已建成居住、教育区及工业区混杂，在居住、教育区周边工业区项目选择及布点时，应充分考虑与居住、教育区之间的关系和卫生防护距离问题，应合理设置绿化缓冲带，确保居住、教育区环境质量。园区内现有的天然水体应予以保留。 项目位于滁州市南谯区乌衣镇红山工业园，用地性质为工业用地，项目周边均为规划的工业用地，符合用地规划要求；项目周边无天然水体，项目设置100m环境防护距离，环境防护距离内无学校、医院、居民区等敏感目标 符合 2 实行最严格的水资源管理制度。制定并实行园区节水和中水利用规划，积极推进企业内、企业间水资源的梯级利用和企业用水总量控制，认真研究分质供水并适时实施，切实提高水资源利用率，园区企业不得开采地下水，限期取缔关闭园区企业的自备水井。严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污染排放量大的项目建设。 项目废水为员工生活污水和喷淋废液，生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网进入南谯新区污水处理厂，喷淋废液循环使用，定期补充，不外排；项目用水均由市政供水管网提供，不使用地下水；项目不属于高耗水、高耗能、污染排放量大的项目 符合 3 充分考虑园区产业与区域的定位互补，在规划产业定位的总体框架下，进一步论证和优化发展重点，严格控制非主导产业定位方向的项目入区建设、入区项目要采用先进的生产工艺和设备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，强化节能、节水等各项环保措施。清洁生产水平现阶段要按国内先进水平要求，并逐步提高，最大限度控制开发区污染物排放量和排放强度。鉴于水环境容量的制约，园内不应引进金属表面处理项目、屠宰项目，建立并实施不符合环保等相关要求项目的退出机制。 项目虽不属于园区主导产业，但也不属于园区限制和禁止产业，项目采用的生产工艺成熟、清洁生产水平较高；各污染物通过采取相应的污染治理措施后，均能达标排放 符合 4 强化污染治理基础设施建设，园区内的污水应做到全收集、全处理。加快南谯污水处理厂及配套管网建设，2013年底前形成处理能力。污水处理厂处理工艺应充分考虑到拟接纳的工业污水特性进行优化。园区生产和生活污水能力全部进入南谯污水处理厂处理。在此之前，现有入区企业的生产污水必须严格实行达标排放。研究论证是否需要预留开发区工业污水集中处理设施用地，以便必要时建设工业污水独立集中处理设施。结合区域水环境综合整治，确保园区纳污水体清流河、滁州水环境质量达标。进一步论证集中供热方案，加快燃气规划实施进度，禁止新建燃煤锅炉。环境保护规划中环境空气质量标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。做好园内建设中的水土保持工作。 项目外排废水为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入南谯新区污水处理厂处理。项目废水排放量占污水处理厂总处理能力的比例小，不会降低区域现有水环境功能；区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；项目不涉及锅炉 符合 5 认真做好园区建设涉及的拆迁安置工作。属于园区建设工作拆迁范围，现阶段又具有环保拆迁性质的，应优先安排拆迁。合理布置居民安置区，妥善安置区南北搬迁居民，确保动迁居民生活质量与环境质量不降低。 项目租赁园区已建厂房，不涉及拆迁安置工作 符合 6 持预防为主、防控结合原则，根据《报告书》提出的要求，在规划层面上制定落实园区综合环境风险防范措施，建立园区环境应急预案保障体系，并结合入区项目的建设，及时更新升级各类突发环境事件应急预案、并做好应急预案硬件建设和储备，建设环境风险预警体系。妥善处置生活垃圾，严格按照国家相关管理规定及规范，对工业固废和危险固废进行安全处置。园区应确保专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移五联单制度。园区和入区企业要按照有关要求和规范，建设完善的污染物排放在线监控系统，并与各级环保部门监控中心联网。 建设单位按照相关环保要求，积极配合园区的要求，健全完善厂内环境事件风险应急预案的制定与报备，完善与园区应急预案的衔接；本项目生产过程中产生的危险固废，均得到有效处置不会造成二次污染 符合 7 园区要加强环境保护制度建设和管理。入区建设项目，要认真履行有关环境保护法律法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度；严格监督企业遵守污染空控制的法律法规和标准，在规划实施过程中，每隔五年进行一次环境影响跟踪评价，规划修编要重新编制环境影响报告书。 项目认真履行环保法律法规要求，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制 度；新增大气污染物、水污染物的排放总量按照污染物排放总量控制的要求严格执行 符合 （2）与《关于安徽省滁州南谯经济开发区（原安徽滁州南谯工业园区）总体规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（皖环函[2019]936号）的符合性分析 本项目与关于《关于安徽省滁州南谯经济开发区（原安徽滁州南谯工业园区）总体规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（皖环函[2019]936号）的符合性分析见下表所示。 表3 与皖环函[2019]936号符合性分析一览表 序号 跟踪评价审查意见的函要求 本项目建设情况 相符性 1 用地布局：1、工业园西区原主要规划为工业用地和仓储用地，现状为居住用地和部分未开发用地；2、东区原市场用地现状调整为工业用地，引进东南电力、瑞华玻璃、忻盛钢构等企业；区内冷链、骉犇、康味源、嘉味食品等 4 家现状农副产品加工企业与其他类型众星电子、晓宇塑业工业企业交错分布。现状家电制造产业片区内不同产业类型布局稍显混乱，集聚效应差，不利于资源能源的综合利用和污染物集中处置。整改措施要求：1、建议园区下一步根据现状及上位规划，启动园区规划修编工作。2、加强对现有农副产品加工企业周边其他工业企业的环境监管，强化对其现有污染防治措施的运行管理，在生产过程中最大限度减少无组织废气排放，确保污染物达标排放；未严格依照规划环评提出的产业引进企业。建议在园区现有产业发展的基础上，进一步优化调整各产业组团的功能布局，促进产业 项目位于滁州市南谯区红山工业园，用地性质为工业用地，项目建设满足产业园的规划布局要求 符合 2 污染物控制：1、安徽奥特佳科技发展有限公司生产车间废气收集效果不佳，无组织排放较严重；2、滁州市协众家电配件有限公司危废暂存间摆放杂乱，分类暂存不规范；3、滁州华海中谊工业炉有限公司喷漆工序空间未密闭，活性炭为及时更换；4、安徽吉奥塑业有限公司废料回收车间废气收集后未经处理直接排放；进料口无粉尘收集设施；5、安徽瑞联节能科技有限公司切割工序收尘效果不佳，车间地面大量积尘；调浆车间加料区无除尘设施；6、明峰复合材料有限公司搅拌车间无废气收集措施，生产车间不能有效收集废气，无有机废气处理设施。整改措施要求：1、完善车间废气收集系统；2、规范存放，及时委外处置；3、定期更换活性炭并及时委外处置，完善喷漆车间密闭性；4、建议废料回收车间增加布袋设施，减少粉尘排放；投料口增加集气除尘和有机废气处理设备；5、建议完善车间废气收集系统，增加除尘设施；6、建议完善车间废气收集系统，增加有机废气处理设施 本项目为新建项目，不属于跟踪评价中表述的存在污染物排放问题的企业 符合 3 基础设施建设：1、区内建成区排水管网已基本建成，满足现有企业废水收集排放需求，未建成区管网有待建设；2、目前南谯新区污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。整改措施要求：1、完善开发区污水管网，为开发区后续开发建设提供良好的基础支撑；2、建议污水厂尽快升级改造，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提高到一级A标准，进一步提升水环境质量，减轻污染负荷 项目外排废水为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入南谯新区污水处理厂处理，南谯新区污水处理厂一期工程已建设完成并通过了竣工环保验收，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准 符合 4 环境管理：1、园区目前由统计办公室负责园区及区内企业的污染防治和环境保护管理；已初步建立环境保护管理制度体系，但各项工作尚处于起步阶段，环境管理体系及各项管理制度仍需完善；未按要求确定专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案；2、园区环境风险应急体系依托滁州市环境应急体系；未编制工业园区突发环境事件应急预案。整改措施要求：1、建议园区成立专门的环境管理部门，配备专职环境管理人员；完善园区环境管理体系，针对现存问题逐项整改；逐步建立并完善重点监管企业“一企一档”制度，建立起园区和企业的环境管理信息档案；按照原规划环评审查意见的要求，应配备专人对危险废物进行管理，建立危险废物环境管理台账和信息档案，严格执行危险废物转移联单制度；2、编制园区突发环境事件应急预案 项目在开展环保竣工验收前应按照园区的规划环评要求，开展项目的环境风险应急预案及备案工作；项目产生的危险废物委托有资质单位处理，按照规范建立危险废物环境管理台账、信息档案和危废转移联单；其他一般固废和生活垃圾采取有效措施后，不会产生二次污染；完善厂区环境管理体系建设 符合 5 环评与“三同时”执行情况：部分企业未按照规定及时开展环保验收工作；整改措施要求：督促现有具备验收条件、尚未完成环保竣工验收工作的企业尽快完成环境保护竣工验收工作 项目正在履行环境影响评价制度，后期建设时应严格执行环境保护“三同时”制度，切实按照报告表提出的环保措施要求及国家环境法律法规和标准要求进行建设和管理 符合 由上表可知，本项目的建设满足《关于安徽省滁州南谯工业园区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函[2013]281号）和《关于安徽省滁州南谯经济开发区（原安徽滁州南谯工业园区）总体规划环境影响跟踪评价报告书审查意见的函》（皖环函[2019]936号）的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、选址符合性分析 （1）选址合理性分析 本项目建设地点位于安徽省滁州市南谯区红山工业园，根据土地证号南（97）00351，项目所在地为工业用地。故项目选址合理。 （2）用地符合性分析 本项目为固体废物治理，属于工业项目，项目位于安徽省滁州市南谯区红山工业园，根据《滁州市乌衣（南谯新区）总体规划（2010-2030）土地利用规划图》可知，项目所在地为工业用地，故建设内容与用地性质相符。 （3）环境相容性分析 项目位于滁州市南谯区红山工业园，租赁滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司厂房（该厂房原为滁州市第一优质米厂厂房，租赁给滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司）。根据现场勘查，项目区东侧为滁州市鹏起金属制品加工有限公司、项目区南侧为安徽乾元箱柜科技有限公司、项目区西侧为乌衣锦程驾驶培训学校、项目区北侧为滁州市宏源喷涂有限公司，项目周边均为工业企业，在生产过程中产生的污染物均通过有效的污染防治措施后，均能达标排放，对本项目的影响较小。本项目萤石球和萤石颗粒生产过程中产生的废气采用碱喷淋+布袋除尘器处理；环保砖生产过程中产生的废气采用布袋除尘器处理。所有废气经处理后均能够做到达标排放，对周边环境影响较小，故本项目与周边环境相容。 综上所述，本项目选址符合相关规划，周边环境相容性良好，选址合理可行。 2、产业政策符合性分析 本项目为年产20万吨萤石颗粒萤石球新材料项目，主要产品为萤石颗粒、萤石球和环保砖。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》可知，本项目属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中的“3、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。 根据《安徽省生态环境厅关于印发加强高耗能、高排放项目生态环境源头防控的实施意见的通知》（环环评[2021]45号），本项目不属于“两高”项目。 此外，本项目已于2024年1月29日取得滁州市南谯区发展和改革委员会出具的项目备案表，项目编码：2401-341103-04-01-782474。 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 3、环保政策符合性分析 （1）与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号）符合性分析 表4 与皖大气办[2021]3号相符性分析 要求 项目情况 相符性分析 优化产业结构及布局。对标节能减排要求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格执行国家高耗能、高污染和高资源型行业准入条件，钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化、焦化、铝冶炼等新、扩建项目严格实施产能减量置换，未纳入国家规划的石化、煤化工等项目不再新建。推动长三角中心区内8市钢铁、石化、有色金属、建材、船舶、纺织印染、酿造等传统产业绿色转型。依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移，严防死灰复燃。 本项目属于固体废物治理，不属于高耗能、高污染和高资源型企业，也不属于淘汰落后、“散乱污”企业 符合 开展锅炉炉窑深度治理。进一步摸排现有燃煤小热电和燃煤锅炉，确保区域内35蒸吨/小时以下燃煤锅炉清零。加快推进30万千瓦及以上热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉和低效燃煤小热电关停整合，积极推进陶瓷、玻璃、铸造等行业清洁燃料替代工程；清理整治无法稳定达标排放的工业炉窑锅炉，取缔不达标燃料类煤气发生炉；4月底前，摸排全省生物质锅炉并建立台账，推进建成区生物质锅炉超低排放改造，淘汰不能稳定达标的生物质锅炉。 本项目在生产过程中不涉及锅炉，项目使用炉窑，采用生物质气（以天然气备用） 符合 （2）与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日） 表5 与《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》相符性分析 要求 项目情况 相符性分析 深入推进碳达峰行动。处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，深入开展碳达峰行动。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控。 本项目不涉及甲烷等非二氧化碳温室气体排放 符合 推动能源清洁低碳转型。在保障能源安全的前提下，加快煤炭减量步伐，实施可再生能源替代行动。“十四五”时期，严控煤炭消费增长，非化石能源消费比重提高到20%左右，京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量分别下降10%、5%左右，汾渭平原煤炭消费量实现负增长。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。坚持“增气减煤”同步，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。提高电能占终端能源消费比重。重点区域的平原地区散煤基本清零。有序扩大清洁取暖试点城市范围，稳步提升北方地区清洁取暖水平。 本项目不使用燃煤，使用电能、生物质气和天然气 符合 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目不属于高耗能高排放项目 符合 着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。京津冀及周边地区、汾渭平原持续开展秋冬季大气污染综合治理专项行动。东北地区加强秸秆禁烧管控和采暖燃煤污染治理。天山北坡城市群加强兵地协作，钢铁、有色金属、化工等行业参照重点区域执行重污染天气应急减排措施科学调整大气污染防治重点区域范围，构建省市县三级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，依法严厉打击不落实应急减排措施行为。到2025年，全国重度及以上污染天数比率控制在1%以内 本项目萤石颗粒和萤石球在生产过程中产生的废气均经收集后通过碱喷淋+布袋除尘器处理；环保砖生产过程中产生的废气采用布袋除尘器处理 符合 有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造，推进腾退地块风险管控和修复。 本项目在生产过程中，针对土壤存在风险区域均做了防腐防渗措施，降低土壤污染的风险 符合 实施环境基础设施补短板行动。构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。 项目喷淋废液循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池处理后，接入南谯新区污水处理厂处理；生活垃圾收集后由环卫清运；危险废物收集后委托有资质单位处理，均能得到妥善处置 符合 （3）与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析 对照《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，本项目未涉及管控条款内容，符合要求，具体内容见下表所示。 表6 与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性 序号 管控条款 相符性 第二章 岸线开发和河段利用 禁止建设不符合全国和全省港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。码头建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国家、省港口岸线使用管理规定，办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用许可的，不得开工建设。禁止建设不符合国家《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。 本项目不属于码头建设项目。 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区的岸线和河段范围内设立各类开发区，在核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他项目。 项目建设地点不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及旅游、游泳、垂钓等可能污染饮用水水源的行为，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止设置排污口。 本项目的建设地点不在饮用水水源一、二级保护区的岸线和河段范围内。 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围垦造地等投资建设项目。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 本项目建设地点不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。在保障防洪安全和河势稳定划定的岸线保护区，禁止建设可能影响防洪安全、河势稳定及分蓄洪区正常运用的建设项目。在保障供水安全划定的岸线保护区，禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。在保护生态环境划定的岸线保护区，禁止建设与保护方向不一致的项目。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区内建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。因暂不具备开发利用条件划定的岸线保留区，待河势趋于稳定，具备岸线开发利用条件后，或在不影响后续防洪治理、河道治理及航道整治的前提下，方可开发利用。为满足生活生态岸线开发需要划定的岸线保留区，除建设生态公园、江滩风光等项目外，不得建设其他生产设施。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》规定的长江水功能区保护区、保留区河段内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 项目在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区及《全国重要江河湖泊水功能区划》规定的长江水功能区保护区、保留区河段。 第三章 区域活动 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。严格实行生态保护红线管控措施，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动,严禁任意改变用途。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整生态保护红线的,由省级政府组织论证，提出调整方案，按程序依法报批。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段,省级自然资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证,按程序依法报批。深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目，确实难以避让永久基本农田的，可以纳入重大建设项目范围，由省级自然资源主管部门办理用地预审，并按照规定办理农用地转用和土地征收。永久基本农田范围内，全国矿产资源规划确定的战略性矿产和非战略性矿产中的地热、矿泉水，经依法批准，可以新设矿业权 项目所在地为工业用地，不占用生态红线和基本农田。 长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。 项目位于安徽省滁州市南谯区红山工业园，不在长江干流及支流岸线1公里范围内。 第四章 产业发展 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建乙烯、对二甲苯、二苯基甲烷二异氰酸酯石化项目由省政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准相关规划的新建乙烯、对二甲苯、二苯基甲烷二异氰酸酯项目，禁止建设。新建煤制烯经、煤制对二甲苯煤化工项目，由省政府投资主管部门按照国家批准的相关规划核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省政府投资主管部门核准。其余不符合国家煤化工产业布局规划的项目禁止建设。 项目不属于石化、现代煤化工等产业 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对属于国家《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资。对属于国家《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资，沿江各级投资管理部门不予审批、核准或备案。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号）和《安徽省人民政府关于化解产能严重过剩矛盾的实施意见》(皖政〔2013〕84号)，各地、各部门不得以其他任何名义、任何方式备案相关新增产能项目。对于煤矿项目，严格执行《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016]7号）和《安徽省人民政府关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》(皖政〔2016〕76号)。国家规划矿区内新增年生产能力120万吨以下煤炭开发项目由省政府投资主管部门核准。国家规定禁止建设或列入淘汰退出范围的。 项目不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业。 （4）与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》相符性分析 表7 与《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》的符合性分析 序号 相关要求 本项目情况 分析结论 1 筑牢 1公里、5公里、15公里 "三道防线∶（1）严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁 项目不属于长江干支流岸线1公里管控范围内 符合 2 严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 项目不属于长江干支流岸线5公里管控范围内 符合 3 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目 项目不属于长江干支流岸线15公里管控范围内 符合 4、项目“三线一单”符合性分析 根据《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》，同时结合《长江经济带战略环境评价 滁州市“三线一单”研究报告》，对项目的建设进行符合性分析，具体见下表所示。 表8《长江经济带战略环境评价 滁州市“三线一单”研究报告》符合性分析 研究报告要求 符合性分析 生态保护红线 滁州市生态红线主要位于长江、淮河支流上游区域，主要集中分布于：淮河沿线及其支流上游的七里湖、女山湖、花园湖、高塘湖、凤阳山水库、城北水库，滁河上游的黄栗树水库等，以及境内的琅琊山、皇甫山和凤阳山等地区 项目位于安徽省滁州市南谯区红山工业园，不在滁州市生态保护红线范围内，也不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内 环境质量底线 水环境 根据滁州市“三线一单”成果，水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中重点管控区要求如下：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及各市水污染防治工作方案对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》、《安徽省“十三五”环境保护规划》、《滁州市“十三五”环境保护规划》、《安徽省“十三五”节能减排实施方案》、《滁州市市区饮用水水源保护条例》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 项目位于城镇生活污染重点管控区。区域污水和雨水受纳水体为滁河，滁河环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。项目外排废水为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后，排入南谯新区污水处理厂处理。 大气环境 根据滁州市“三线一单”成果，大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。其中重点管控区要求如下：落实《安徽省大气污染防治条例》、《“十三五”生态环境保护规划》、《安徽省“十五”环境保护规划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《滁州市“十三五”环境保护规划》及滁州市和各县（市）区大气污染防治工作实施方案等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 项目位于大气环境重点管控区。根据《2022年度滁州市环境质量公报》，项目所在区域为不达标区，超标因子为O3；项目排放的污染物总量无需执行等量替代，报批前需取得主管部门出具的大气污染物总量核定指标。 土壤环境 根据滁州市“三线一单”成果，土壤环境风险防控分区包括优先保护区、土壤环境风险重点防控区和一般防控区。其中一般管控区要求如下：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省“十三五”环境保护规划》、《滁州市“十三五”环境保护规划》、《滁州市土壤污染防治工作方案》及各县（市）区土壤污染防治方案等要求对一般管控区实施管控。 项目位于土壤环境风险一般防控区。项目采取厂区分区防渗，杜绝对土壤环境的污染，对周边土壤环境影响较小。 资源利用上线 煤炭资源利用上线 根据滁州市“三线一单”成果，煤炭资源利用管控区含重点管控区和一般管控区。其中高污染燃料禁燃区为重点管控区，其余为一般管控区。其中关于一般管控区要求如下：落实国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》、《安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）》、《滁州市发展改革委滁州市经信委滁州市财政局滁州市环保局滁州市环保局滁州市统计局关于印发滁州市煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020）的通知》要求。 项目位于煤炭资源利用一般管控区，项目不涉及高污染燃料的使用，主要使用的能源为电能、生物质气和天然气。 水资源利用上线 水资源管控分区包括重点管控区和一般管控区，根据滁州市水资源条件和《安徽省“三线一单”》成果，滁州市水资源管控区个数为8个，均为一般管控区。管控要求如下：落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》、《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》、《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》、《滁州市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。 项目位于水资源一般管控区。项目用水由市政给水管网提供，市政供水能力满足项目新鲜水使用需求；此外，项目不属于高耗水高耗能行业项目，不会突破水资源利用上线。 土地资源利用上线 土地资源管控区划分为重点管控区和一般管控区。土地资源分区管控要求如下：落实《安徽省土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》、《关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》、《国土资源“十三五”规划纲要》、《安徽省国土资源“十三五”规划》等要求。 项目位于土地资源重点管控区。项目用地为工业用地，选址符合规划要求。 环境准入负面清单 国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》（2019年本）要求的建设项目。 规模效益差、高污染、高能耗、高水耗、对环境影响较大的的建设项目。 项目不属于高污染、高能耗企业，属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的鼓励类。 综上，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。综上所述，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 滁州东来新型材料科技有限责任公司成立于2024年1月11日，主要从事一般项目：轻质建筑材料制造；石灰和石膏制造；建筑砌块制造；砖瓦制造等。 滁州东来新型材料科技有限责任公司为了适应市场需求，抓住发展机遇，利用当地人力资源优势，拟投资800万元在安徽省滁州市南谯区乌衣镇红山工业园，租赁滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司厂房（该厂房原为滁州市第一优质米厂厂房，租赁给滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司）建设“年产20万吨萤石颗粒萤石球新材料项目”。厂房面积2000平方米，购置破碎机、搅拌机、高压压球机等生产设备，从事萤石颗粒、萤石球和环保砖的生产。项目建成投产后，可实现年产萤石颗粒物8万吨、萤石球7万吨和环保砖5万吨的生产能力。目前，项目已于2024年1月29日取得滁州市南谯区发展和改革委员会出具的项目备案表，项目编码为：2401-341103-04-01-782474。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。本项目为年产20万吨萤石颗粒萤石球新材料项目，主要产品为萤石颗粒、萤石球和环保砖，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目的项目类别为“四十七、生态保护和环境治理业中103一般工业固体废物（含污水处理污泥）中其他”，环评类别应为“报告表”。据此，建设单位滁州东来新型材料科技有限责任公司委托安徽林科工程技术有限公司对该项目进行环境影响评价。在接受委托后，安徽林科工程技术有限公司评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料。在此基础上，按照国家环保政策及相关技术规范要求，安徽林科工程技术有限公司编制完成《滁州东来新型材料科技有限责任公司年产20万吨萤石颗粒萤石球新材料项目环境影响报告表》，呈报环境保护主管部门审批。 2.2工程建设内容 本项目位于安徽省滁州市南谯区乌衣镇红山工业园，租赁厂房，面积为2000平方米。购置相关生产设备从事萤石颗粒、萤石球和环保砖的生产。项目具体建设内容见下表。 表14 本项目建设内容组成一览表 工程类别 单项工程名称 工程内容及规模 备注 主体工程 生产车间 面积2000m2，设置萤石颗粒生产线、萤石球生产线和环保砖生产线，设置生产区、原料堆放区和成品堆放区，购置料仓、破碎机、搅拌机、高压压球机、高温烘干炉、给料机、粉土机、液压成型机等等生产设备，可形成年产萤石颗粒8万吨、萤石球7万吨和环保砖5万吨的生产能力 租赁滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司空置厂房 辅助工程 办公区 位于生产车间西侧，面积约为120m2，主要用于员工的日常办公 租赁滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司空置厂房 储运工程 原料堆放区 位于生产车间东侧，面积约为200m2，主要用于氟化钙污泥、脱硫石膏、除尘渣、建筑垃圾、炉渣灰、石英砂尾砂、尾矿渣等原料的暂存 租赁滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司厂房，新建原料堆放区 水泥筒仓 厂区东侧设置1座水泥筒仓，用于水泥物料的储存，筒仓尺寸为d3.2m×13m，容积为100m3 新建 粉煤灰筒仓 厂区东侧设置1座粉煤灰筒仓，用于水泥物料的储存，筒仓尺寸为d3.2m×13m，容积为100m3 新建 成品堆放区 位于生产车间西侧，面积约200m2，主要用于成品萤石颗粒、萤石球和环保砖的临时堆放 租赁滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司厂房，新建成品堆放区 公用工程 给水 由市政供水管网提供，年用水量为7446m3/a 依托滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司已建的供水管网 排水 本项目排水采用雨污分流制。雨水进入市政雨水管网。喷淋废水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池处理处理后，由市政污水管网接入南谯新区污水处理厂处理，处理达标后最终排入滁河 依托滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司已建的雨污管网和化粪池 供电 由市政供电管网提供，年用电量20万kwh 依托滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司已建的供电管网 供气 项目烘干工序热源使用生物质气（由安徽省天享肥业有限责任公司提供），生物质气不能满足要求时，采用天然气作为备用热源，由市政供气管网提供 新建 环保工程 废气 萤石颗粒、萤石球烘干废气、包装废气：经低氮燃烧技术后，通过1套碱喷淋+布袋除尘器（TA001）处理，尾气由1根15m高排气筒（DA001）排放； 环保砖破碎粉尘、配料粉尘、搅拌粉尘：粉尘经集气罩收集后，通过1套布袋除尘器（TA002）处理，尾气由1根15m排气筒（DA002）排放； 筒仓粉尘：经仓顶布袋除尘器处理后高空排放。 新建 废水 喷淋废液循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池处理后，由污水管网接入南谯新区污水处理厂处理，处理达标后最终排入滁河 依托滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司已建的污水管网和化粪池 噪声 选用低噪声设备，采取减振、密闭、隔声等处理措施 新建 固废 不合格品、布袋除尘器收集粉尘、沉渣收集后回用于生产；废包装材料收集后外售；生活垃圾收集后由当地环卫部门清运；废润滑油、废润滑油桶和含油抹布暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理，生产车间西北侧设置一座5m2危废暂存间，在生产车间东北侧设置1座15m2的一般固废库 新建 2.3拟建产品方案 拟建项目为年产20万吨萤石颗粒萤石球新材料项目，主要产品为萤石颗粒、萤石球和环保砖，具体的产品方案如下表15所示。 表15 本项目主要产品一览表 序号 产品名称 建设规模 备注 1 萤石颗粒 8万吨/a 粒径6-250mm，含水率约20% 2 萤石球 7万吨/a 粒径25mm，含水率<1% 3 环保砖 5万吨/a / 2.4拟建项目原辅材料 本项目主要原辅材料及能源消耗情况具体见下表16所示。 表16 本项目原辅材料消耗一览表 类别 名 称 单位 工程用量 最大储存量 储存周期 储存场所 备注 原辅材料 萤石颗粒、萤石球 氟化钙污泥1 t/a 113000 500t 1d 原料堆放区 外购，含水率50%，吨包 三氧化二铝 t/a 33000 120t 1d 原料堆放区 50kg/袋 三氟化铝 t/a 19000 130t 2d 原料堆放区 25kg/袋 氟铝酸钠 t/a 16000 120t 2d 原料堆放区 25kg/袋 硼砂 t/a 25000 180t 2d 原料堆放区 50kg/袋 外购萤石粉（氟化钙） t/a 3800 40t 3d 原料堆放区 50kg/袋 粘合剂 t/a 1820 40t 6d 原料堆放区 外购，又称为预糊化淀粉2%的水溶液，125kg/桶 环保砖 脱硫石膏 t/a 5000 200t 12d 原料堆放区 外购，吨包 一般固废污泥2 t/a 10000 200t 12d 原料堆放区 外购 水泥 t/a 2000 100t 15d 水泥筒仓 Φ3.2m×13m 粉煤灰 t/a 2000 100t 15d 粉煤灰筒仓 Φ3.2m×13m 除尘渣、建筑垃圾、炉渣灰等一般固废 t/a 8000 200t 7d 原料仓库 / 石英砂尾砂、尾矿渣 t/a 5000 200t 12d 原料堆放区 外购 润滑油 t/a 0.4 0.2t 150d 原料堆放区 200kg/桶 能源消耗 水 m3/a 7446 / / / / 电 万kWh 20 / / / / 生物质气 万m3/a 50 / / / / 天然气 万m3/a 10 / / / / 注：1指：氟化钙污泥中9.4万吨用于生产萤石颗粒和萤石球，1.9万吨用于生产环保砖； 2指：一般固废污泥，不含有有机物生化污泥、印染污泥等。 2.5主要生产设备 本项目为年产20万吨萤石颗粒萤石球新材料项目，项目建成后全厂的主要设备见下表25。 表25 本项目主要设备一览表 序号 编号 名称 规格型号 数量（台/套） 1 MF0001-MF0002 料仓 20m3 2 2 MF0002-MF0003 破碎机 / 2 3 MF0003-MF0004 搅拌机 / 2 4 MF0005 高压压球机 / 1 5 MF0006-MF0007 高温烘干炉（回转烘干机） / 2 6 MF0008-MF0009 铲车 3.5t 2 7 MF0010 装载机 1.5t 1 8 MF0011 给料机 GTZ0932 1 9 MF0012 燃烧机 2 10 MF0013 旋风分离器 1 11 MF0014 粉土机 1 12 MF0015 全自动（单缸）液压成型机 QYJ-1000 1 13 MF0016 彩色面料机 QTY-100 1 14 MF0017 湿骨料皮带输送机 8m 1 15 MF0018 配料机 PL-1200 1 16 MF0019 搅拌机 CP-500 1 17 MF0020 皮带输送机 10 1 18 MF0021 双板码垛机 1.5kw 1 19 MF0022 螺杆输送机 219-6 1 20 MF0023 空压机 / 1 21 MF0024 水泥筒仓 100m3 1 22 MF0025 粉煤灰筒仓 100m3 1 23 MF0026-MF0027 模具 / 2 24 MF0028 块石破碎机 / 1 25 MF0029 轮碾搅拌机 1500 1 26 MF0030 自动打包机 MD-1200 1 2.6劳动定员及工作制度 本项目劳动定员45人，工作制度为三班制，每班8h，全年共工作300天。本项目不设食堂和宿舍。 2.7总平面布置合理性分析总体布局： 建设项目位于安徽省滁州市南谯区乌衣镇红山工业园滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司。具体地理位置见附图1。 生产车间呈矩形，主要设有生产区、原料堆放区、成品堆放区和办公区，办公区位于生产车间西侧。厂区出入口设在北侧的安宁路上，生产车间出口由内部道路直接与北侧大门相连，交通运输方便。厂房总体布局简洁方便，设计符合相关标准要求，各区域相互独立，互不干扰，厂区布置较为合理。厂区平面布置图见附图3。 2.8水平衡分析 1、水环境影响分析 本项目用水主要员工生活用水、喷淋用水、环保砖搅拌及养护用水，产生的污水主要为员工生活污水和喷淋废水，喷淋废水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入南谯新区污水处理厂处理；养护废水经沉淀后，回用于养护工序，不外排。项目用排水情况如下。 （1）生活用水及排水 项目劳动定员45人，年工作300天，均不在厂区食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），员工用水以50L/人·天计，则用水量为2.25m3/d（675m3/a），排污系数取0.8，则生活污水产生量为1.8m3/d（540m3/a）。生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网接入南谯新区污水处理厂处理。 （2）喷淋用水 项目设置1座喷淋塔，喷淋塔容量为5 m3，有效容积按80%计算。则喷淋塔水量为4 m3，每小时循环10次，日运行8 h。则喷淋塔日循环量为320 m3，补水量按循环量的1%计算，则喷淋塔日补水量为3.2m3。 （3）环保砖搅拌及养护用水 根据类比同类型项目，环保砖搅拌过程中的用水量约占成品的10%，则环保砖搅拌用水量为5000t/a。养护工段平均每天用水量为3m3，年养护天数为300d，则养护工段的用水量为900m3/a，养护过程中会产生一定的养护废水，养护废水的产生量约占用水量的10%，则养护工段的养护废水量为90m3/a。养护废水经沉淀后回用于养护工序，不外排。 项目水量平衡情况详见下表和下图所示。 表26 本项目给排水情况一览表 单位m3/d 工序 用水标准 新鲜水量 排水量 生活用水 50L/人·d，45人 2.25 1.8 喷淋用水 / 3.2 0 环保砖搅拌用水 / 16.67 0 养护用水 / 2.7 0 总计 / 24.82 1.8 图1 项目水平衡图 （单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目位于安徽省滁州市南区乌衣镇红山工业园，租赁滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司厂房，厂房已建设完成；本项目仅购置生产所需设备，施工期主要进行设备的安装，不涉及土建等工程。因此，本项目不对施工期进行详细分析。 营运期 本项目营运期主要进行萤石颗粒、萤石球和环保砖的生产，其中萤石球以生产的萤石颗粒为原料，其具体的工艺流程如下。 （1）萤石颗粒生产工艺流程 G1—烘干废气，G2—包装粉尘，S1—废包装材料，N—噪声 图2 萤石颗粒工艺流程及产污环节图 ②工艺流程说明： 下料：采用吨包袋包装的湿氟化钙污泥经输送带输送至干化主机的污泥料仓。此过程会产生废包装袋 S1和噪声N。 烘干：将湿氟化钙污泥通过输送带送入干燥机，系统干燥介质为燃烧器产生的烟气，控制温度为450º。燃烧烟气通过风机引入高温烘干炉（回转烘干炉）对湿氟化钙污泥进行直接接触式干燥处理，吹起的物料进入二级旋风分离器分离，粒径较大的物料作为萤石颗粒成品进入料仓，细颗粒作为烘干粉尘进入二级布袋除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒排放。项目烘干以生物质气（由安徽省天享肥业有限责任公司提供）为主，在生物质气不足或者不能满足烘干温度等的情况下，选用天然气作为备用。项目生物质气由安徽省天享肥业有限责任公司提供。该工序产污环节为燃烧烟气和烘干粉尘，统称为烘干废气G1，同时烘干过程中会有水蒸气产生和噪声N。 包装：烘干后的氟化钙污泥（萤石颗粒）呈现大小不均匀的颗粒状，收集后的萤石颗粒（萤石块矿）通过管道进入干泥料仓（即产品料仓），一部分通过吨包袋进行包装，入库销售；另一部分用于生产萤石球。该过程有包装粉尘G2和噪声N。 （2）萤石球生产工艺流程 图3 萤石球工艺流程及产污环节图 ②工艺流程说明： 萤石球的粒径为25mm，含水率小于1%，要求萤石颗粒需要进一步破碎和进一步烘干，才能满足要求。 破碎：将厂区生产的萤石颗粒（氟化钙颗粒）经输送带通过密闭管道输送至破碎机进行破碎，破碎机工作时整个设备密闭，将萤石颗粒破碎至萤石球所需粒径，破碎后的物料通过密闭管道直接密闭输送至搅拌机。由于破碎和输送过程中均为全密闭过程中，故不考虑破碎和输送粉尘。在此过程中会产生噪声N。 混合搅拌：破碎后的萤石颗粒经密闭管道输送至搅拌机，外购的三氧化二铝、三氟化铝、氟铝酸钠、硼砂、外购萤石粉（氟化钙）、三氧化二铁等物料均经密闭管道输送至搅拌机中，所有物料按照一定的配比要求在密闭搅拌机中进行搅拌。由于物料输送采用密闭管道、搅拌采用密闭搅拌机，故不考虑输送和搅拌过程中的粉尘。在此过程中会产生的噪声N。 高压压球：搅拌机搅拌后的物料通过密闭管道输送至压球机进行压制成企业所需要的萤石球，满足粒径25mm要求。在此过程中会产生噪声N。 高温烘干：为防止经自然冷却后的颗粒吸收空气中的水分导致颗粒含水率超过1%，故再次对颗粒进行高温烘干，高温烘干炉全密闭。热源采用生物质气（备用情况下采用天然气）接触式加热，高温烘干温度约为1000℃，烘干后产品自然降温。高温烘干工序时长为全年300天，每天16小时，使得高温烘干后的物料含水率≤1%。在此过程中会产生烘干废气 G3和噪声N。 检测：检测萤石球里面的含量，合格品作为成品，包装入库，不合格品收集后回用至破碎工序。 （3）环保砖生产工艺流程 图4 环保砖工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 项目生产的环保砖以氟化钙污泥、一般固废污泥、脱硫石膏、除尘渣、建筑垃圾、炉渣、粉煤灰、水泥、石英砂尾矿、尾矿渣等一般固废为原料，通过混合搅拌、压制、养护等工序即可得产品。 原料进场：项目所用原料均由车辆运输进场，氟化钙污泥、一般固废污泥、脱硫石膏、除尘渣、建筑垃圾、炉渣、石英砂尾矿、尾矿渣等运至相应仓库储存，水泥和煤粉灰分别通过气力输送至筒仓中。氟化钙污泥、一般固废污泥均采用吨袋储存，且其含水率较高，在卸料过程中不会产生粉尘；脱硫石膏、除尘渣、建筑垃圾、炉渣、石英砂尾矿、尾矿渣均采用吨袋包装，在卸料时会产生卸料粉尘，通过厂区的喷淋装置进行洒水降尘；水泥和粉煤灰在卸料过程中产生的粉尘由各自的仓顶布袋除尘器处理。 干化：为控制配料时物料的水分，项目需对进场的污泥先进行烘干处理。将氟化钙污泥及一般固废污泥采用高温烘干炉进行烘干，采用生物质气（由安徽省天享肥业有限责任公司提供），当生物质气不能满足生产要求时，采用天然气备用。烘干后的污泥含水率为10%左右。在此过程中会产生干化粉尘G1、噪声N和废包装材料S1。 破碎：脱硫石膏、除尘渣、建筑垃圾、炉渣、石英砂尾矿、尾矿渣等均为块状或者大颗粒状，进场后需先进行破碎处理。在此过程中会产生破碎粉尘G2和噪声N。 配料：破碎后的脱硫石膏、除尘渣、建筑垃圾、炉渣、石英砂尾矿、尾矿渣通过密闭输送带输送至料斗，烘干后的氟化钙污泥和一般固废污泥则通过装载机运送至料斗，水泥和粉煤灰分别通过管道直接进入料斗，所有物料均在料斗内进行配料。在此过程中会产生配料粉尘G3和噪声N。 搅拌：将配置好的物料通过密闭输送带输送至搅拌装置，搅拌过程中加入适量的水，各物料在搅拌装置中搅拌混合，搅拌抓住出进料口和出料口外，其余均为全封闭式。在此过程中会产生搅拌粉尘G4和噪声N。 压制：将固化后的预混料倒入模具内，利用模具形状，使用压制机使其压制成型。在此过程中会产生噪声N。。 护养：压制转的养护采用自然养护，养护期间需要洒水进行养护。养护过程中合格品即可外售，不合格品则通过破碎后回用。 包装入库：养护后合格品即为成品，可包装入库。 主要污染工序： （1）废水：本项目废水为员工生活污水养护废水； （2）废气：本项目废气主要为萤石颗粒烘干废气和包装废气，干化废气、破碎粉尘、配料粉尘、搅拌粉尘和筒仓粉尘； （3）噪声：本项目噪声主要来自生产车间的设备噪声等； （4）固废：本项目固体废弃物主要为除尘器收集粉尘、不合格品、废包装材料、沉渣、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及员工生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为位于安徽省滁州市南谯区乌衣镇红山工业园，租赁滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司厂房。经现场勘查，滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司厂房及其配套的雨污管网等基础工程均已建设完成。但由于市场变化和滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司内部管理的原因，企业建设至今一直尚未安装生产设备，也未进行投产。目前该厂房为空置厂房，故不存在与本项目有关的原有污染物情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目位于安徽省滁州市南区乌衣镇红山工业园，租赁滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司，区域环境质量现状如下： 1、环境空气 （1）项目所在区域达标判断 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据滁州市生态环境局于2023年5月23日发布的《2022年度滁州市环境质量公报》，2022年度，滁州市二氧化硫年平均值为8微克/立方米，符合一级标准20微克/立方米的要求；二氧化氮年平均值为25微克/立方米，符合一级标准40微克/立方米的要求；可吸入颗粒物年平均值为56微克/立方米，符合二级标准70微克/立方米的要求；细颗粒物年平均值为32微克/立方米，符合二级标准35微克/立方米的要求；一氧化碳年评价值为0.8毫克/立方米，符合一级标准4毫克/立方米的要求；臭氧日最大8小时浓度年评价值为167微克/立方米，不符合二级标准160微克/立方米的要求。 综上可知，各SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，故项目所在区域为不达标区。 （2）基本污染物环境质量现状评价 根据《2022年度滁州市环境质量公报》数据，具体数据见下表： 表27 基本污染物环境质量现状 污染物 年平均指标 现状浓度 标准值 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 25 40 62.5 达标 PM10 56 70 80.0 达标 PM2.5 32 35 91.4 达标 O3 最大8h平均浓度第90百分位数 167 160 104.4 不达标 CO 24h平均浓度第90百分位数 800 4000 20.0 达标 由上表可知，项目所在区域2022年基本污染物SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5未出现超标，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，O3不能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，判定项目所在区域为不达标区。 （3）特征因子环境质量现状 ①监测布点 本项目特征污染物为TSP和氟化物。根据引用和监测结果可知，TSP、氟化物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目区环境空气质量较好。 2、地表水环境质量 项目外排废水为员工生活污水，员工生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入南谯新区污水处理厂处理，处理达标后排入滁河。 根据《2022年度滁州市环境质量公报》中有关滁河监测断面水质质量评价。结果表明，滁河各监测断面各监测因子的监测结果均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 同时，本次引用地表水引用《浦口-南谯省级毗邻区新型功能区启动区及合作共建区总体规划环境影响评价项目》中的现状监测数据，监测时间为：2021年8月27日-29日，连续监测3天，每天采样1次。评价结果表明监测期间各监测断面监测因子均能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的 III 类标准要求。 3、声环境质量现状评价 项目周边50m范围内无声环境保护目标，故本次评价未进行声环境监测。 4、生态环境质量现状评价 项目位于安徽省滁州市南区乌衣镇红山工业园滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司，根据现场勘查，项目周无生态保护目标。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 6、地下水、土壤环境 项目属于报告表，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。项目使用的润滑油等均采用密闭桶装，下方设置托盘，危险废物暂存于危废暂存库。项目对危废库等均做重点防渗，采取相应措施后基本不会对地下水和土壤造成污染。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安徽省滁州市南区乌衣镇红山工业园滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司内，项目评价范围内没有其它自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： 1、大气环境 厂界500m范围内环境敏感目标为小街、岳庄、滁州市城乡规划局南谯分局、锦绣湖小区、鑫鑫公寓和项目区东北居民。 2、声环境 厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水 厂界500m范围内无集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊水资源保护目标。 4、生态环境 本项目位于安徽省滁州市南区乌衣镇红山工业园滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司内，根据现场勘查，项目周边无生态保护目标。 表33 大气环境保护目标一览表 保护目标 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 方位 相对厂界距离/m X Y 小街 197 573 居民区 120人 (GB3095-2012)二级标准 N 240 岳庄 376 435 居民区 80人 S 365 滁州市城乡规划局南谯分局 190 160 行政办公 30人 N 175 锦绣湖小区 -432 -119 居民区 800人 SW 440 鑫鑫公寓 -401 340 居民区 600人 NW 495 项目区东北居民 413 118 居民区 180人 NE 300 注：以厂界西南角为坐标原点 表34 大气环境保护目标一览表 环境要素 保护目标名称 方位 距厂界 规模 环境功能 地下水环境 区域地下水 / / / / 声环境 / / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目在生产过程中产生的萤石颗粒生产产生的颗粒物、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求；环保砖生产产生的颗粒物参照执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中标准要求；燃烧废气执行滁州市大气办《关于印发<滁州市2020年大气污染防治重点工作任务实施方案>的通知》（滁大气办[2020]9号）中排放限值要求，具体标准值见下表所示。 表35 大气污染物要求 单位：mg/m3 污染物 浓度限值 (mg/m3) 排放速率 (kg/h) 厂界浓度限值(mg/m3) 执行标准 颗粒物 120 3.5 1.0 （GB16297-1996） 氟化物 9 0.1 0.02 颗粒物 10 / / DB34/3576-2020 烟尘 30 / / （滁大气办[2020]9号） SO2 200 / / NOx 200 / / 2、废水排放标准 本项目废水为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入南谯新区污水处理厂处理。废水排放执行南谯新区污水处理厂进水水质要求即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中NH3-N、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）表1中B等级标准。南谯新区污水处理厂的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 表37 项目废水排放标准 （单位：mg/L，除pH外） 污染物名称 pH CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油 TP 南谯新区污水处理厂进水水质要求、（GB8978-1996）表4的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015） 6~9 500 300 400 45 100 8 （GB/T18918-2002）一级A标准 6~9 50 10 10 5 1 0.5 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。具体见下表。 表38 噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼 间 夜 间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 65 55 4、固废 项目产生的一般工业固体废物的贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、水污染物总量 项目废水中COD和氨氮在南谯新区污水处理厂内部进行总量平衡。本项目总量控制指标主要为COD、氨氮。建议总量指标COD：0.027t/a、氨氮：0.0027t/a（以南谯新区污水处理厂出水水质核算）。 2、大气污染物总量 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号）要求：大气主要污染物总量控制因子为SO2、NOx、烟（粉）尘和挥发性有机物（VOCs）。 根据要求，本项目新增大气污染物SO2有组织排放量为0.12t/a、NOx有组织排放量为0.561t/a、颗粒物有组织排放量为1.0333t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于安徽省滁州市南区乌衣镇红山工业园滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司厂房内，厂房已建成，无土方开挖、结构、装饰等施工作业，施工期可能产生的主要污染物为设备安装时期施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等，故本次评价对施工期环境影响不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 （1）废气源强核算 根据项目的生产工艺流程及产污环节分析，主要为氟化钙污泥烘干废气、包装粉尘，环保砖生产的破碎粉尘、配料粉尘、搅拌粉尘和筒仓粉尘。 本项目建成后，全厂废气的产排情况见下表所示。 表43 项目废气污染物排放源强参数表 污染源 工序 废气量Nm3/h 污染物名称 有组织产生状况 治理措施 处理效率 % 排放状况 排放源参数 产生量t/a 速率 kg/h 浓度 mg/m3 排放量t/a 速率 kg/h 浓度 mg/m3 高度 m 直径m 温度℃ 萤石颗粒生产 烘干 50000 颗粒物 858.9716 119.3 2386 喷淋塔+布袋除尘器 99.99 颗粒物0.92 氟化物1.175 SO2 0.12 NOx 0.561 颗粒物0.128 氟化物0.163 SO2 0.05 NOx 0.234 颗粒物2.56 氟化物3.26 SO2 1 NOx 4.68 15 1.2 25 氟化物 102.6 14.25 285 99 SO2 0.12 0.05 1 / / NOx 1.122 0.47 9.4 低氮燃烧 / 包装 颗粒物 60.8 8.44 168.8 喷淋塔+布袋除尘器 99.99 氟化物 14.92 2.07 41.4 99 环保砖生产 破碎 8000 颗粒物 16.16 13.47 1683.75 脉冲布袋除尘器 99.5 0.1133 0.047 5.88 15 0.4 25 配料、搅拌 颗粒物 6.5 2.708 541.6 本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总于下表所示。 表44 本项目各污染物排气筒信息及排放标准汇总表 工序 污染源 污染物 排气筒 高度 直径 温度 编号 名称 地理坐标 排放限值 排放口类型 m m ℃ mg/m3 kg/h 烘干、包装 烘干、包装废气 颗粒物 15 1.2 25 DA001 颗粒物排气筒 E116.877403 N32.036486 120 3.5 一般排放口 氟化物 9 0.1 SO2 200 / NOx 200 / 破碎、配料、搅拌 颗粒物 颗粒物 15 0.4 25 DA002 颗粒物排气筒 E116.877893 N32.036494 10 / 一般排放口 由上表可知，项目烘干、包装工序产生的颗粒物、氟化物经处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值；破碎、配料、搅拌工序产生的颗粒物经处理后能够满足安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中限值要求。 （3）大气污染源监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（1033—2019）相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表45。 表45 大气污染源监测计划 监测类别 监测位置（或监测布点） 监测项目 监测频率 执行排放标准 大气 有组织监测计划 DA001排气筒 颗粒物、氟化物、SO2、氮氧化物 一年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） DA002排气筒 颗粒物 一年1次 安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020） 无组织废气监测计划 厂界 颗粒物、氟化物 一年1次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） （4）废气污染治理设施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范》中要求，本项目生产产生的废气（颗粒物、氟化物）采用碱喷淋+布袋除尘器处理为可行性技术。 布袋除尘工作原理：它由上、中、下箱体、排灰系统及喷吹系统五部分组成。上箱体包括可掀起的盖板和出风口；中箱体内有多孔板滤袋框架、 滤袋及文氏管；下箱体由灰斗、进风口及检查门组成；喷吹系统包括控制仪表、控制阀、脉冲阀、喷吹管和气包。 布袋除尘构造图见下图： 图8 布袋除尘构造图 含尘气体由除尘器进风口进入中、下箱体，含尘气体通过滤袋进入上箱体过 程中由于滤袋的各种效应作用将尘气分离开，粉尘被吸附在滤袋上，而气体穿过 滤袋经文氏管进入上箱体，从出风口排出。含尘气体通过滤袋的净化过程、随着时间的增加而积附在滤袋上的粉尘越来越多，増加了滤袋的阻力，致使通过滤袋 气体量逐渐减少。为使阻力控制在限定范围内（一般为120～150毫米水柱），保 证所需气体量通过由控制仪发出指令，按顺序触发各控制阀开启脉冲阀，气包内 的压缩空气瞬时地经脉冲阀至喷吹管的各孔喷出，在经文氏管喷射到各对应的滤 袋内。滤袋在气流瞬间反向作用下急剧膨胀，使积附在滤袋表面的粉尘脱落，滤袋得到再生。被清除掉的灰尘落入灰斗，经排料阀排出机体。积附在滤袋上的粉尘被有周期地脉冲喷吹清除，使净化的气体正常通过，保证除尘系统运行。 综上可知，本项目产生的废气处理措施技术可行。 （5）非正常排放情况 ①DA001排气筒考虑到“碱喷淋+布袋除尘器”装置发生故障，达不到设计的去除效率，本项目考虑非正常排放对废气的处理效率为50%。 ②DA002排气筒考虑考虑到“布袋除尘器”装置发生故障，达不到设计的去除效率，本项目考虑非正常排放对废气的处理效率为50%。 现以上事故后，企业通过采取及时有效额应对措施，一般可控制在30min内恢复正常处理效率，因此按30min进行事故排放源强核算，建设项目非正常排放源强见下表所示。 表50 建设项目非正常情况下废气排放情况一览表 排气筒 非正常排放原因 污染物名称 年排放量(kg/a) 排放浓度(mg/m3) 单次持续时间(h) 年发生频次(次) 应对措施 DA001 废气处理系统故障 颗粒物 0.6165 17.61 0.5 2 停止产污设施运行，进行检修 氟化物 0.3215 1.61 0.5 2 DA002 颗粒物 0.1054 3.51 0.5 2 （6）环境防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 GB/T 39499-2020》规定的各类工业企业卫生防护距离计算公式，计算本项目卫生防护距离，计算公式： 式中：Qc-大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）； Cm-大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）； L-大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）； r-大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）； A、B、C、D-卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表51 卫生防护距离初值计算系数 卫生防护距离初值计算系数 工业企业所在地区近5年平均风速/（m/s） 卫生防护距离L/m L≤1000 1000＜L≤2000 L＞2000 工业企业大气污染源构成类型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A ＜2 2~4 ＞4 400 700 530 400 470 350 400 350 260 400 700 530 400 470 350 400 350 260 80 380 290 80 250 190 80 190 110 B ＜2 ＞2 0.01 0.021 0.015 0.036 0.015 0.036 C ＜2 ＞2 1.85 1.85 1.79 1.77 1.79 1.77 D ＜2 ＞2 0.78 0.84 0.78 0.84 0.57 0.76 注：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按应急反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 表52 计算卫生防护距离参数 污染源 位置 污染物 卫生防护距离计算系数 近五年 平均风速（m/s） 排放速率（kg/h） 标准限值（mg/m3） A B C D 厂界 TSP 470 0.021 1.85 0.84 3.9 0.5335 0.9 氟化物 470 0.021 1.85 0.84 3.9 0.2679 2.0 卫生防护距离计算结果见表53。 表53 卫生防护距离计算结果 污染源位置 污染物 卫生防护距离计算值（m） 卫生防护距离（m） 合计（m） 生产厂房 TSP 32.531 50 100 氟化物 2.96 50 本项目综合考虑卫生防护距离，项目以生产车间为边界设置100m的环境防护距离。环境防护距离内无居民、医院、学校等敏感目标。 （7）大气环境影响分析结论 项目生产工序均设置集气罩，萤石颗粒和萤石球产生的颗粒物、氟化物经集气罩收集后，通过1套碱喷淋+布袋除尘器处理+15m排气筒（DA001）排放；环保砖破碎、配料、搅拌工序颗粒物经收集后，通过1套布袋除尘器+15m排气筒（DA002）排放。采取合理措施后不会对环境造成影响。 2.废水环境影响和保护措施 本项目用水主要员工生活用水、喷淋用水、环保砖搅拌及养护用水，产生的污水主要为员工生活污水和喷淋废水，喷淋废水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入南谯新区污水处理厂处理；养护废水经沉淀后，回用于养护工序，不外排。 （2）废水污染源强核算结果及相关参数一览 废水污染源强核算结果及相关参数一览见表54。 表54 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源名称 污染物 名称 产生情况 拟采取的处理方式 排放情况 mg/L t/a mg/L t/a 生活污水 水量(m3/a) 540 经化粪池处理后排入南谯新区污水处理厂 540 COD 300 0.162 250 0.135 BOD5 200 0.108 180 0.0972 NH3-N 30 0.0162 25 0.0135 SS 250 0.135 150 0.081 本项目员工生活污水经化粪池处理后，排入南谯新区污水处理厂，处理达标后排入滁河，其对地表水体影响较小。 （3）废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表55。 表55 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口类型 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 是否为可行技术 1 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS 生活污水经化粪池处理后，排入南谯新区污水处理厂处理 无规律间断排放 化粪池 化粪池 可行 一般排放口 废水间接排放口基本情况见表56。 表56 废水间接排放口基本情况表 序号 污染物排放口名称 排放去向 排放规律 受纳自然水体信息 受纳污水处理厂信息 排放总量（t/a） 名称 受纳水体功能目标 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） 1 厂区总排口 处理后排入南谯新区污水处理厂 间接排放 滁河 Ⅲ类 南谯新区污水处理厂 pH 6～9(无量纲) / COD 50 0.027 BOD5 10 0.0054 NH3-N 5 0.0027 SS 10 0.0054 （3）水污染源监测计划 企业应按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，开展废水污染源监测，废水污染源监测计划见表57。 表57 废水污染源监测计划 监测类别 监测位置（或监测布点） 监测项目 监测频率 执行排放标准 废水 污水排放口 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类 一年1次 南谯新区污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级排放标准（从严要求） （4）废水污染治理设施可行性分析 本项目外排废水量为540t/a，废水主要污染因子为COD、NH3-N、SS和BOD5等。生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，经市政污水管网接入南谯新区污水处理厂处理，处理达标后排入滁河。经南谯新区污水处理厂处理后，废水中主要污染物排放浓度均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。 （5）依托污水处理厂可行性分析 污水处理厂简介： 本项目位于南谯新区污水处理厂收水范围内。南谯新区污水处理厂处理工艺：市政污水管网送来的污水首先进入污水厂的粗格栅井内，经粗格栅去除较大的漂浮物后，进入提升泵站的吸水井。吸水井污水经两个泵组提升后分别送至细格栅，进一步拦截和去除污水中细小悬浮物，再经沉砂池，分离并去除污水中砂粒。经上述预处理后的污水与回流污泥先进入氧化沟厌氧区进行生物除磷并改善污水沉降性能，厌氧池出水流入氧化沟的缺氧区和好氧区进行反硝化、硝化反应，氧化沟缺氧区内新增流化填料，增加了缺氧区内的反硝化微生物量，进一步提高污染物降解率和反硝化效果。生化处理后的污水自流入二沉池，进行固液分离后上清液自流进入中间水池经泵提升至高斜板沉淀池进行高效沉淀分离，去除污水中 COD、BOD5、TP、SS。斜板沉淀池出水自流进入滤布滤池，进一步的去除污水中 SS，滤池出水自流至消毒池进行消毒，污水处理厂排放的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18919-2002）一级A标准，最后重力流至厂外赵桥河最终汇入滁河。 废水接管可行性分析： ①水质接管可行分析本项目总排口废水污染物浓度满足南谯新区污水处理厂接管标准要求，接管标准中未做规定的污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，因此本次项目废水排入南谯新区污水处理厂在水质上是可行的。 ②水量接管可行分析项目所在地属于南谯新区污水处理厂的收水范围之内，本项目所在区域配套的污水管网已经建成使用，企业厂区内污水管网已与区域市政污水管网相接，项目所排的废水可以进入南谯新区污水处理厂处理。本项目排水量为1.8t/d，占南谯新区污水处理厂污水处理能力0.0018%，本项目污水水量能够满足污水处理厂余量要求，水质较为简单，不会对污水处理厂造成冲击影响。故本次项目废水排入南谯新区污水处理厂在水量上是可行的。因此，本项目废水可由市政污水管网进南谯新区污水处理厂处理，达标后排入滁河。 综上，本项目废水接入南谯新区污水处理厂处理是可行的。废水经南谯新区污水处理厂处理达标后排入滁河，对地表水体不会产生明显的影响。 （6）地表水环境影响评价结论 本项目采用“雨污分流制”排水系统。雨水直接进入市政雨水管网，排入区域地表水系。 本项目废水年排放量为540m3/a，主要为生活污水，主要污染因子为COD、NH3-N、SS和BOD5等。生活污水经化粪池处理处理后，排入市政污水管网，接管入南谯新区污水处理厂进行处理，处理达标后排入滁河，废水排放量较小且成分简单，不会降低地表水滁河的现有水环境功能。 3.噪声 （1）噪声源及降噪情况 表58 本项目主要噪声源强及治理措施一览表 序号 建筑物名称 声源名称 噪声值 （dB(A)） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) X Y Z 1 生产车间 破碎机 80~85 加强设备维修保养、厂房隔声等 29 38 0 4 9:00-17:00 ≥20 2 生产车间 搅拌机 80~85 11 27 0 4 9:00-17:00 ≥20 3 生产车间 高压压球机 75~80 10 21 0 3 9:00-17:00 ≥20 4 生产车间 烘干炉 75~80 79 33 0 3 9:00-17:00 ≥20 5 生产车间 装载机 75~80 60 26 0 6 9:00-17:00 ≥20 6 生产车间 液压成型机 70-75 91 8 0 8 9:00-17:00 ≥20 7 生产车间 配料机 75~80 91 22 0 22 9:00-17:00 ≥25 8 生产车间 搅拌机 75~80 6 136 0 6 9:00-17:00 ≥25 9 生产车间 破碎机 80~85 8 126 0 8 9:00-17:00 ≥25 10 生产车间 螺杆输送机 75~80 12 115 0 12 9:00-17:00 ≥25 表59 室外声源噪声源强与治理措施 序号 声源名称 型号 噪声值 （dB(A)） 空间相对位置/m 运行时段 声源控制措施 X Y Z 1 风机 / 85~90 44 18 0 9:00-17:00 消声措施 2 风机 / 85~90 44 92 0 9:00-17:00 消声措施 厂区主要设备布局见附图3所示。 项目噪声防治措施如下： 拟建项目噪声源主要包括破碎机、搅拌机、风机等，单台设备的噪声值为75～90dB(A)。针对噪声源的产噪特点，建设单位拟采用下列措施进行噪声控制： 1）设备选型时采用性能先进、高效节能、低噪设备，并加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生；合理布局，将高噪声设备设置在厂房内，配置减振垫，并且布置在远离厂界的一侧，通过减振垫、厂房隔声和距离衰减，减少对周围环境的影响。 2）对产生机械噪声的设备，在设备与基础之间安装减震装置； 3）加强机械设备的维修保养频次，适时添加润滑油等防止机械磨损； 4）对高噪声设备增设隔声罩； 5）车间外进行绿化，利用树木的屏蔽作用降噪。 （2）厂界和环境保护目标达标情况分析 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中的工业噪声预测模式。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。根据预测点和声源之间的距离r，根据声源发出声波的波阵面，将声源划分为点声源、线声源、面声源后进行预测。在本次预测中，将噪声源划分为点声源进行预测。项目对声环境产生影响的主要噪声源，按其辐射噪声和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素进行判断，逐一计算某一声源在预测点上产生的声压级（dB）。 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算公式 根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4－2021），本项目已知各声源1m处的A声级，单个声源在预测点处产生的声级值计算模式如下： 式中：LA（r）—各声源单独作用在预测点时产生的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； A—A声级衰减，本次评价中选用对A声级影响最大的倍频带（中心频率为500HZ的倍频带）进行计算，dB（A）； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 A、几何发散衰减量Adi 对于无指向性点声源，几何发散衰减量公式为： Adiv=20lg（r/r0） B、声屏障引起的衰减量Abar 本次预测未考虑声屏障的衰减，Abar取值为 0 C、大气吸收衰减量Aatm Aatm=a（r-r0）/1000 本次预测未考虑空气吸收衰减量，取值为0。 D、其他多方面效应引起的衰减量Amisc 评价过程中取值为0。 ②计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Loct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lwoct —某个声源的倍频带声功率级，dB； r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R—房间常数，m2； Q—方向性因子。 ③计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ④计算室外靠近围护结构处的声压级： ⑤将室外声级 Loct,1(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lwoct： 式中：S—透声面积，m2。 ⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。 ⑦噪声贡献值计算：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为 tin,i，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间，h； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数 ⑧影响值计算： 式中Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）. Leqb——预测点背景值，dB（A） （3）预测范围及预测点的确定 环境影响预测评价的目的就是评价项目建成后对周围环境及厂界噪声影响的程度。本项目仅白班生产，因此，本次预测厂界昼间达标情况。 （4）预测结果 本次噪声预测值结果见下表所示。 表60 项目厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)） 厂界名称 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 昼间 昼间 昼间 昼间 预测值 47.6 44.8 47.3 42.6 标准值 GB12348-2008中3类标准，即昼：65，夜：55 注：夜间不生产。 从上表可知，项目运营后噪声厂界预测值较小，本项目建成运营期间厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 综上所述，建设项目噪声排放对周外环境影响较小，噪声防治措施可行。企业必须重视设备噪声、减震工程的设计及施工质量，确保达标，不得影响周边环境。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声监测频次为每季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表61 废气及噪声环境监测计划 类别 监测位置 监测项目 监测频次 执行排放标准 噪声 厂界外1m 连续等效A声级 半年一次 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 4、固体废物 项目产生的固废主要有不合格品、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布、沉渣、布袋除尘器收集粉尘以及员工生活垃圾等。不合格品、沉渣、布袋除尘器收集粉尘收集后回用于生产；员工生活垃圾收集后交由环卫部门清运；废润滑油、废润滑油桶、含油抹布收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 （1）一般固废 ①废包装材料 项目原辅料在使用、包装入库过程中产生包装袋等废包装材料，根据业主提供的资料可知，废包装材料产生量约为0.2t/a，废包装材料集中收集后外售处理。 ②不合格品 本项目在生产过程中会产生不合格品，根据建设单位提供的资料可知，不合格品约占原料用量的0.005%，则不合格品的产生量约为10t/a，不合格品收集后回用于生产。 ③生活垃圾 本项目劳动定员人数为45人，职工生活垃圾按每人每天产生量0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为6.75t/a（全年按300天计），收集后交由当地环卫部门处理。 ④布袋除尘器收集粉尘 项目生产过程中木板加工工序产生的粉尘采用布袋除尘器处理，根据前文分析，布袋除尘器收集的粉尘为1.291t/a，收集后回用于生产。 ⑤沉渣 喷淋过程中会产生沉渣，沉渣定期清理，根据建设单位提供资料，沉渣的产生量为0.8t/a，收集后回用于生产。 项目固废情况见下表所示。 表62 一般固体废物产生一览表 固体废物种类 状态 产生工序 固废代码 产生量（t/a） 处置方式 废包装材料 固态 包装 SW99-10 0.2 收集后回用于生产 不合格品 固态 检验 SW99-10 10 生活垃圾 / 员工生活、办公 / 6 环卫部门清运 布袋除尘器收集粉尘 固态 废气处理 SW06 1.291 收集后回用于生产 沉渣 固态 吸膜 SW99-10 0.8 在生产车间东北侧设置一座15m2的一般固废库，主要用于厂区一般固废的暂存。 一般固废污染防治措施： 项目在生产车间东北侧设置1座一般固废暂存库，面积约15m2；一般固废收集后外售处置，一般固废暂存间具有挡风、挡雨和防渗措施，可有效防止扬尘对周围环境造成影响。一般固废临时暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行设置，同时，应将入场的一般工业固体废物的种类和数量资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）危险废物 本项目的危险废物有废润滑油、废润滑油桶、含油抹布。 ①废润滑油和废润滑油桶 本项目生产设备需使用润滑油，年用量约为0.4t/a，在定期添加的过程中会产生废润滑油，其产生量一般为润滑油使用量的5-10%，本次以最大量10%计，则废润滑油的产生量为0.04t/a。年产生废润滑油桶2个，废润滑油桶约为5kg/只，故废润滑油桶的产生量为0.01t/a。废润滑油和废润滑油桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 ②含油抹布 项目设备维护修理过程会有含油抹布产生，根据建设单位提供资料，含油抹布产生量为0.005t/a，收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行处置。 表63 危险废物产生一览表 单位：t/a 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 废润滑油桶 HW08废矿物油 与含矿物 油废物 900-249-08 0.01 设备维护修理 液态 润滑油 润滑油 3个月 T/I 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理处置 2 废润滑油 HW08 废矿物油 与含矿物 油废物 900-217-08 0.04 设备维护修理 液态 润滑油 润滑油 T/I 3 含油抹布 HW49其他废物 900-041-49 0.005 设备维护修理 固态 废矿物油 废矿物油 90d 在生产车间东北角设置1座5m2危险废物暂存间。 项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，厂区内固废分类收集暂存，分类进行有效处置。危险废物收集在厂内危险废物暂存库内，避免危险废物在厂区内散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和贮存相关防护工作，收集后进行有效处置。建设单位应建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响，固废经妥善处理、处置后，可以实现零排放，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。 生产车间东北角设置1座5m2危险废物暂存间，公司定期将危险废物进行处理处置。因此本项目建成后厂区固体废物贮存场所面积能够满足全厂危废贮存需求。本项目危废主要为废润滑油、废润滑油桶、废水性胶桶、含油抹布、废封边聚氨酯热熔胶袋、废活性炭，将危险废物暂存在规范的危废暂存间中，对周围环境影响较小；项目危废存放于危废暂存间内，危废暂存间铺设防渗材料，危废不会进入地下水和土壤中，因此，不会对项目周围地下水和土壤产生影响。 （3）危废管理基本要求 危废项目内必须全过程监管，从产生环节、收集环节、厂内运输环节、厂内贮存环节以及委外处置环节，满足危废管理的要求。 项目危废在产生环节根据下表的要求及时采用桶装或其他包装，确保无洒落的可能，危废及时采用带托盘的车辆送入危废间，确保运输环节无洒落等，厂内贮存，危废容器及时标示或分区标示：危废名称、入库时间、入库重量、入库人员信息、库管人员确认信息等，同时建立入库台账登记与管理信息，按照危险废物转移有关规定通过国家危险废物信息管理系统如实填写、运行电子联单。 （4）贮存场所（设施）环境影响分析 ①对地表水、地下水环境影响分析 本项目产生的危险废物主要有危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶等，项目危废贮存于危废库内，严禁将危废混入非危险废物，危废贮存设立独立库房，危废库采用高密度聚乙烯材料或其他人工材料防渗，确保防渗系数≤10-10cm/s。库房应满足“四防”的要求：防雨、防风、防晒、防渗，同时满足防泄漏、防盗、防火等措施。同时设置防泄漏托盘、导流沟、收集井等措施，可有效减少对周边地表水及地下水环境影响。 ②对环境空气的影响分析 本项目危险废物不露天堆置，不会产生大风扬尘，而且尽量减少固废在厂内的堆存时间，避免异味产生，危废容器必须密闭，避免贮存过程中逸出废气，造成大气环境的影响，同时需加强库房的通风。 ③对土壤环境影响 本项目危废库内设置防泄漏托盘、导流沟、集液池等措施，对土壤影响很小。 （5）运输过程的污染防治措施 项目危废转移过程必须严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。 （6）委托利用或者处置的环境影响分析 项目危废全部委托有资质单位处置，签订危废合同。项目委托处置前，必须确认其是否具有相应的处置资质、处理能力等相关信息，同时危废必须由处置单位安排具有危废运输资质的车辆到项目单位收集。综上，确保危废得到有效的处置，把危废对环境影响的风险降到最低。 （7）危废环境影响评价结论与建议 项目采取分区防渗措施，新建危废暂存间位于车间内东北侧。 危废采用铁桶或密闭塑料盛装，危废下设托盘防泄漏，托盘的有效容积不小于最大盛装桶的容积。危废贮存间采用高密度聚乙烯材料或其他人工材料防渗，地面采用防渗水泥硬化，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 危险废物临时贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中要求，项目加强从产生、收集、运输、贮存、委托处置全过程监控，项目危废不会造成二次污染。 危废间满足“四防”的条件下，应加强通风、防火等措施。在此基础上，本项目固体废物经妥善处理后，不会产生二次污染问题。 5、土壤、地下水环境影响分析 （1）地下水、土壤污染类型及途径 项目运营期地下水、土壤污染源主要为生产过程中颗粒物的大气沉降，危废暂存间内废润滑油等物料泄漏垂直下渗，液态原料堆放区内润滑油泄漏垂直下渗，本项目无生产废水，故不存在废水垂直下渗。针对企业生产过程中废气及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对土壤、地下水的污染。 （2）地下水、土壤分区防渗措施 为了更好的保护地下水和土壤资源，将拟建项目对地下水和土壤的影响降至最低限度，建议采取分区防控措施。主要包括车间内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对环境的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控，全厂分区防渗区划见下表所示。 表64 项目防渗区划分 分区类型 名称 防渗区域 重点防渗区 危废暂存库 地面 一般防渗 车间、仓库 地面 本项目具体分区防渗方案见下表所示。 表65 各污染区防渗措施 序号 名称 防渗区域 1 危废暂存库 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；或参照GB18597执行，废润滑油下方设置托盘；润滑油存放区下方均设置托盘 2 车间、仓库 一般工业固废暂存库按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求设置，车间其他区域及仓库地面采用防水混凝土地面 地下水、土壤分区防渗措施有效性分析： 根据建设单位建成后的情况及生产工艺，一般固体废物及危险废物储存后定期转运清理，不会大规模堆积。生产过程中无生产废水，车间内仅润滑油、废润滑油为液态，其他原辅材料、危废均为固态，故只要按要求进行暂存，地面做好防渗硬化措施，可有效的防止地下水、土壤环境污染问题的发生。 地下水、土壤防护措施与对策应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》。本工程营运期环境影响因素主要为原辅材料等乱堆乱放，可能转入环境空气或地表水体，并通过下渗影响到地下水环境。为了防止本项目潜在土壤和地下水污染源在非正常排放情况下污染地下水、土壤，本环评要求建设单位设置源头防范、分区防治措施，对有可能致使土壤和地下水造成污源的源进行防治。 源头防范措施 本项目应选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，采用环保设备，并对产生的各类废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放，降低生产过程和末端治理的成本。 严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、仓库采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 对可能泄漏有害介质和污染物的设备摆放尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水、土壤污染。 由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水影响的各项途径均需进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 6、环境风险分析 （1）风险源项识别 根据本项目特点，本项目为年产20万吨萤石颗粒萤石球新材料项目，在生产过程中会使用润滑油、稀释剂。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B中相关资料，项目在生产过程中使用的主要危险化学品见表66： 表66 项目主要化学品贮存量一览表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存储量(t) 临界量(t) 该种危险物质Q值 1 润滑油 / 0.2 2500 0.00008 2 废润滑油 / 0.02 2500 0.000008 项目Q值Σ 0.000088 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定的危险物质数量与临界量比值计算方法，本项目Q值为0.000088＜1，直接判断本项目风险潜势为Ⅰ。 表67 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 由于本项目风险潜势为Ⅰ，因此风险评价工作等级为简单分析。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为I，可只进行简单分析。参照HJ169-2018附录A，本项目环境风险影响分析见下表。 表68 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 滁州东来新型材料科技有限责任公司年产20万吨萤石颗粒萤石球新材料项目 建设地点 安徽省 滁州市南谯区 南谯工业开发区 地理坐标 经度 118.394666 纬度 32.160266 主要危险物质及分布 涉及的危险物质为润滑油、废润滑油。涉及到的危险物质主要分布在生产车间、危废库。 环境影响途径及危害后果 润滑油、废润滑油泄露发生火灾爆炸，污染大气环境和地下水环境。 风险防范措施要求 （1）严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患； （2）地面做好防渗措施，配备消防器材，定期检查消防设施的有效性及备用状态，当发生火灾爆炸时可及时控制不利影响； （3）对员工进行消防培训，掌握安全技能，提高对事故的应急处理能力。 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为润滑油、废润滑油引发的爆炸环境风险，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，确保润滑油、废润滑油泄漏引发火灾爆炸等风险事故对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 （2）风险防范措施 1）工程设计中的风险防范措施 ①合理布置总图，综合考虑了风向因素、安全防护距离、安全和消防通道等问题。厂区内防爆、防火及行政区域独立设置，各建构筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定。 ②工艺设备布置满足方便工艺操作、便于安装和维修，留有安全疏散通道。 ③加强工厂安全管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻执行国家规定的安全生产、劳动保护、环境保护的有关规定坚持厂部、车间、班组三级安全教育制度。工厂专设生产安全机构，有专职人员负责安全，直接对公司领导负责，生产车间设专职或兼职的安全员，负责车间的劳动安全生产。 2）生产场所 ①物质装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。 3）贮存措施 ①储存库应配备足够的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。 ②必须加强管理，建立健全岗位防火责任制度，火源电源管理制度、门卫制度、值班巡回制度和各项操作制度，做好防火，防窃等工作。 ③危废暂存库地面重点防渗，危废分区存放，含液体的危废下方均设置托盘。危废分区存放，采用密闭桶装，减少危废的储存周期，增加危废的转移频次。 ④润滑油下方设置托盘、吸附棉等，收集可能泄漏的物料。 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为机油，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射源，无需设置电磁辐射环境保护措施。 8、环境管理 （1）环境管理原则 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。环境管理应遵循以下基本原则： ①严格执行各项国家和地方的环保法律、法规。 ②环境管理应贯穿于生产全过程，将环境指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。 ③加强全厂职工环境保护意识，开展经常性的培训和教育活动。 （2）环境管理内容 ①对污染物排放进行监测，建立完备的污染物排放技术档案。 ②加强车间管理，对生产设备进行定期维护保养，杜绝跑冒滴漏现象。 ③强化对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 ④加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 （3）环境管理要求 加强车间环境管理，规范落实各原辅料的储存位置，建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报等。 （4）环境管理机构 公司的环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专门科室，由专职的环保人员具体实施全厂的环境管理工作。 （5）排污口规范化 根据《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）的规定，建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污；企业在竣工后应严 格按照要求重新申请排污许可证。 本项目设置单独的废气排放口和废水排放口。根据《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发[1994]24 号）、《排污口规范化整治技术》（环发[1994]号附件二）以及《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函[2005]114 号文），一切排污单位的污染物排放口（源）及固体 废物贮存、堆放场必须按照国家标准 GB15562.1-1995《环境保护图形标志》的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。一般污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场设置提示性环境保护图形标志牌；排放 剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口（源）及危险废物贮存（堆放）场应 设置警告性环境保护图形标志牌。 9、环保投资情况 本项目投资估算总金额800万元，共需环保投资环保投资额：60万元，环保投资占工程总投资的7.5%。环保投资估算包括环保设施、设备费用、设施的维修养护。 表69 环境保护投资估算表 类别 污染源 环保设施、设备 投资(万元) 废气 萤石颗粒和萤石球烘干废气、包装粉尘 烘干、包装工序均设置集气罩，产生的颗粒物、氟化物经集气罩收集后，通过1套碱喷淋+布袋除尘器处理+15m排气筒（DA001）排放 20 环保砖破碎、配料和搅拌废气 项目破碎、配料和搅拌废气工序经集气罩收集后，通过1套布袋除尘器+15m排气筒（DA002）排放 20 废水 生活污水 依托滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司已建的污水管网和化粪池 / 噪声 生产车间 优先选用低噪声设备；噪声设备采用减振垫、消声器等措施，高噪声设备采用隔声罩并放置室内等措施 10 固体废物 危废暂存间 车间东北侧新建1座5m2危废暂存间，地面做好防腐防渗要求 8 一般固废库 车间东北侧新建1座15m2的一般固废库，做好防雨淋等措施，分类收集，综合利用。 2 合计 占总投资800的7.5% 60 10、建设项目环境影响评价与排污许可联动 根据安徽省生态环境厅文件 皖环发[2021]7号“安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知”中相关要求，积极探索与排污许可和与环评制度的联动试点，对于属于重点管理和简化管理的行业应在环评文件中一并明确建设项目环境影响评价与排污许可联动内容。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于金属制品业，项目为登记管理。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（萤石颗粒和萤石球烘干废气、包装粉尘） | 颗粒物、氟化物、SO2、NOx | 烘干工序均设置集气罩，包装废气密闭收集，产生的颗粒物、氟化物、SO2、NOx经收集后，通过1套碱喷淋+布袋除尘器处理+15m排气筒（DA001）排放，内径为1.2m，风量50000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002（环保砖破碎、配料、搅拌） | 颗粒物 | 项目破碎、配料和搅拌废气工序经集气罩收集后，通过1套布袋除尘器+15m排气筒（DA002）排放，内径为0.4m，风量8000m3/h | 安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后，排入南谯新区污水处理厂处理达标后排入滁河 | 满足南谯新区污水处理厂接管要求，同时满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 |
| 声环境 | 生产车间 | 设备噪声 | 优先选用低噪声设备，部分设备安装减振垫，加强设备养护，位于厂房内部，自身墙体门窗隔声 | 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的固废主要有不合格品、沉渣、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布、布袋除尘器收集粉尘以及员工生活垃圾等。不合格品、沉渣、布袋除尘器收集粉尘收集后回用于生产；员工生活垃圾收集后交由环卫部门清运；含油抹布、废润滑油、废润滑油桶收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存库地面需要做重点防腐防渗处理，以减轻危险废物对土壤和地下水的影响。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | （1）泄露风险防范措施：泄露是本项目环境风险的主要事故源，预防预防物料泄漏并发生次生灾害的主要措施为：①严格操作规程，制定可靠的设备检修计划，防止设备维护不当所产生的事故发生；加强危险物质贮存设备的日常保养和维护，使其在良好的运行状态下。 （2）火灾风险防范措施：①危废贮存间严禁吸烟和带入火种，设置“严禁烟火”和“禁止吸烟”警示牌并标出警戒线；②厂内有完善的雨水管网系统，可有效收集火灾时产生的消防废水。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》（生态环境部令 2019 第 11 号），建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证。 （2）项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用 |

# 六、结论

本项目为年产20万吨萤石颗粒萤石球新材料项目，选址于安徽省滁州市南区乌衣镇红山工业园滁州市汇源鑫彩钢构造有限公司内，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环境影响评价的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟（粉）尘 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | / | 1.0333 | +1.0333 |
|  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | / | 1.175 | +1.175 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.561 | / | 0.561 | +0.561 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.027 | / | 0.027 | +0.027 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | / | 0.0054 | +0.0054 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0054 | / | 0.0054 | +0.0054 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | / | 0.0027 | +0.0027 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 沉渣 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | / | 0.8 | +0.8 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 10 | / | 10 | +10 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | / | 6.75 | +6.75 |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | / | 1.291 | +1.291 |
| 危险废物 | 废润滑油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | 含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

G2、N

G1、N

S1、N