# 建设项目环境影响报告表

项目名称：     滁州康宁精神病专科医院项目

建设单位（盖章）：  安徽康源医院管理有限公司

编制日期：             2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 滁州康宁精神病专科医院项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-341103-04-01-677179 |
| 建设单位联系人 | 田育 | 联系方式 | 18255236891 |
| 建设地点 | 滁州市南谯区瑶海农机大市场4号楼 |
| 地理坐标 | （118度22分42.139秒，32度14分58.992秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8415 专科医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生84 专科疾病防治院所-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 南谯区发展改革委 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 130 |
| 环保投资占比（%） | 4.33 | 施工工期 | 0.5年 |
| 是否开工 建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10243.44 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南表1中专项评价设置原则，本项目分析情况如下： 1、本项目不属于排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，故不涉及大气专项评价； 2、本项目不属于新增工业废水直排建设项目及新增废水直排的污水集中处理厂，故不涉及地表水专项评价； 3、本项目不属于有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目，故不涉及环境风险专项评价； 4、本项目不涉及生态与海洋等内容。 综上所述，本项目不涉及专项评价。 |
| 规划 情况 | 规划名称：《滁州市城市总体规划（2012-2030）（2018年修改）》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名及文号：《安徽省人民政府关于滁州市城市总体规划（2012-2030）（2018年修改）的批复》（皖政秘【2019】226号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、《滁州市“三线一单”生态环境准入清单》分析 本项目位于安徽省滁州市南谯区瑶海农机大市场，对照安徽省滁州市环境管控单元图，本项目所在区域属于优先管控单元。根据《滁州市“三线一单”生态环境准入清单》中附件5管控单元个性化生态环境准入清单南谯区重点管控单元（编号ZH34110310024）管控要求，本项目与该管控单元的管控要求相符性见下表1-1。 表1-1 本项目与滁州市“三线一单”管控要求相符性分析 管控单元编号 环境管控单元名称 管控单元属性 管控要求 项目情况 符合性分析 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 ZH34110310024 滁州市南谯区优先管控单元35 生态( / )水( / / / )大气(/滁州市 自然保护区/滁州市风景名胜区/森林公园) 个性化管控要求：严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，完善森林公园和风景名胜区基础设施建设。加强区域水环境整治，维护区域水源水质安全。 / 区域层面要求：执行沿江-风险-联防联控、沿江-风险-其他管控要求。 / 本项目位于南谯区瑶海农机大市场。项目排水采用雨水分流制，雨水排入市政雨水管网，污水经园区污水管网进入污水处理厂处理达标排放。项目属于非工业生产项目。 符合 1）与滁州市生态红线区域保护规划的相符性分析 本项目选址位于安徽省滁州市南谯区瑶海农机大市场，根据《安徽省生态保护红线》(皖政秘【2018】120号）可知，本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内。 2）环境质量底线 根据《2022年度滁州市环境质量公报》，2022年滁州市环境空气中SO2和NO2年均值、CO年评价值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；PM10、PM2.5年均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3的8 h平均值未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此滁州市2022年空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 根据《2022年度滁州市环境质量公报》，滁州市城市集中式饮用水源地为城西水库、沙河水库和黄栗树水库，2022年每月对以上水源地开展了监测，监测结果表明：三个水源地的水质年均值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质的要求。滁州市地下水环境质量考核点水质为地下水Ⅲ类，水质状况为良好。 3）资源利用上线 本项目用水来自市政自来水，用电来自市政供电。项目为专科医院建设项目，不涉及生产工序。不涉及使用含污染性的原辅材料。项目产生的医疗废水经自建污水站处理处理后接管滁州市第三污水出厂进一步处理。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 4）环境准入负面清单 由于本项目所在区域未设置环境准入负面清单，本次评价根据国家及地方产业政策及《市场准入负面清单草案》进行对照说明。通过查阅相关规定，本项目不属于禁止或限制类项目，因此，本项目建设符合环境准入要求。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。 2、产业政策分析判定 通过对照《产业结构调整指导目录（2019年本），本项目属于第一类鼓励类中第三十七类卫生健康中“医疗卫生服务设施建设”，属于鼓励类项目。因此，本项目符合国家产业政策。 3、选址合理性规划符合性分析 本项目位于安徽省滁州市南谯区，根据滁州市总体规划，项目所在区域为商业服务业建设用地。因此建设项目选址可行，与区域环境相容。 4、与《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性分析 对照《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，本项目未涉及管控条款内容，符合要求，具体内容见表1-2。 表1-2 《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》相符性 序号 管控条款 相符性 第二章 岸线开发和河段利用 禁止建设不符合全国和全省港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。码头建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国家、省港口岸线使用管理规定，办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用许可的，不得开工建设。禁止建设不符合国家《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。 本项目不属于码头建设项目。 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区的岸线和河段范围内设立各类开发区，在核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他项目。 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，禁止从事网箱养殖、畜禽养殖、施用化肥农药的种植以及旅游、游泳、垂钓等可能污染饮用水水源的行为，禁止设置排污口。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，禁止设置排污口。 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内；不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内设置排污口。 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口,以及围湖造田、围垦造地等投资建设项目。除国家另有规定外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿,倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内、不在在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。在保障防洪安全和河势稳定划定的岸线保护区,禁止建设可能影响防洪安全、河势稳定及分蓄洪区正常运用的建设项目。在保障供水安全划定的岸线保护区,禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。在保护生态环境划定的岸线保护区，禁止建设与保护方向不一致的项目。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区内建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。因暂不具备开发利用条件划定的岸线保留区，待河势趋于稳定，具备岸线开发利用条件后，或在不影响后续防洪治理、河道治理及航道整治的前提下，方可开发利用。为满足生活生态岸线开发需要划定的岸线保留区，除建设生态公园、江滩风光等项目外，不得建设其他生产设施。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》规定的长江水功能区保护区、保留区河段内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区及《全国重要江河湖泊水功能区划》规定的长江水功能区保护区、保留区河段。 第三章 区域活动 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。严格实行生态保护红线管控措施，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动,严禁任意改变用途。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整生态保护红线的,由省级政府组织论证，提出调整方案，按程序依法报批。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下,经依法批准后予以安排勘查项目。重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段,省级自然资源主管部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证,按程序依法报批。深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目，确实难以避让永久基本农田的，可以纳入重大建设项目范围，由省级自然资源主管部门办理用地预审，并按照规定办理农用地转用和土地征收。永久基本农田范围内，全国矿产资源规划确定的战略性矿产和非战略性矿产中的地热、矿泉水，经依法批准，可以新设矿业权。 本项目不属于生态保护红线及永久基本农田范围内。 长江干流及主要支流岸线1公里范围内，除必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、港口码头及集疏运通道、道路及跨江桥隧、公共管理、生态环境治理、国家重要基础设施等事关公共安全和公众利益建设项目，以及长江岸线规划确定的城市建设区内非工业项目外，不得新批建设项目，不得布局新的工业园区。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目，高污染项目严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。 本项目不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，本项目位于已建成的商业区域内。 第四章 产业发展 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建乙烯、对二甲苯、二苯基甲烷二异氰酸酯石化项目由省政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准相关规划的新建乙烯、对二甲苯、二苯基甲烷二异氰酸酯项目，禁止建设。新建煤制烯经、煤制对二甲苯煤化工项目，由省政府投资主管部门按照国家批准的相关规划核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省政府投资主管部门核准。其余不符合国家煤化工产业布局规划的项目禁止建设。 本项目不属于石化、现代煤化工项目。 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对属于国家《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资。对属于国家《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资，沿江各级投资管理部门不予审批、核准或备案。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 本项目属于《产业结构调整指导目录》中的鼓励类项目。 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业的项目。 严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号）和《安徽省人民政府关于化解产能严重过剩矛盾的实施意见》(皖政〔2013〕84号)，各地、各部门不得以其他任何名义、任何方式备案相关新增产能项目。对于煤矿项目，严格执行《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016] 7号）和《安徽省人民政府关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》(皖政〔2016〕76 号)。国家规划矿区内新增年生产能力120万吨以下煤炭开发项目由省政府投资主管部门核准。国家规定禁止建设或列入淘汰退出范围的项目，不得核准。 本项目不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等严重过剩产能行业的项目。 5、与《市场准入负面清单（2022版）》相符性分析 对照《市场准入负面清单（2022版）》，本项目不属于禁止准入类规定范畴，具体内容见表1-3。 表1-3 《市场准入负面清单（2022版）》相符性 序号 禁止事项 相符性 1 法律、法规、国务院决定等明确设立且与市场准入相关的禁止性规定 本项目为Q8415专科医院项目，符合国家产业政策要求，项目用地为商业服务业建设用地，不属于金融、互联网相关经营活动。 2 国家产业政策明令淘汰和限制的产品、技术、工艺、设备及行为 3 不符合主体功能区建设要求的各类开发活动 4 禁止违规开展金融相关经营活动 5 禁止违规开展互联网相关经营活动 6、与其他相关生态环境保护法律法规、生态环境保护规划相符性分析。 表1-4 其他相关政策、规划相符性分析 法规政策文件 相关规范情况 建设项目情况 相符性分析 《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带的实施意见(升级版)》 提升“禁新建”行动。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目；长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，严禁新建布局重化工园区；长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。 本项目位于滁州市南谯区，距离长江36.5 km；且项目不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目；且本项目已开展环境影响评价工作，项目产生的医疗废水经自建污水处理站处理后接管滁州市第三污水处理厂，通过污水处理厂处理后可做到达标排放。 相符 提升“减存量”行动。提出持续开展“散乱污”企业清理整治、依法依规推动落后产能退出、严格控制污染物排放、深入开展大气污染防治、大力推动绿色低碳发展5个方面举措。 本项目位于安徽省滁州市南谯区；属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目；且项目依法办理环评、验收手续，不属于“散乱污”企业。 相符 提升“进园区”行动。提出搬迁企业进园区、新建项目进园区、深化开发区优化整合，大力推动传统产业转型升级，着力打造新兴产业集群5个方面举措。其中，在“搬迁企业进园区”中，明确长江干支流岸线1公里范围内的化工企业，依法依规必须搬迁的，全部搬入合规园区；长江干流岸线5公里范围内的重化工企业，经评估认定，难以就地改造提标的，依法依规搬入合规园区。在“新建项目进园区”中，明确长江干支流岸线1公里范围内的在建化工项目，应当搬迁的全部依法依规搬入合规园区；长江干流岸线5公里范围内的在建重化工项目，难以整改达标必须搬迁的，全部依法依规搬入合规园区；长江干流岸线15公里范围内，新建工业项目（资源开采及配套加工项目除外）原则上全部进园区，其中化工项目进化工园区或主导产业为化工的开发区。 本项目位于滁州市南谯区瑶海农机大市场，系位于已建设的商业区域内，不在长江干支流岸线，不涉及搬迁等工作。 相符 提升“纳统管”行动。提出园区企业污水处理全覆盖、环保设备运行全覆盖、环保数据监测全覆盖3个方面举措。其中，在“环保数据监测全覆盖”中，明确提升生态环境监测数据平台功能，依托省政务信息资源共享交换平台，共享水质水量、气象、空气质量、土壤质量、生态状况等环境数据，实现各级各类监测数据系统互联互通。 项目实施雨污分流制，污水满足接管标准后排入滁州市第三污水处理厂集中处理。滁州市第三污水处理厂已运行，且项目所在地污水管网已经铺设到位。 相符 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容 “滁州康宁精神病专科医院项目”由安徽康源医院管理有限公司投资建设，本项目位于滁州市南谯区瑶海农机大市场4号楼。项目租赁4号楼整楼7743.44平方米以及4号楼附带场地2500平方米用于建设滁州康宁精神病专科医院项目（其中2500平方米场地作为医院休养庭院使用）。4号楼内设置门诊、药房、CT室、治疗室、康复室、住院部等相关科室；设置住院床位150个，形成日接待问诊人员200个的服务能力。 滁州康宁精神病专科医院项目于2023年12月1日取得南谯区发展改革委备案，备案号为2311-341103-04-01-677179，同时委托我单位开展环境影响评价工作。 本项目为Q8415专科医院。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于其中的“四十九、卫生84 专科疾病防治院所-其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 本项目建设内容具体如下： 表2-1 项目主要建设内容 分类 建设内容 工程内容 备注 主体 工程 医院一层（1920 m2） 作为医院主要门诊及治疗楼层使用，设置门诊科、预防保健科、睡眠科、心理科、检验科、药剂科、影像科、医务科、护理部等相关科室。 依托现有建筑，进行装修，分隔，形成各科室。 医院二层（1920 m2） 作为住院部使用，设置床位75个。 依托现有建筑，进行装修，分隔，形成病房。 医院三层（1920 m2） 作为住院部使用，设置床位75个。 辅助 工程 医院四层（1920 m2） 作为综合办公楼使用，同时设置食堂、餐厅等功能。 依托现有建筑，进行装修，分隔。 公用 工程 给水 本项目用水量为11520 m3/a。 依托区域现有供水管网。 排水 项目废水经新建污水处理站处理后，接管市政污水管网，废水年排放量为9216 m3/a。 依托厂区现有市政污水管网。 供电 新增用电60万kwh/a 依托区域现有供电设施。 储运 工程 原料区 于医院一层设置药剂科，面积150 m2。 依托现有建筑进行改建。 环保 工程 废气 处理 污水站恶臭 污水处理站地埋设置，加盖并定期投洒除臭药剂。 新建 食堂油烟 高端油烟净化设施。 新建 废水处理 新建30 m3/d污水处理站一座，主要处理工艺为A/O生化+二氧化氯消毒，配备隔油、二级沉淀等相关辅助处置工艺。 新建 噪声治理 选取低噪设备、合理布局 新建 固体废物治理 生活垃圾 收集后交由环卫部门处理 / 感染性废物、污泥 危险废物暂存仓库：暂存于1层楼梯处，面积10 m2，为重点防渗区。危废仓库建设前，挖除原有地面，采取防渗基础，并在防渗基础上施工一层2 mm高密度聚乙烯膜，并在最上部设置环氧树脂涂层。各类危废收集后，定期委托有资质的单位处置。 新建 2、项目服务能力 设置住院床位150个，形成日接待问诊人员200个的服务能力。 3、存储药剂 本项目主要储存精神疾病预防治疗类药剂，具体情况如下。 表2-2 项目主要药剂储存情况一览表 序号 名称 规格 单位 最大储存量 预计消耗量 1 利培酮口崩片 1mg*30# 盒 100 300 2 七叶神安片 25mg*24# 盒 100 300 3 葡醛内酯片 100mg*100片 盒 30 50 4 利培酮片 1mg*20# 盒 100 160 5 茴拉西坦片 1g*48# 盒 200 1000 6 阿立哌挫口崩片 5mg*20# 盒 240 1000 7 苯巴比妥 30mg*100# 盒 100 150 8 奥氯平 10mg*7片 盒 200 800 9 丙戊酸镁缓释片 0.2g*30片 盒 300 700 10 盐酸普萘洛尔片 10mg*100# 盒 50 300 11 卡马西平 0.1g*100片 盒 50 500 12 丙戊酸钠片 0.2g*100片 盒 200 400 13 苯妥英钠片 50mg*100片 盒 150 400 14 奥卡西平片 0.3g*30# 盒 100 500 15 富马酸喹硫平 0.1g*30片 盒 200 800 16 齐拉西酮片 20mg*30片 盒 100 300 17 草酸艾司西酞普兰 10mg*7片 盒 100 200 18 舒必利 0.1g*100片 盒 50 300 19 利培酮分散片 2mg*30# 盒 600 1300 20 氯氮平 25mg*100# 盒 960 1800 21 盐酸齐拉西酮 20mg*20片 盒 50 150 22 帕罗西汀 20mg*20片 盒 100 400 23 苯海索 2mg*100# 盒 100 700 24 米氯平 15mg*20# 盒 50 150 25 甜梦口服液 10×15支 盒 180 360 26 注射器 5ml 个 100 20 27 0.9氯化钠 250ml 瓶 40 10 28 棉签 50支 包 20 50 29 碘伏 100ml 瓶 10 30 30 医用酒精 500ml 瓶 30 60 31 二氧化氯 0.01 t 0.01 0.3 4、主要医疗设施 本项目医疗设施详见表2-3。 表2-3 本项目医疗设施一览表 序号 设备名称 功率型号 单位 数量 1 电动吸引器 0.5kw 台 2 2 心电图机 0.3kw 台 3 3 血小板计数仪 国产品牌 台 1 4 自动稀释器 0.2kw 台 1 5 干燥箱 1 kw 台 1 6 离心机 0.2 kw 台 1 7 电动振荡器 0.6 kw 台 1 8 X光机 国产品牌 台 1 9 脑电地形图仪 国产品牌 台 1 10 B超 国产品牌 台 1 11 五官检查器 0.1kw 台 2 12 体疗设备 0.3kw 台 2 13 超声治疗仪 0.1kw 台 1 14 音乐治疗仪 0.1kw 台 2 15 高压灭菌设备 国产品牌 台 1 16 心电监护仪 0.1kw 台 2 17 显微镜 国产品牌 台 1 18 血球计数仪 国产品牌 台 1 19 自动生化分析仪 国产品牌 台 1 20 PH计 国产品牌 台 1 21 恒温箱 1kw 台 1 22 分析天平 国产品牌 台 1 23 脑电图仪 0.2kw 台 1 24 脑血流图仪 0.2kw 台 1 25 电休克治疗仪 5kw 台 1 26 音频电疗仪 0.1kw 台 1 27 生物反馈治疗机 0.1kw 台 2 |
| --- | --- |

| 建设内容 | 5、水平衡 （1）用水情况 本项目医疗人员劳动定员为100人，24 h工作制，年工作360 d，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中相关用水标准，按每天120 L/(人·d)/计，则医疗人员生活用水量12 m3/d，4320 m3/a。 本项目设置150个床位，最大住院人数可达150人，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中相关用水标准，按每天120 L/(人·d)/计，则住院人员生活用水量18 m3/d，6480 m3/a。 本项目建成后可日接待问诊人员200人，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中相关用水标准，结合实际情况，按每天5 L/(人·d)/计，则问诊人员生活用水量1 m3/d，360 m3/a。 本项目为精神病专科医院，不涉及外科手术等环节。项目医疗用水主要为各类检验设施清洗用水。根据建设单位现有检验数据，医疗用水用量为1 m3/d，360 m3/a。 （2）排水情况 医院排水采用雨污分流制。 ① 雨水排水系统 医院周边设置有雨水管网，雨水经收集后进入市政雨水管网。 ② 污水排水系统 生活污水：医院内各类生活污水经新建污水处理站处理后排入市政污水管网，接管滁州市第三污水处理厂进一步处理；生活污水产生量按使用量的80%计算。即24.8 m3/d，8928 m3/a。 医疗废水按用水量的80%计算，即0.8 m3/d，288 m3/a。 项目水平衡见下图： 图2-3 本项目水平衡图 单位：m3/d 建设项目生活用水由市政供水管网供给，其水量、水质均满足本项目生活用水要求。建设项目不得采用地下水。 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目医疗人员定员100人。 工作制度：采取24小时值班制，年工作时间360 d。 7、平面布置 安徽康源医院管理有限公司滁州康宁精神病专科医院项目主要建筑为医院楼一座，分为四层，其中一层为主要科室，二、三层为住院部，四层为综合办公楼。另外设置休养庭院一座。厂区平面布置总体上能做到按功能分区，系统分明，布置整齐。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 8、主要就医流程 图2-4 本项目问诊流程及产污节点图 工艺简述： （1）门诊、治疗：就诊患者一般需先进行挂号缴费，或现场前台进行咨询。 （2）诊断、检验：就诊患者在诊室内进行初步诊断，根据初诊结果对患者进行血压、心电图、血液等简单检查，进行进一步确诊。该过程中不涉及含重金属试剂、材料的使用。项目不涉及传染科。 （3）治疗：根据检查结果对症治疗，需要住院治疗的患者转移至住院区休息治疗，无需住院的患者取药后离开医院。 本项目产污环节见表2-4。 表2-4 本项目产污环节汇总表 类别 产污环节 编号 主要污染物 治理措施 排放 去向 废气 污水处理 G1 恶臭、H2S、NH3 加盖封闭，定期喷洒除臭剂拟制臭气产生 大气 食堂油烟 G2 油烟 油烟净化设施 大气 废水 生活办公 W COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、粪大肠菌群数、总磷 新建污水处理站 接管污水厂 固废 医疗废物 S1 危险废物 委托有资质单位处置 不外排 污泥 S2 危险废物 委托有资质单位处置 日常办公 / 生活垃圾 环卫部门清运 噪声 设备运行 N 噪声 减振、隔声、消声 达标 排放 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 滁州康宁精神病专科医院项目位于滁州市南谯区瑶海农机大市场4号楼。该区域为已建设商业区。在本项目入住前均作为仓库使用，无原有生产项目运营。故无与项目有关的原有环境污染问题存在。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标情况判断 根据《2022年度滁州市环境质量公报》，2022年滁州市环境空气中SO2和NO2年均值、CO年评价值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；PM10、PM2.5年均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；O3的8 h平均值未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此滁州市2022年空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域属于环境空气质量不达标区。 2、地表水环境质量现状 根据《2022年度滁州市环境质量公报》，滁州市城市集中式饮用水源地为城西水库、沙河水库和黄栗树水库，2022年每月对以上水源地开展了监测，监测结果表明：三个水源地的水质年均值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质的要求。滁州市地下水环境质量考核点水质为地下水Ⅲ类，水质状况为良好。 3、噪声环境质量现状 本项目周边50 m范围内无环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于滁州市南谯区瑶海农机大市场4号楼，该区域为已建成商业区。用地范围内无生态环境保护目标。 5、电磁辐射 本项目涉及使用CT等辐射设备，将在本评价外另行开展核与辐射环境影响登记工作。 |
| --- | --- |

| 环境保护目标 | 1、大气环境。根据现状调查，本项目500 m范围内环境保护目标情况如下。 表3-1 建设项目大气环境保护目标表 名称 坐标 保护对象 规模 环境功能区 相对厂界方位 相对厂界距离/m 东经 北纬 人数 担子初中 118.373898 32.250310 人群 2000人 二类 W 293 姑塘新村 118.379809 32.252894 人群 2000人 二类 NE 122 2、声环境。厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境。本项目位于已建成商业区内，无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目食堂产生的油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模排放标准；污水站产生的恶臭废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。 表3-2 大气污染物排放标准 工序 污染物 厂界浓度限值(mg/m3) 执行标准 污水处理 NH3 1.0 （GB18466-2005） H2S 0.03 臭气浓度（无量纲） 10 表3-3 大气污染物排放标准 工序 污染物 标准限值 执行标准 食堂油烟 最高排放浓度 2.0 mg/m3 （GB18483-2001） 最低去除效率 60% 2、废水排放标准 本项目各类废水经新建污水处理站处理后排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准限值。 表3-4 污水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 项目 标准浓度限值 标准来源 1 pH 6.5~9.5 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 2 COD 250；250 g（床位·d） 3 BOD5 100；100 g（床位·d） 4 SS 60；60 g（床位·d） 5 TP 8 6 氨氮 45 7 动植物油 20 8 粪大肠菌群数 5000 MPN/L 3、噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）2类标准。 表3-5 厂界环境噪声排放标准 类 别 昼 间 夜 间 2类 60 dB（A） 50 dB（A） 4、固体废弃物排放标准 项目产生的一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)标准要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 表3-6 总量控制指标 水污染物（t/a） COD NH3-N 排放总量 接管 0.553 0.231 外排环境 0.461 0.046 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目建设所用建筑已建设完成，施工期不涉及土建工作。施工期主要任务为医院装修及医疗设备、设施安装工作。施工期时间较短，且施工任务简单。基本不会对项目周边环境造成不利影响。 针对施工期产生的噪声和固废，本次评价提出要求如下： 1、施工期噪声污染防治措施 本项目施工期应采取相应的措施以减小施工噪声对区域环境影响。 （1）施工单位应首选低噪声的机械设备，或选用采取降噪技术处理和改装的施工机械设备，如卡车等运输装置均需安装好消声措施；以便有效地缩小施工期的噪声影响范围； （2）施工单位应统筹安排好施工时间、动用施工机械设备的数量，尽量避免高噪声机械设备集中使用或多台声功率相同的设备同时、同点作业，以避免作业时产生噪声叠加效应； （3）施工场地应保持通道和道路通畅；控制运输车辆的车速，减少车辆鸣笛（鸣号）产生的交通噪声； （4）加强对装卸工作的管理；金属材料在卸货时，要求轻抬、轻放，避免因野蛮操作而产生的人为噪声污染。施工区不得用高音喇叭做宣传鼓动或指挥生产。 2、固体污染防治措施 施工期建筑垃圾主要包括工程垃圾、装修工程的金属废料等，基本无毒性，有害程度较低，为一般固废。该类固废应遵照滁州市建筑垃圾管理办法进行处置。通过采取上述措施后，施工期的固体废物对环境产生的影响是很小的。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强情况 本项目建成后废气产污环节、污染物种类、源强核算、排放形式及污染防治设施如表4-1、表4-2所示。 表4-1 运营期废气污染物产排情况一览表 产污环节 污染物 产生量 排放形式 治理措施 是否为可行技术 排放量 污水处理 NH3 0.003 t/a 无组织 排放 地埋、加盖及定期投放除臭药剂 是 0.001 t/a H2S 0.0001 t/a 0.00003 t/a 食堂 油烟 0.068 t/a 无组织 排放 油烟净化设施 是 0.021 t/a 表4-2 无组织排放参数一览表 序号 污染源位置 污染物名称 排放量（t/a） 面源面积 面源高度（m） 1 污水站 NH3 0.001 t/a 20 m×10 m 2 2 污水站 H2S 0.00003 t/a 20 m×10 m 2 3 医院大楼 油烟 0.021 t/a 69 m×20 m 12 2、污染源强核算过程 （1）恶臭废气 本项目拟建污水处理站采取地埋布置，污水处理工艺为隔油+A/O生化+二氧化氯消毒+二级沉淀。污水处理过程中会产生少量的恶臭气体，主要成分为NH3与H2S。 根据美国EPA对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1 g的BOD5可产生0.0031 g的NH3与0.00012 g的H2S。 根据表4-5中的源强核算数据，本项目废水中BOD5消减量为0.967 t。根据上述研究成果，则本项目污水处理过程中产生的NH3与H2S分别为0.003 t/a，0.0001 t/a。通过地埋、加盖及定期投放除臭药剂后，臭气可消减30%，则本项目污水站污水站废气排放量为NH3 0.001 t/a，H2S 0.00003 t/a。 通过计算可知，本项目污水处理过程中产生的恶臭气体产生量较小，在采取相应措施处理后，基本不会对项目及周边大气环境造成不利影响。 （2）油烟废气 本项目食堂预计设置2个灶头，参照滁州市饮食行业环境技术资料，每人每天食用油量按25 g计算。本项目医护人员为100人，住院人员按床位计算为150人，则本项目每天食用油用量为6.25 kg。油烟产生量约占食用油用量的3%，则每天油烟产生量为0.188 kg，即0.068 t/a。本项目灶头设计排风量为5000 m3/h，灶头每天食用时间按6 h计算，则油烟产生浓度为6.267 mg/m3。 本项目设置高端油烟净化器一台，设计去除效率为70%，则本项目油烟废气排放浓度为1.88 mg/m3，0.021 t/a。油烟废气有食堂设置排放口，沿医院楼外墙延伸至楼顶排放，因医院楼高度低于15米，故属于无组织排放。对照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中限值要求，本项目油烟经处理设施处理后可满足排放标准要求，属于达标排放。 3、监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证核发与技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）等要求，项目运营期监测计划见下表。 表4-3 建设项目废气污染源监测情况表 废气来源 监测点位 监测指标 监测频次 厂区无组织排放 厂界 NH3、H2S、臭气浓度 次/季度 4、治理措施技术可行性分析 本项目产生的主要大气污染物为新建污水处理站运营过程中产生的恶臭废气，主要成分为NH3、H2S，采取的主要治理措施为采用地埋式污水处理站、加盖以及定期投放除臭剂。通过查阅《排污许可证核发与技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中的相关规定，项目采取的污染治理措施为可行技术。 5、大气环境影响分析 项目所在区域内无自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。本项目污水站运营过程中产生的恶臭类废气通过采取相关措施后，不会对区域大气环境造成较大不利影响。综上所述，本项目的建设对所在地大气环境质量影响较小。 二、废水 1、废水源强核算 本项目废水为各类人员的生活污水，根据水平衡计算，本项目各类废水产生量为25.6 m3/d，9216 m3/a。各类废水经项目新建污水处理站处理后接管滁州市第三污水处理厂深度处理。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），本项目污水中各类污染物产生浓度如下： 表4-4 污水中污染物产生浓度 mg/L（MPN/L） 指标 COD BOD5 SS 氨氮 粪大肠菌群 浓度范围 150-300 80-150 40-120 10-50 1×106-3×108 本评价考虑最不利情况，故采用上述中最大浓度作为污水产生源强（本项目是非感染性专科医院，故粪大肠菌群产生源强参照滁州市现有同类医院废水源强计算）。本项目新建污水站处理采用A/O生化+二氧化氯消毒为主要处理工艺，同时设置隔油、沉淀等工序。通过查阅《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目污水处理站采用的处理工艺为推荐处理工艺，处理工艺可行。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 建设项目废水排放情况一览表见表4-5： 表4-5 建设项目废水排放情况一览表 产污环节 废水类别 污染物种类 废水产生量（m3/a） 产生情况 污染防治设施 排放情况 排放方式 排放规律 排放去向 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 措施名称 处理 能力 治理工艺 治理效率 是否为可行技术 排放浓度（mg/L） 排放量（t/a） 各类生活污水 COD 9216 300 2.765 污水处理站 30 t/d 隔油+A/O生化+二氧化氯消毒+二级沉淀 80% 是 60 0.553 间接排放 间断排放 滁州市第三污水处理厂 BOD5 150 1.382 70% 45 0.415 SS 120 1.106 90% 12 0.111 氨氮 50 0.461 50% 25 0.231 TP 5 0.046 0% 5 0.005 动植物油 100 0.922 90% 10 0.092 粪大肠菌 3×106 / 99.9% 3000 / |
| --- | --- |

2、排污口基本情况 表4-6 建设项目废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 排放口类型 排放口地理位置 经度 纬度 DW001 总排口 一般排放口 118.378409° 32.249461° 3、监测要求 根据项目特点和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）的要求，对本项目废水的日常监测要求见表4-7： 表4-7 建设项目废水污染源监测情况表 排放口编号 监测点位 监测因子 监测频次 DW001 厂区污水总排口 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、五日生化需氧量、粪大肠菌群、动植物油 4次/年 4、达标性分析 通过计算，本项目污水经新建污水处理站处理后，各类污染物因子排放情况如下。 表4-8 建设项目废水达标性分析表 排放编号 污染物 污染物排放情况 执行标准 接管达标情况 排放浓度（mg/L） 标准名称 浓度限值（mg/L） DW 001 pH 6.5~9.5 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015） 6.5~9.5 达标 COD 60 250 达标 BOD5 45 100 达标 SS 12 60 达标 TP 25 8 达标 氨氮 5 45 达标 动植物油 10 20 达标 粪大肠菌群数 3000 MPN/L 5000 MPN/L 达标 5、技术可行性分析 本项目新建污水站处理采用A/O生化+二氧化氯消毒为主要处理工艺，同时设置隔油、沉淀等工序。通过查阅《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目污水处理站采用的处理工艺为推荐处理工艺，处理工艺可行。本项目污水处理设施日处理量为30 m3/d本项目污水处理工艺情况如下： 图4-1 本项目污水处理工艺图 本项目污水处理站污水处理工艺对各类因子的设计处理效率情况如下： 表4-9 本项目污水处理效率情况 污染因子 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 粪大肠菌群 设计处理效率 80% 70% 90% 50% 90% 99.9% 6、接管可行性分析 滁州市第三污水处理厂于2017年建设，滁州市第三污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺二级处理工艺+接触消毒法，其设计规模为5万立方米/日，先期日处理规模达到5万立方米/日，项目投资近16968.9万元，建设地点为滁州市创业路西侧、龙兴路南侧、京沪铁路东侧、马滁扬高速北侧地块。处理工艺为改良型脱氮除磷氧化沟工艺。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 本项目与滁州市第三污水处理厂直线距离为371米，通过查阅滁州市第三污水处理厂技术资料，滁州市第三污水处理厂目前日处理量为5万立方米/天，尚有一定余量。可满足本项目排放废水接管要求。 三、噪声 1、噪声源强及降噪措施 项目运营期产生的噪声主要是医疗设备产生的噪声污水处理站水泵等运行过程中产生的噪声。由于医疗服务在室内进行，因此该类噪声产生噪声不高，医疗设备布置在独立的房间内并安装隔音门窗，污水处理站采取地埋封闭措施，设备选用低噪声设备，并安装减震隔声措施。项目噪声污染源强核算结果及相关参数见下表。 表4-10 本项目噪声源强核算 dB（A） 工序 噪声源 声源类型 噪声源强 降噪措施 噪声排放值 排放时间 核算 方法 噪声值 方法 效果 核算 方法 噪声值 就诊 设备 频发 类比法 75-85 隔声 减震 -5 公式法 70-80 24 污水处理 水泵 频发 类比法 75-90 隔声 减震 -20 公式法 55-70 24 2、预测模式 根据主要设备噪声源噪声辐射、结构特点、安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素，本项目将室外噪声源划分为点声源，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中计算公式。室内噪声影响预测选用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算模式。 （1）室外点声源预测模式 ① 单一点源衰减模式： 户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(astm)、地面效应(aer)、屏障屏蔽(Abar)、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 点声源几何发散衰减公式： —声源声压级，dB； Adiv —几何发散引起的倍频带衰减，dB； astm —大气吸收引起的倍频带衰减，dB； aer—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ② 多点源声级叠加模式 多个点源在预测点产生的总等效声级Leq（总）采用以下计算公式： 式中：Leq（总）—预测点的总等效声级dB（A）； Leqi—第i 个声源对某个预测点的等效声级dB（A）； n—噪声源数。 （2）室内声源等效室外声源计算模式 ① 计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声级： 式中：LP1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的A 声级，dB(A)； LW—某个声源的A 声级，dB(A)； r—室内某个声源到靠近围护结构某点处的距离，m； R—房间常数，m2； Q—方向性因子。 ② 计算室外靠近围护结构处的A 声级： 3、噪声预测结果 依据预测模式，经计算，本项目噪声影响预测结果见下表。 表4-11 环境噪声预测结果 单位dB（A） 预测点 贡献值 达标情况 执行标准 东厂界 5 达标 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）2类标准 南厂界 25 达标 西厂界 5 达标 北厂界 5 达标 由预测结果可知，本项目建成后，各厂界噪声值能够满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）2类标准要求，可以做到达标排放。 4、噪声污染防治措施 （1）企业在选购设备时购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，保证运行时能符合噪声环境标准，同时能保证达到厂界噪声控制值。 （2）噪声污染大的设备，如水泵等须配置减振装置，安装隔声罩或消音器。 （3）在噪声传播途径上采取措施加以控制，采取厂界的绿化，利用建筑物与树木阻隔声音的传播。 （4）项目噪声污染防治措工作执行“三同时”制度。对防震垫、隔声、吸声、消音器等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高。 （5）加强设备的维护保养，使设备处于最佳工作状态。 综上所述，经采取相应的噪声防治措施后，本项目噪声排放对周围环境影响较小。 5、监测要求 表4-12 建设项目噪声监测情况表 监测点位 监测指标 监测频次 厂界 Leq(A) 每季度一次，每次连续监测2天，昼夜各监测一次

四、固体废物 1、固体废物产生情况 表4-13 项目固体废物产生情况表 序号 产生环节 名称 属性 编码 主要有毒有害物质 物理性状 环境危险特性 产生量（t/a） 产生量核算依据 1 污水处理 污泥 危险废物 HW01 841-001-01 病原微生物 固态 感染性 0.964 根据污水源强计算 2 就诊 感染性废物 危险废物 HW01 841-001-01 病原微生物 固态 感染性 2 参照业主单位经验数据 3 日常办公 生活垃圾 一般固废 / / 固态 / 37.5 生活垃圾按照医疗人员及住院人员定员核算，产量以每人0.5 kg/d估算，项目人员250人，全年工作360 d，则生活垃圾产生量为37.5 t/a

2、固体废物储存、处置方式 表4-14 项目固体废物储存处置方式表 序号 固体废物名称 产生量（t/a） 利用或处置量t/a） 收集方式 贮存位置 利用处置方式和方向 1 污泥 0.964 0.964 统一收集 危废仓库 委托处理 2 感染性废物 2 2 统一收集 危废仓库 委托处理 3 生活垃圾 37.5 37.5 统一收集 生活垃圾桶 环卫清运 3、医疗废物管理要求 本项目运营后各类医疗废物分类收集并贮存于医院大楼1层的危废暂存仓库中。运输人员每天按照规定的时间及路线将本项目产生的医疗废物运输至危废暂存仓库中。正式运营前与滁州市有危废处置资质的单位签订危废处置协议，每周转运一次。 按照《医疗废物管理条例》及《医疗废物集中处置技术规范》的要求，医疗废物处置原则为： （1）医疗废物暂存要求 ① 必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。② 必须与医疗区和人员活动密集取隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运输车辆的出入。③ 应有严密的封闭措施，设置专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。④ 地面和1.0 m高墙裙必须进行防渗处理，地面有良好的隔水性能，易于清洁和消毒。禁止采用湿法清洁方式。⑤ 避免阳光直射仓库，应具备良好的照面及通风条件。⑥ 仓库内应张贴相应的警示标识。⑦ 危废仓库应在每次清运后进行消毒。⑧ 医疗废物储存设施应每天消毒一次。 应按照《环境保护图形标志固体废物存（处置）场》（GB15562..2-1995）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在危废仓库外明显处设置各类标识标牌。 （2）医疗废物运输要求 A、运输车辆要求 ① 医疗废物运输时应使用转运车辆进行运输。车辆厢体应与驾驶室分离并密闭。厢体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒。箱体材料应采用防水、防腐蚀材料，厢体底部采取防腐、防渗漏材料，并设置清洗污水的排水收集装置。② 运输车辆应配备医疗废物集中处置技术规范文本、《危险废物转移联单》（医疗废物专用）、《医疗废物运送登记卡》、运输路线图、通讯设备、医疗废物产生单位及其管理人员名单及电话号码，事故应急预案及联络单位和人员名单、电话号码、收集医疗废物的工具、消毒器具与药品、备用的医疗废物专用袋和利器盒、备用的人员防护用品。③ 医疗废物运送车辆必须在车辆的前后部位、车厢两侧设置专用警示标识。运输车辆驾驶室两侧喷涂医疗废物处置单位名称和运输车辆编号。④ 医疗废物运输车辆如需该作其他用途，应进行彻底消毒处理。并环境主管部门同意，取消车辆的医疗废物运输车辆编号，并按交通管理规定履行相应手续。 B、运输要求 ① 医疗废物处置单位应根据医疗废物处置方案，配备足够数量的车辆和备用应急车辆。医疗废物处置单位应为每辆车辆配备指定的负责人，对医疗废物运输过程全程负责。② 对于有住院病床的医疗机构，处置单位应每隔2天派车上门收集1次，对于确实无法做到2日1清的，应按照《医疗废物集中处置技术规范》的相关要求处理。③ 应尽量避免人口密集区域和交通拥堵路段。④ 经过包装的医疗废物应盛放于可重复使用的专用周转箱内或一次性包装容器内。专用容器应满足《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。⑤ 医疗废物装卸工作人员应做好个人防护。⑥ 医疗废物运输前，处置单位必须对每辆运输车辆进行车况检查，确保车辆车况完好后方可出车。运输车辆负责人对运输车辆是否配备《医疗固体废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范》、《危险废物贮存污染控制标准》所要求的辅助物品进行检查，确保物资完备。⑦ 专用车辆不得搭载无关人员，不得装载其他货物或动植物。⑧ 车辆运输过程中应闭锁车厢，不得遗失、洒落医疗废物，不得擅自打开医疗废物包装容器。 C、消毒和清洗要求 ① 医疗废物处置单位必须设置专用的医疗废物运输车辆清洗和消毒场所。每次医疗废物运输完成后，必须对运输车辆车厢内壁进行消毒，喷洒消毒剂后对车厢进行密闭，密闭时间不小于30 min。每次运输完毕后，同时应按照相关要求对专用包装物进行消毒。② 医疗废物处置单位必须对运输车辆每周清洗一次，当车辆车厢内壁被污染时，必须立即对其进行消毒、清洗。且消毒、清洗必须在专门的场所进行，禁止在社会车辆洗车站点进行清洗。③ 车辆清洗产生的废水必须进入专门的污水处理设施进行处理、消毒。运输车辆清洗、消毒晾干后方可再次投入使用。 （3）医疗废物的交接 ① 医疗废物运输人员在接收医疗废物时，应检查医疗机构是否按规定进行包装、标识并盛放在专用的包装物内。接收人员不得随意打开包装物，对外观检查不合规定的医疗废物，接收人员应要求医疗机构重新进行包装，否则有权拒绝运输。② 医疗卫生机构交予处置的危险废物采用危险废物转移联单。由设区的生态环境主管部门进行审批，转移计划审批完成后，医疗废物产生单位及处置单位日常医疗废物交接可采用简化的《危险废物转移联单》（医疗废物专用）。在医疗卫生机构、处置单位及运输方法变化后，应对医疗废物转移计划重新进行审批。③ 《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张由处置单位运输人员和医疗机构危险废物管理人员交接时共同填写，由医疗机构和处置单位分别保存，保存时间不得少于5年。④ 每车每次运输的医疗废物采用《医疗废物运输登记卡》管理，一车一卡，由医疗卫生机构危险废物管理人员交接时填写签字。⑤ 当医疗废物运输至处置单位后，接收人员应确定登记卡上的信息与医疗废物种类、数量等确认无误后方可签收。⑥ 医疗废物处置单位应填报医疗废物处置月报，并定期报送当地生态环境局备案。⑦ 医疗废物处置单位必须填报医疗废物处置年报，并在每年1月上报当地生态环境局备案。 （4）运输人员专业技能与职业卫生防护 医疗废物处置单位应对运输人员进行相关技术及职业卫生防护的培训，并做到如下要求： ① 熟悉有关环保法律法规，掌握现行的医疗废物管理规章制度。② 熟知岗位责任及操作流程规范。③ 发生洒落、泄漏等事故时，可熟练采取应急措施进行处理。④ 了解医疗废物对环境及人的危害，做好个人防护工作。⑤ 运输人员必须每年进行体检2次，并接种相应的疫苗。 五、土壤、地下水 1、土壤、地下水环境影响分析 本项目按照单元划分，可能会造成土壤、地下水污染的单元分别为污水处理站及危废暂存仓库。在做好相应的防腐防渗工作后基本不会造成不利环境影响。本项目要求根据医院区域天然包气带防污性能、污染控制难易程度及污染物特性，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区。危废仓库、污水处理站为重点防渗区；其他区域为一般防渗区。企业应加强维护管理，避免跑冒滴漏现象的发生，正常情况下对土壤的影响概率较小，故本环评不开展地下水、土壤环境影响分析。 2、防控措施 分区防控措施情况如下： 表4-15 项目分区防渗一览表 序号 建（构）筑物名称 天然包气带防污性能 污染控制难易程度 污染物类型 防治 分区 防渗技术要求 1 危废仓库、污水处理站 强 难 感染性 重点防渗区 将原有车间地面拆除，设置为防渗基础，待防渗基础建设完成后，采取2 mm高密度聚乙烯防渗层，施工完毕后在防渗层上部设置环氧树脂涂层（确保渗透系数≤10-10cm/s） 2 重点防渗区除外的区域 强 易 无 一般防渗区 硬化地面 通过落实上述措施后，本项目运营不会对地下水、土壤环境造成不利影响。 六、环境风险分析 1、评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2、…qn----每种环境风险物质的存在量，t； Q1、Q2、…Qn----每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100； 本项目原辅材料对照导则附录B，本项目Q值计算结果如下： 表4-16 企业风险物质储存与临界量比对表 序号 名称 CAS号 最大储存量 储存地点 临界值 Q值 一 原、辅料 1 二氧化氯 10049-04-4 0.01 t 污水站气罐内 0.5 t 0.02 二 危险废物 1 污泥 / 0.964 危废仓库 5 0.1928 2 感染性废物 / 2 5 0.4 合计 0.6128 2、风险评价 （1）评价依据 根据评价工作等级划分，本项目Q＜1，环境风险势能直接判断为I等级，进行简单分析即可。 （2）风险分析 风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。 本项目风险物质储存量均较小，但如储存的风险物质发生泄露事故可能会造成区域人员感染情况，应严格预防此类事故发生。 3、风险管理要求 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： 1）总平面布置严格按照建筑安全及防火规范要求； 2）设置电气、防雷、防静电安全防范措施； 3）安装消防、火灾报警自控系统； 4）危险废物仓库专人管理及每日巡查制度。 4、环境风险防范的对策和应急措施 1）危废暂存仓库地面进行防腐防渗处理。 2）危险废物入库贮存后，须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库时间、存放位置、废物出库时间及接收单位的名称等。同时危险废物的记录和货单在危险废物转运后应继续保留5年。 3）危险废物贮存库房内必须设置警示标志。 5、事故防范措施及应急处理 1）教育、岗位责任制 加强对职工的防范风险意识的宣传教育。 建立安全责任制度，在日常的工作管理方面建立一套完整的制度，落实到人，明确职责、定期检查。 强化环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 2）安全操作规程 建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对员工进行操作培训与检查。 3）制定应急措施 制订风险事故的应急措施，明确事故发生时的应急、抢险操作制度；定期进行应急演练。 4）事故防范 本项目运行应遵照《危险废物贮存污 染控制标准》（GB18597-2001)及其2013年修改单中的相关规定、《关于发布<危险废物污染防治技术政策>的通知》（环发[2001]199号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)、《国家危险废物名录》等国家及地方法律法规、管理文件以及污染物控制标准等进行管理。 表4-17 项目环境风险简要分析内容表 建设项目名称 滁州康宁精神病专科医院项目 建设地点 滁州市南谯区瑶海农机大市场4号楼 地理坐标 经度 118度22分42.139秒 纬度 32度14分58.992秒 主要危险物质 及分布 废物暂存仓库 环境影响途径及危害后果 医疗废物包装物破损后造成的感染事故。 风险防范措施 要求 加强风险管理；采取防范措施；制定应急预案。 七、电磁辐射 本项目涉及使用辐射设备，将另行进行核与辐射环境影响登记。 八、环境管理 1、环境管理目的 《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展。 2、环境管理机构 根据《建设项目环境保护设计规定》的要求，建设项目应在“三同时”的原则下配套成立相应的环境管理机构，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。建设项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，设置专门从事环境管理的机构，可兼职配备环保人员1~2名，配备专门的监测仪器和专职环保人员，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。 （1）总经理职责 A、负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。 B、负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。 （2）安全环保部职责 A、贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。 B、建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。 C、汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。 D、制定环保考核制度和有关奖罚规定。 E、对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。 F、负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报公司。 G、对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。 H、负责环保设备的统一管理，每月考核一次环保设备的运行情况，并负责对设备的大、中修的质量验收。 I、组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。 （3）部门环保人员职责。 A、负责本部门的具体环境保护工作。 B、按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。 C、负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。 D、及时上报本部门出现的污染事故报告。 （4）环境管理内容 建设项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行制定了环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： A、组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 B、制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 C、掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 D、负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 E、协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 F、组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 G、调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 H、努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以达到ISO14000的要求。 I、建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。 3、环境管理制度的建立 （1）报告制度 本项目在正式投产前，开展自主竣工环保验收工作，经验收合格并后方可正式投入生产；项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况；企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 （2）污染处理设施的管理制度 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （3）奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。 九、项目环保投资情况 本项目环保投资约130万元，主要用于废水、噪声治理、固废处置、地下水及环境风险防范，项目环境保护投资估算及环保措施验收一览表见下表。 表4-18 建设项目环保投资情况一览表 分类 污染物 污染治理措施内容 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资 时间 废水 各类废水 新建30 m3/d污水处理站一座，主要处理工艺为A/O生化+二氧化氯消毒，配备隔油、二级沉淀等相关辅助处置工艺。 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准限值要求 100 与主体工程同时设计、施工，同时投入使用 废气 恶臭 污水站地埋设置，加盖并定期投洒除臭药剂。 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关排放标准 10 食堂油烟 设置高端油烟净化设施。 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模排放标准 噪声 降噪设施 减振、消声、隔声等降噪措施。 满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）2类标准 10 固废 危险废物 设置危废暂存仓库一间，面积为10 m2。 符合《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023）相关要求 10 一般固废 设置生活垃圾桶若干。 符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)相关要求 地下水、土壤 危废泄漏 危废仓库、污水站为重点防渗区。 渗透系数≤10-7cm/s 合计 130

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 污水站 | N3H、H2S、臭气浓度 | 污水处理站地埋设置，加盖并定期投洒除臭药剂。 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关排放标准 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 设置高端油烟净化设施。 | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模排放标准 |
| 地表水环境 | 各类废水 | COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群、动植物油 | 新建30 m3/d污水处理站一座，主要处理工艺为A/O生化+二氧化氯消毒，配备隔油、二级沉淀等相关辅助处置工艺。 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）与《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的标准限值要求 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、减振、隔声。 | 满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337—2008）2类标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 环卫部门清运。 | 分类无害化处理处置、零排放 |
|  | 危险废物 | 污泥、感染性废物 | 委托有资质单位处置。 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目采取分区防渗措施，危废仓库、污水站为重点防渗区，其他区域确定为一般防渗区 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 设置管理机构、配置环境风险管理人员并建立环境风险管理制度 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境防护距离要求 无。 2、排污口规范化要求 废水排放口、固定噪声源和固体废物贮存必须按照国家和安徽省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时应按照原国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 3、排污口管理 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物的种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况。 4、环境保护图形标志 在医院的废水排放口、固定噪声源和固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按现行标准执行。 5、环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅文件 皖环发[2021]7号“安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知”中相关要求，积极探索与排污许可和与环评制度的联动试点，对于属于重点管理和简化管理的行业应在环评文件中一并明确建设项目环境影响评价与排污许可联动内容。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于专科医院，项目为登记管理。 |

# 六、结论

安徽康源医院管理有限公司滁州康宁精神病专科医院项目符合国家产业政策的要求，项目选址可行；项目实施后，通过采用各种污染防治措施，各项污染物可以做到达标排放；排放的各种污染物不会降低评价区域大气、地表水和声环境质量原有功能级别。 因此，本评价认为，拟建项目在生产运行过程中，严格执行“三同时”制度、落实环评报告表中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 0.9216 | 0 | 0.9216 | +0.9216 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.553 | +0.553 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0.231 | +0.231 |
| 一般工业 固体废物 | / | 0 | 0 | 0 | 37.5 | / | / | +37.5 |
| 危险废物 | / | 0 | 0 | 0 | 2.964 | / | / | +2.964 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①